## Slide 1
KÁBELTELEVÍZIÓ RENDSZEREKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MAGYAR-AMERIKAI KFT.
A HUNGARIAN-AMERICAN LTD COMPANY FOR MANUFACTURE AND SALES OF CATV EQUIPMENT
Séta
az adatsebességek
birodalmában
Készítette: Zigó József
Készült: Budapest, 2005. március

## Slide 2
KÁBELTELEVÍZIÓ RENDSZEREKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MAGYAR-AMERIKAI KFT.
A HUNGARIAN-AMERICAN LTD COMPANY FOR MANUFACTURE AND SALES OF CATV EQUIPMENT
Miért kell tisztában lenni az adatsebesség kérdéseivel?
Mert a jövőben ez lesz a legfontosabb mérőszám, ez hozza a bevételt, ez kerül a számla első sorába.
Mert az saját programcsomag összeállítása, a transport stream remultiplexelése az adatsebesség adatok ismerete nélkül nem megoldható.
Mert az adatsebesség adatok ismerete nélkül nem tudunk közlekedni a különböző átviteli közegek (műhold, üvegszál, kábel, ethernet stb.) között.

## Slide 3
KÁBELTELEVÍZIÓ RENDSZEREKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MAGYAR-AMERIKAI KFT.
A HUNGARIAN-AMERICAN LTD COMPANY FOR MANUFACTURE AND SALES OF CATV EQUIPMENT
QPSK moduláció – műholdas vétel
Szimbólumonként két bitet viszünk át
Szimbólum sebesség: 27 500
Adatsebesség: 27 500 × 2 = 55 Mbit/sec
Viterbi hibajavító (FEC = 3/4) leszámítása után maradó hasznos adatsebesség: 55 × ¾ = 41,25 Mbit/s
A Reed-Solomon hibajavító leszámítása utáni hasznos adatsebesség: 41,25 × 188 / 204 = 38,014706 Mbit/s

## Slide 4
KÁBELTELEVÍZIÓ RENDSZEREKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MAGYAR-AMERIKAI KFT.
A HUNGARIAN-AMERICAN LTD COMPANY FOR MANUFACTURE AND SALES OF CATV EQUIPMENT
QAM moduláció – kábeles átvitel
Szimbólumonként 6 bitet viszünk át
Szimbólum sebesség: 6 875 000
Adatsebesség: 6 875 000 × 6 = 41,25 Mbit/sec
Viterbi hibajavító a kábeles átvitelnél nincs.
A Reed-Solomon hibajavító leszámítása utáni hasznos adatsebesség: 41,25 × 188 / 204 = 38,014706 Mbit/s

## Slide 5
KÁBELTELEVÍZIÓ RENDSZEREKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MAGYAR-AMERIKAI KFT.
A HUNGARIAN-AMERICAN LTD COMPANY FOR MANUFACTURE AND SALES OF CATV EQUIPMENT
OFDM moduláció – földi vétel
2k esetén 1512 db hasznos vivő,
8k esetén 6048 db hasznos vivő,
2k / 64 QAM esetén vivőnként 6 bit 224 us + Tv ideig,
8k / 64 QAM esetén vivőnként 6 bit 896 us + Tv ideig,
A Viterbi hibajavító leszámítása a QPSK modulációnál megismertek szerint történik
A Reed-Solomon hibajavító leszámítása utáni hasznos adatsebesség: V × 188 / 204 =
A számítások bonyolultsága miatt táblázat használa-tával gyorsabban jutunk a végeredményhez.

## Slide 6
KÁBELTELEVÍZIÓ RENDSZEREKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MAGYAR-AMERIKAI KFT.
A HUNGARIAN-AMERICAN LTD COMPANY FOR MANUFACTURE AND SALES OF CATV EQUIPMENT
Az adatsebesség alakulása az OFDM modulációnál
 | Moduláció | Kódarány | /Tu=1/4 | /Tu=1/8 | /Tu=1/16 | /Tu=1/32 | 
1. | QPSK | 1/2 | 4,98 | 5,53 | 5,85 | 6,03 | 
2. | QPSK | 2/3 | 6,64 | 7,47 | 7,81 | 8,04 | 
3. | QPSK | 3/4 | 7,46 | 8,29 | 8,78 | 9,05 | 
4. | QPSK | 5/6 | 8,29 | 9,22 | 9,76 | 10,05 | 
5. | QPSK | 7/8 | 8,71 | 9,68 | 10,25 | 10,56 | 
6. | 16-QAM | 1/2 | 9,95 | 11,06 | 11,71 | 12,06 | 
7. | 16-QAM | 2/3 | 13,27 | 14,75 | 15,61 | 16,09 | 
8. | 16-QAM | 3/4 | 14,93 | 16,59 | 17,56 | 18,10 | 
9. | 16-QAM | 5/6 | 16,59 | 18,43 | 19,52 | 20,11 | 
10. | 16-QAM | 7/8 | 17,42 | 19,35 | 20,49 | 21,11 | 
11. | 64-QAM | 1/2 | 14,93 | 16,59 | 17,56 | 18,10 | 
12. | 64-QAM | 2/3 | 19,91 | 22,12 | 23,42 | 24,13 | 
13. | 64-QAM | 3/4 | 22,39 | 24,88 | 26,35 | 27,14 | 
14. | 64-QAM | 5/6 | 24,88 | 27,65 | 29,27 | 30,16 | 
15. | 64-QAM | 7/8 | 26,13 | 29,03 | 30,74 | 31,67 | 
A hasznos adatsebesség alakulása a DVB-T rendszerben. a kódarány függvényében (A Reed-Solomon hibajavítás 188/204 arányú leszámítása után, Mbit/sec-ban) |  |  |  |  |  |  | 
Fontos megjegyezni:
Az OFDM moduláció esetében az adatsebesség nagyon kötött, végső (pontos) értékét az adó modulátora határozza meg.
A táblázat a 188 bájtos formá-tumu hasznos adatsebességet (Mbit/s) mutatja a moduláció jellemzőinek függvényében.

## Slide 7
KÁBELTELEVÍZIÓ RENDSZEREKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MAGYAR-AMERIKAI KFT.
A HUNGARIAN-AMERICAN LTD COMPANY FOR MANUFACTURE AND SALES OF CATV EQUIPMENT
A kábeltelevízió üzemeltetők lehetőségei az adatsebességek kialakításánál
Műholdas vétel: Csak elfogadni tudjuk a tényeket, általában beleszólási jogunk nincs. Aki kombinált műholdas-kábeles szolgáltatást indít, az jól gondolja át ezt a kérdést. Példaként a német D-box említhető a 64 QAM melletti 6,9 MS/s sebességgel.
A földi DVB-T adások adatsebessége több szempontból is igen kötött, az adatsebességet egyéb rendszerépítési kérdések döntik el. A kábeltelevízi-ósok itt is csak elfogadni tudják a tényeket. A DVB-T adatsebessége mindig kisebb, mint az ugyanolyan sávszélességű DVB-C csatornáé.
A kábeltelevízió szakemberének mindegyik témakörhöz értenie kell és minden problémát önállóan kell megoldania.

## Slide 8
KÁBELTELEVÍZIÓ RENDSZEREKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MAGYAR-AMERIKAI KFT.
A HUNGARIAN-AMERICAN LTD COMPANY FOR MANUFACTURE AND SALES OF CATV EQUIPMENT
A sávszélesség alakulása a DVB-C rendszerben
A QAM modulált jel sávszélessége:
B = S × ( 1 + 0,15)
ahol B – sávszélesség MHz-ben
S – szimbólum sebesség MS/s-ban
0,15 – lekerekítési tényező
A leggyakrabban használt jellemzőkkel:
B = 6,875 × 1,15 = 7,906 MHz
B = 6,900 × 1,15 = 7,935 MHz

## Slide 9
KÁBELTELEVÍZIÓ RENDSZEREKET GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ MAGYAR-AMERIKAI KFT.
A HUNGARIAN-AMERICAN LTD COMPANY FOR MANUFACTURE AND SALES OF CATV EQUIPMENT
Köszönjük figyelmüket !
Az adatsebességet érintő témát számos cikkben érintettük, a legfontosabb kérdéseket elemező cikkek a CableWorld hírek 13, 16. és 17. számában találhatók. Az újság valamennyi száma pdf formátumban letölthető honlapunk szakirodalom rovatából.
Internet címünk: www.cableworld.hu