## Slide 1: ANTENNÁK-HULLÁMTERJEDÉS II.
ELEMI ANTENNÁK

## Slide 2: AZ ANTENNA A MOBIL TÁVKÖZLŐ RENDSZER RÉSZE
Az antenna olyan transzformátor, amely a rádió berendezést illeszti a szabad térhez. Az összeköttetés mindkét oldalán szükség van illesztésre.
BÁZISÁLLOMÁSOK ANTENNÁI
  Általában vízszintes irányban körsugárzók
MOBILOK ANTENNÁI
  Kőrsugárzók?
GÉPJÁRMŰVEK ANTENNÁI
  Kőrsugárzók?
ALAGUTAK (METRÓ) SUGÁRZÓI
  Speciális sugárzók
MIKROHULLÁMÚ ÁTVITELI LÁNCOK ANTENNÁI
  Élesen irányított pontsugárzók

## Slide 3: ANTENNA TÍPUSOK
IZOTRÓP SUGÁRZÓ
LINEÁRIS ANTENNÁK
  DIPÓL ANTENNA
    ELEKTROMOS DIPÓL
      Rövid dipól
      Rezonáns dipól
      Hurokdipól
      Monopól
    MÁGNESES DIPÓL
      Keretantenna
      Tekercs (ferrit) -antenna
  HALADÓHULLÁMÚ VEZETÉK
  SUGÁRZÓ RÉS
  Lineáris sugárzókból épített ÖSSZETETT RENDSZEREK
APERTÚRA SUGÁRZÓK
  Tölcsérsugárzó
  Parabola tükrök
  Összetett APERTÚRA SUGÁRZÓ RENDSZEREK

## Slide 4: ELEMI SUGÁRZÓK
IZOTRÓP SUGÁRZÓ: olyan képzeletbeli sugárzó, amelynek sugárzási intenzitása minden irányban azonos.
A létrehozott teljesítménysűrűsége:
Fiktív antenna, az elméleti modellezéshez, összehasonlításhoz használjuk.
Folyt. Köv.
Notes: Ideális, veszteségmentes elem.

## Slide 5: ELEMI SUGÁRZÓK
PONTFORRÁS: olyan valóságos sugárzó, amelynek távolterében az antenna elektromágneses mezőit ortogonálisnak tekinthetjük a terjedés irányához képest:
A létrehozott teljesítménysűrűsége:
A gyakorlatban a besugárzott területen minden antenna pontforrásnak tekinthető és általában irányított.
Folyt. Köv.
Notes: G az antenna teljesítménykoncentráló képessége (nyeresége).
Az antenna azért kezelhető pontforrásként, mert egy adott elemi kis térszög alatt ugyanúgy viselkedik, mint egy izotróp antenna.
Az antennától elég távolságra a sugárnyaláb párhuzamosnak is tekinthető.

## Slide 6: ELEMI SUGÁRZÓK
A pontforrás-rendszerek karakterisztikájának néhány számítása során kényelmesebb a valódi pontforrás karakterisztikáját egy alkalmas cosn ábrázolással közelíteni, legalábbis a besugárzás kérdéses szögtartományában.
A specifikus n kitevő, amelyet néha alaktényezőként is emlegetünk, az ábra szerint határozható meg. Egy adott θ szög mellett, a vizsgált szög-tartományban jelölje OA a pontforrás E(θ) relatív amplitúdójú karakterisztika értékét, OB pedig egy olyan pontforrás relatív amplitúdójú karakterisztika értékét, amelynek cos θ alakja van.
Ha az E(θ) pontforrást cosn -nel közelítjük, a következőt kapjuk:
E()= cosn
Logaritmusát véve:
log (E()) = n log(cos
Az eredmény: n = log (E()) / log(cos
Illetve geometriailag (az ábra szerint):
n = log (OA) / log(OB)
E(θ) relatív amplitúdójú karakterisztika
Notes: A specifikus n összetevő, amelyet néha alaktényezőként emlegetünk, az ábra szerint határozható meg. Egy adott szög mellett, a megfigyelt tartományban jelölje OA a pontforrás E() relatív amplitúdójú karakterisztika értékét, OB pedig egy olyan pontforrás relatív amplitúdójú karakterisztika értékét, amelynek cos  alakja van.
Ha az E() pontforrást cosn-nel közelítjük, a következőt kapjuk:
E()= cosn
Logaritmusát véve:
log (E()) = n log(cos
Az eredmény:
n = log (E()) / log(cos
Illetve geometriailag (az ábra szerint):
n = log (OA) / log(OB)

## Slide 7: ELEMI SUGÁRZÓK
HERTZ dipólus (rövid elektromos dipólus, vagy áramelem)
  Az antenna hosszában az áram állandó,
  A sugárzó hossza a hullámhosszhoz képest igen rövid ( l< /10 ),
  Polár koordináta rendszerben dolgozunk,
A térerősség összetevők:
A kifejezésben:
  r -1 tagok a sugárzási mező
  r -2, r -3 tagok a közelhatási mező.
A távoli zóna ott kezdődik, ahol a sugárzási mező mellett a közelhatási mező elhanyagolható:
  Folyt. Köv.
Notes: A /10 méret nevezetes méret az antennatechnikában, mert , ha egy vezetőanyagból készült rács rácsrúdjainak távolsága d < /10 a rácsfelületet fémesen összefüggőnek látja az elektromágneses hullám.

## Slide 8: ELEMI SUGÁRZÓK
MÁGNESES dipólus, (vagy áramhurok)
  Térerőssége:
A mezőkép hasonló az elektromos dipóluséhoz, de az elektromos és a mágneses térerősségek helyet cseréltek.

## Slide 9: SZIMMETRIKUS- , vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Adott 2l=/2 geometriai méret esetén a dipólus rezonanciában van.
Áram- és feszültségeloszlása szinuszos.
Elektromos helyettesítő képe: soros rezgőkör.
L/C viszony-sávszélesség!
Notes: A rezgőkör jóságát az L/C viszony határozza meg.
Nagy L/C viszony..keskenysávú VÉKONY DIPÓLUS
Kiscsi L/C viszony..szélessávú VASTAG DIPÓLUS

## Slide 10: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Önmagában szabadon álló dipól:
Notes: Tetszőleges hosszúságú dipólusra a következő határfeltételekkel határozzuk meg a térerősséget:
  Távolteret számoljuk,
  Színuszos árameloszlást tételezünk fel,
  Az antenna félhosszát „l”-lel jelöljük.
A kapott eredmények ebben az esetben felhasználhatók
a szabad térben álló dipólusra, illetve
a földelt táplálású függőleges antennára, a monopólra is.
Az iránykarakterisztika tehát azonos formulából számolható, de:
  a földelt táplálású függőleges antenna csak a felső féltérbe sugároz, annyit, mint -azonos antennaáram esetén- a szimmetrikus, szabad térben álló dipólus az egyik féltérbe.
  Ebből következik, hogy a monopól sugárzási ellenállása éppen a fele a szabad térben álló dipólus sugárzási ellenállásának.
Tetszőleges hosszúságú ddipólus iránykarakterisztikája:

## Slide 11: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Tetszőleges „l” hosszúságú monopól és pozitív tükörképe együtt a „2l” hosszúságú szimmetrikus dipólus. Ezért azonos formulából számítható a térerősségük, iránykarakterisztikájuk, de bizonyos megfontolásokkal:
  a monopól csak a felső féltérbe sugároz, annyit, mint -azonos antennaáram esetén- a szabad térben álló dipólus az egyik féltérbe.
  a monopól sugárzási ellenállása éppen a fele a szabad térben álló dipólus sugárzási ellenállásának.
Notes: Tetszőleges hosszúságú dipólusra a következő határfeltételekkel határozzuk meg a térerősséget:
  Távolteret számoljuk,
  Színuszos árameloszlást tételezünk fel,
  Az antenna félhosszát „l”-lel jelöljük.
A kapott eredmények ebben az esetben felhasználhatók
a szabad térben álló dipólusra, illetve
a földelt táplálású függőleges antennára, a monopólra is.
Az iránykarakterisztika tehát azonos formulából számolható, de:
  a földelt táplálású függőleges antenna csak a felső féltérbe sugároz, annyit, mint -azonos antennaáram esetén- a szimmetrikus, szabad térben álló dipólus az egyik féltérbe.
  Ebből következik, hogy a monopól sugárzási ellenállása éppen a fele a szabad térben álló dipólus sugárzási ellenállásának.
Tetszőleges hosszúságú dipólus iránykarakterisztikája:

## Slide 12: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Különböző „l” hosszúságú dipólok (monopólok) sugárzási karakterisztikái (a monopól csak a felső féltérbe sugároz, annyit, mint -azonos antennaáram esetén- a szabad térben álló dipólus az egyik féltérbe).

## Slide 13: Különböző „l” hosszúságú dipólok (monopólok) sugárzási karakterisztikái(1)
a.
b.
c.
d.

## Slide 14: Különböző „l” hosszúságú dipólok (monopólok) sugárzási karakterisztikái(2)
e.
f.

## Slide 15: Különböző „l” hosszúságú dipólok (monopólok) sugárzási karakterisztikái(3)
Tipikus sugárzási karakterisztikák és a nyereség az antenna méretének függvényében
  (a képen egy vízszintes, önmagában szabadon álló dipólus E síkú karakterisztikái szerepelnek:

## Slide 16: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Hatásos hossza (az áramnyomatékok egyenlőségéből):
  A kifejezés akkor használható, ha az áramhas az antennán megtalálható, továbbá színuszos árameloszlást tételezünk fel.
Néhány tipikus dipól (monopól) hatásos hossza:
Vigyázat! Az antenna teljes hossza 2l, ezzel a kifejezés használható dipólra és monopólra is.

## Slide 17: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Hatásos felülete ( a korábbiak alapján ):
A félhullámú dipólus hatásos felülete geometriailag ellipszis amelynek paraméterei:
Különböző antennák elhelyezésénél a hatásos felületek ne takarják ki egymást!

## Slide 18: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Sugárzási ellenállása:
  Szabadtérben álló rövid dipólusra az áramelem analíziséből:
Rezonancia esetére kiszámolva a félhullámú dipólus sugárzási impedanciája:
  2l=/2, l=/2:
Monopólra:
  heff=/4, h=/2
Rezonáns dipólus esetén az áramhas a táplálási pontra esik, ezért:
Folyt. Köv.
Notes: Tetszőleges hosszúságú, középen táplált vékony dipólus sugárzási ellenállását többféle modell alapján is elvégezhetjük( Poynting módszer, vagy az indukált térfeszültség módszere), de maga a számítás meglehetősen bonyolult, a végeredmények az un. Integrálfüggvényekkel fejezhetők ki:
Elvégezve a számításokat l=/4 esetre (monopól):

## Slide 19: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Bemenő impedancia, vagy tápponti impedancia ismerete az antennák tervezésénél lényeges,mert szükséges a csatoló és illesztő áramkörök méretezéséhez, továbbá a tápponti feszültség és áram meghatározásához.
  Számítására többféle módszer is létezik.
  Rövid antennákra (l=120..130 elektromos fokig):
  Pontosabb módszer a tápvonal elméletet alkalmazza, úgy hogy az antennát veszteség nélküli Z0 hullámellenállású vonalnak tekintjük és a sugárzási terhelést az áramhasba koncentráljuk. Ekkor:
Notes: A számításnál a rövidülést figyelmen kívül hagyjuk és a nyitott végtől 0,25 távolságra vesszük fel a megfelelő l/ viszonylagos hosszúságú antennához (dipólushoz ) tartozó Rsa értéket, mint koncentrált soros terhelést.Számítás helyett poláris impedanciadiagramot is használhatunk:
Az ábrán az antenna nyitott végének az A pont felel meg.
Innen /4 távolságra (B) az áramhas
helyén tüntetjük fel az Rsa=Rsa/Z0 nor-
malizált ellenállást (C). A C pontból
koncentrikus kört rajzolunk és a ke-
rületen felmérjük az A ponttól l/ tá-
volságra a D pontot (a betáp pontot).
A D pontból húzott sugár és a kon-
centrikus kör metszéspontja adja a
P pontot és a P ponton áthaladó R’
és X’ körök R’be és X’be értékét.
Természetesen az Rsa értékét ismer-
nünk kell.

## Slide 20: SUGÁRZÁSI ELLENÁLLÁS SZÁMÍTÁSA
7.2.8.1. A Poynting módszerrel
A Poynting módszer lényege, hogy meghatározzuk az antenna által a térbe kisugárzott összes teljesítményt, majd feltételezzük, hogy ez a teljesítmény teljes egészében a sugárzási ellenálláson disszipálódik. Ezek után, ha az antenna árameloszlását ismerjük, kiszámolhatjuk a sugárzási ellenállását:
a szimmetrikus, rezonáns dipólus:
. Ezekkel az értékekkel számolva a (98) a következő eredményt adja:

## Slide 21: SUGÁRZÁSI ELLENÁLLÁS SZÁMÍTÁSA
7.2.8.2. Az indukált feszültség módszere
Az indukált feszültség módszere a komplex sugárzási impedancia meghatározására alkalmas eljárás. Az eljárás szerint kiszámoljuk az antenna saját töltéseiből eredő elektromos térerősség „z” irányú komponensét, Ez–t az antenna valamely pontjára. Miután az antennát „z” irányúnak vesszük, az eredő mező is „z” irányú lesz Az indukált térerősség az antenna referencia pontjától mért „z” távolság függvénye, így célszerűbb jelölése Ez(z). A dz, elemi hosszúságú antenna-vezetőre jutó feszültség Ez(z)dz. Az antenna áramát ezen feszültséggel szemben kell áthajtani. Ha az antenna „z” pontjában az áram Iz(z), akkor a komplex teljesítmény:

## Slide 22: BEMENŐ IMPEDANCIA
Az antennát veszteségmentes, Z0 hullámellenállású, l hosszúságú tápvonalnak tekintjük. Az adott hullámhosszra normalizált l/λ méretű vonal bemeneti impedanciája:
Zt a vonal végére képzelt, egyenlőre ismeretlen egyenértékű terhelés:
Rsa értékét ismertnek tételezzük fel.
A tápvonal nyitott végétől 0,25λ távolságra kell felvennünk az l/λ normalizált hosszúságú antennához (dipólushoz) tartozó Rsa értéket, mint koncentrált terhelést
Az áramhastól a nyitott végig terjedő tápvonalszakasz negyedhullámú transzformátor, ezért az Rsa terhelés a vonal végén:

## Slide 23: A feladat megoldása Smith diagram segítségével
Az antenna nyitott végének az A pont felel meg. Innen λ/4 távolságban , a B pontban található az áramhas. Az Rsa/Z0 normalizált ellenállásnak a C pont felel meg. A C pontból koncentrikus kört rajzolunk. A kerületen lemérjük az A ponttól az l/λ távolságot, ez lesz a D pont. A D ponthoz húzott sugár és a koncentrikus kör metszéspontja adja a P pontot. A P ponton áthaladó R’ és X’ körök pedig a meghatározzák az R’be és X’be értékét. Az eljárás használhatósága attól függ, milyen pontossággal áll rendelkezésre Rsa.

## Slide 24: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Hullámellenállása:
  a bemenő impedancia számításához szükséges ismerni:
  Párhuzamos vezetékpár esetén:
  Szimmetrikus dipólusra, ha l/>0,1:
  Szimmetrikus dipólusra, ha l=/4:
  Szimmetrikus dipólusra, ha l=/2:

## Slide 25: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Kölcsönös impedancia
  Az 1 antenna kisugárzott teljesítményének egy részét veszi a 2 antenna és illesztett lezárás esetén a vett teljesítmény felét visszasugározza a térbe.Ezt viszont az 1 antenna veszi és ismét felezve visszasugározza a térbe, stb.
  A viszonyokat négypólusként kezelhetjük. Az 1 antenna komplex teljesítménye:
Saját sugárzási teljesítmény
A második antenna kölcsönhatásából eredő teljesítmény
  Hasonlóképpen írható fel a 2 antenna komplex teljesítménye is. .Az antenna reciprocitás miatt fennáll:
  A kölcsönös impedancia kizárólag a hullámhosszban mért geometriai méretektől függ. Számítása az integrálfüggvények segítségével történik.
Saját sugárzási impedancia
Kölcsönös impedancia

## Slide 26: SZIMMETRIKUS-, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
Rövidülés:
  a 2l=/2 geometriai (mechanikai) hosszúságú antenna sugárzási impedanciája induktív reaktanciájú:
  ha 2l=/2 geometriai (mechanikai) hosszúságú antenna rezonanciában volna akkor a sugárzási impedanciája ohmos kellene legyen!
  A rezonancia elérésére az antenna geometriai méreteit csökkenteni kell.(Tápvonal elmélet: A végén nyitott /4-nél hosszabb tápvonal induktív, a /4- nél rövidebb kapacitív jellegű.)
  Különbséget kell tenni tehát a geometriai és az elektromos (rezonancia) hossz között, ezt fejezi ki a rövidülési tényező (k):
Notes: A geometriai és az elektromos hossz akkor egyezne meg, ha a szabad térben álló sugárzó átmérője végtelenül kicsi lenne.
Egy vezető kapacitása függ az átmérőjétől.(Vastagabb vezető kapacitása nagyobb, mint egy ugyanolyan hosszú, de vékonyabb vezető kapacitása.)
Ha a rezgőkörben a kapacitást növeljük, a rezonancia frekvencia az alacsonyabb frekvenciák irányába tolódik el. A dipólok rövidülése erősen függ a vastagságuktól. Ennek kifejezésére alkalmazzuk a karcsúsági tényezőt: l/a.
Viszonylag vastag dipólnak általában azokat tekintjük, amelyeknél a karcsúsági tényező l/a>80…100.

## Slide 27: SZIMMETRIKUS, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
A sugárzási ellenállás az első rezonanciahely közelében:
  A kifejezésben  fajlagos rövidülés.
  Földelt táplálású függőleges antennára a kifejezésben 73,2 helyett 36,6 ohm helyettesítendő.
A rövidülés magyarázata:az antennán lecsökken a hullámhossz:
A fajlagos rövidülés számítása:
Notes: Az antennán a sugárzási csillapítás miatt a terjedési sebesség nem csökken. A rezonanciahossz megrövidülését az antenna hosszában változó kapacitás- és induktivitás eloszlás okozza. Az antennán változatlan hosszegységenkénti kapacitás és önindukció csak ellipszoid alakú antennánál lehetséges, amelynek rezonanciahossza nem is tér el a szabadtéri félhullámhossztól (2l= 0/2).
Hengeres antenna a végek felé mind jobban eltér az ellipszoid felülettől és ez okozza a végek kapacitásnövekedését és önindukció csökkenését, miáltal az antennán mért hullámhossz is rövidebb lesz a szabadtérinél. Ezt közelítőleg úgy juttatjuk kifejezésre, hogy az antennán a fázistényezőt a=2 / a- nak vesszük, ahol a a az antennán mért hullámhossz.

## Slide 28: SZIMMETRIKUS, vagy REZONÁNS DIPÓLUS
A dipólus által átvihető frekvenciasáv:
  A dipólus sugárzási ellenállása:
  A dipólus csillapítása és hullámellenállása:
A dipólus vastagságának növelésekor a hullámellenállás jóval erősebben csökken, mint a sugárzási ellenállás. A vastagabb dipólusok csillapítása nagyobb, mint a vékonyaké, így szélesebb frekvenciasáv átvitelére alkalmasak.
  Néhány jellemző értéket kiszámolva:
Notes: Az antennán a sugárzási csillapítás miatt a terjedési sebesség nem csökken. A rezonanciahossz megrövidülését az antenna hosszában változó kapacitás- és induktivitás eloszlás okozza. Az antennán változatlan hosszegységenkénti kapacitás és önindukció csak ellipszoid alakú antennánál lehetséges, amelynek rezonanciahossza nem is tér el a szabadtéri félhullámhossztól (2l= 0/2).
Hengeres antenna a végek felé mind jobban eltér az ellipszoid felülettől és ez okozza a végek kapacitásnövekedését és önindukció csökkenését, miáltal az antennán mért hullámhossz is rövidebb lesz a szabadtérinél. Ezt közelítőleg úgy juttatjuk kifejezésre, hogy az antennán a fázistényezőt a=2 / a- nak vesszük, ahol a a az antennán mért hullámhossz.

## Slide 29: GYAKORLATI DIPÓLUSOK
A dipólus tulajdonságait alapvetően meghatározza a konstrukció.
  Lényeges konstrukciós szempontok:
    a mechanikai rögzítés
    a villámvédelem
    tápponti impedancia
    koaxiális kábeles (aszimmetrikus) táplálás.
  A fentieknek jobban megfelelő megoldások:
    Hurokdipólus
    Egészhullámú dipólus
    Szélessávú dipólus

## Slide 30: Hurokdipólus
Sugárzási jelleggörbéje lényegében megegyezik a félhullámú dipóluséval. Talpponti ellenállása (bemenő ellenállás): Rbe félhullámú dipólus =, valós.
Relatív sávszélessége nagyobb, mint a szimmetrikus, huzalból, vagy rúdból készült dipólusé.

## Slide 31: SZÁRMAZTATÁSA
A baloldali félhullámú dipólus szimmetrikus táplálású, míg a jobb oldali dipólus a végén táplált félhullámú dipólusként kezelendő.
Az antennatechnikában az alkalmazott megoldás gyakori, mármint, hogy egy szimmetrikus dipólust aszimmetrikusan az egyik végén táplálunk.
A magyarázat kézenfekvő: nem kell az antenna vezetőjét a közepén galvanikusan megszakítani, így nincs szükség szigetelésre, hiszen ebben a pontban az antennán a feszültség zérus. A sugárzó galvanikusan a tartószerkezethez kapcsolható, egyszerűvé válik a megfogása, rögzítése.
Azonos sugárzási teljesítményt feltételezve a hurok-dipólus árama a betáplálási pontban fele akkora, mint az önmagában álló szimmetrikus (félhullámú) dipólus esetén , mert az antenna árama két ágra oszlik. Felírhatjuk a kisugárzott teljesítményeket a félhullámú dipólusra, illetve a hurok-dipólusra. A teljesítmények egyenlősége alapján meghatározhatjuk a sugárzási ellenállást.
Az antennák rezonáns hosszúságúak, azaz geometriai méretük kλ/2. Ebből következik, hogy az áramhas a táppontra esik, vagyis a sugárzási impedancia valós és megegyezik a tápponti, vagy bemenő ellenállással:

## Slide 32: Hurokdipólusról néhány gondolat
Az áram és feszültség eloszlásból:
  a középen táplált félhullámú dipólus bemenő impedanciája valós.
  betáplálási pont alacsony feszültségű, ugyanitt van az áram maximuma, így az impedancia végesen alacsony értékű, a vastagságtól függően 60 Ohm körüli.
  Ha azonban az antennát az egyik végén tápláljuk, a helyzet lényegesen megváltozik, az antenna végén feszültség maximum van, miközben az áram lecsökken zérusra. A nagy feszültség, kis áram relatíve magas impedanciát jelent.
  A megoldás akkor előnyös, ha több dipólust kell egy tápvonalról párhuzamosan kapcsolva táplálni.( Középen táplált dipólusok esetében a párhuzamos eredő nagyon gyorsan, már néhány (2-4) antenna esetében is lecsökken olyan alacsony értékre, amely nagy tápponti áramot jelentene, így megnövelné a vezetők szükséges keresztmetszetét. Ilyen esetekben költséges impedancia transzformátorokra lenne szükség. Végén táplált rezonáns dipólusok esetén a párhuzamosan kapcsolódó, 1000-5000 Ohm körüli impedanciák kedvezőbb eredőt adnak.) A feszültség null-átmenet ugyan a középen van, de az antennánk kapcsain a feszültség a tápvezetékek valós szigetelési távolsága miatt nem lehet zérus.

## Slide 33: Kettős hurok dipólus (hármas hajlított dipólus)
A betáplálás szempontjából közömbös, hogy az melyik ágban van. Ha az egyes ágakban az elemek átmérői megegyeznek, akkor az antennaáram a három ágban a három, azonos félhullámú dipóluson oszlik meg, minden dipólus-ágban a teljes bemenő áram harmadrésze folyik. Ezzel a szerkezet sugárzási ellenállása:
A párhuzamos antennaágak száma tetszés szerint növelhető, csak a mechanikai kivitelezhetőség szab korlátot a párhozamosan kapcsolható ágak számának: a félhullámú dipólus sugárzási ellenállása,
Rs a félhullámú dipólus sugárzási ellenállása
Rsx az n ágú hurok-dipólus sugárzási ellenállása,
n az elemek száma,
k a hurkok száma, .

## Slide 34: Hurokdipólus_bemenő ellenállásának beállítása
A hurok-dipólus sugárzási ellenállásának módosítására további megoldási lehetőség is létezik, mégpedig az, hogy a hurok egyik elemének a vastagságát változtatjuk. Egy kéthurkú dipólus ágainak átmérője változtatásával, például azzal, hogy az egyik vékonyabb vagy vastagabb a másiknál, elérhetjük, hogy:
Ha → nagyobb lesz, mint a normál hurok-dipólusé.
ha → kisebb lesz, mint a normál hurok-dipólusé.

## Slide 35: GYAKORLATI DIPÓLUSOK
EGÉSZHULLÁMÚ DIPÓLUS
  Mindkét antenna felet azonos fázisban, feszültségmaximumban gerjesztjük.
  Sugárzási karakterisztikája hasonló a félhullámú dipóluséhoz, de a nyalábja keskenyebb, 650 nyílásszögű.
  Nyeresége 1,8 dB a félhullámú dipólusra vonatkoztatva.
  A sávszélessége kb. 1.3 szorosa az azonos karcsúsági tényezőjű félhullámú dipólénak.
  A táplálási pontban nagy feszültség, kis áram nagy bemeneti impedanciát képvisel.

## Slide 36: GYAKORLATI DIPÓLUSOK
SZÉLESSÁVÚ DIPÓLUSOK:
  A sávszélesség az L/C viszonytól függ. Kis L/C nagy sávszélesség, vastag a dipólus.
  Problémák a vastagság növelésével.
    Nő a súly,
    Nő a betáp. pont kapacitása
  Megoldás:
    Varsa szerkezet,
    Kúpos végkialakítás.
  A kúposság néha a teljes hosszra kiterjed: kettőskúpos dipólus
    fémlemez
    huzalrács

## Slide 37: Szélessávú dipólus antennák

## Slide 38: Szélessávú dipólus antennák

## Slide 39: MONOPÓL SUGÁRZÓK
MONOPÓL antennákat a dipóloknál alapvetően már megtárgyaltuk.
  Gyakorlatilag a mobil távközlésben inkább vevőantennaként jelentős a szerepük:
    részben a kis méret,
    részben a kevésbé irányitott sugárzási jellemzők miatt.
Jellegzetes sugárzási karakterisztikája az antennamagasság, illetve a földsík (ellensúly) méretének függvényében.
  A monopól antenna körsugárzó.
h=/4
0,75

## Slide 40: MONOPÓL ANTENNÁK
Tipikus monopólok:
  5/8 -ás ostorantenna
  nagynyereségű ostorantenna
Notes: Az 5/8 hullámhossz hosszúságú monopól (ostor-) antenna
Ahogy az az ábrán is látszik, az 5/8 hullámhossz hosszúságú monopóll antennák vízszintes irányítottsága összehasonlíthatóan nagyobb. Így az 5/8 hullámhossz hosszúságú monopól antennát gyakran nagynyereségű antennaként használják a vízszintes síkban körsugárzóként. Az antenna szál általában rugalmas anyagból készül, ezért hívják 5/8 hullám-hosszúságú monopól ostorantennának. Amiért az nyeresége nagyobb egy ¼ hullámhossz hosszúságú monopól antennáénál (3,5 dBi), annak oka az, hogy az ostorantenna hossza nagyobb, sugárnyalábjának emelkedési szöge pedig a véges kiterjedésű vízszintes sík miatt kisebb, mint az ¼ hullámhossz hosszúságú monopól antennáé. Az ábra mutatja a tipikus antennaszerkezetet is. Az 5/8 hullámhossz hosszúságú monopól antennaelem és a vízszintes sík közé elhelyezett soros kapcsolású tekercs effektív hossza 1/8 hullámhossz, az antenna bemenő impedanciája pedig durván 50.
Az alsó ábra ostorantennája már tulajdonképpen egy kollineár vevőantenna, egy negyed és egy félhullámú antennaelem kapcsolódik sorba egymással egy illesztő tekercsen keresztül. Nyeresége 5 dBi (3 dBd).-

## Slide 41: RÉS-SUGÁRZÓK
SUGÁRZÓ RÉS
Komplementer mezők:
  Ha egy elektromágneses erőtérben az elektromos és a mágneses vektort egymással felcseréljük, akkor a komplementer,vagy duál mezőt kapjuk.
  A komplementer mező határfelülete mágneses fal:
    amelyeken nem lehet a mágneses térerősségnek tangenciális
    az elektromos térnek merőleges komponense.
    a komplementer mező +90 fokkal elfordult.
  Elektromos dipólus komplementer mezőképe a mágneses dipólus (áramhurok, amelynek síkja merőleges a dipólusra) mezőképének felel meg.

## Slide 42: ELEMI SUGÁRZÓK
Réssugárzóval félhullámú mágnese dipólust úgy valósítunk meg, hogy egy végtelen kiterjedésű vezető felületbe félhullám hosszúságú keskeny rést vágunk és ezt középen tápláljuk
  A rés két oldalán ellenkező irányú áramok folynak, amelyek a résen át mágneses mezőt keltenek. A rés középpontja felett és alatt a mágneses mező ellentétes irányú, a mágneses erővonalak tehát úgy záródnak, mint az elektromos dipólnál az elektromos erővonalak.
  Az elektromos erővonalak a dipólra merőleges sikokban félkör alakban záródnak a lemezhez.A lemez két oldalán azonban az elektromos erővonalak szembe mutatnak egymással, a mágneses erővonalak viszont megtartják irányukat.
  Az áram és a feszültségeloszlás cosinus törvényű.

## Slide 43: RÉS-SUGÁRZÓK
Réssugárzók bemeneti impedanciája a következők szerint számítható (Zr a réssugárzó, Zd a dipólus bemeneti impedanciája és η=120π pedig a szabad tér specifikus impedanciája) :
Tipikus réssugárzók bemeneti impedanciája:
  Keskeny félhullámú rés:
  Viszonylag vastagabb rés, rezonanciára hangolva (l/a=86, =6%) :
  Viszonylag vastag egészhullámú dipólus:
Folyt. Köv.
Notes: Az egészhullámú rés aszimmetrikusan táplálható egy 50 ohmos koaxiális tápvonallal.

## Slide 44
VÉGE