## Slide 1: ANTENNÁK-HULLÁMTERJEDÉS IV.
ANTENNARENDSZEREK TEVEZÉSI SZEMPONTJAI

## Slide 2: ANTENNARENDSZEREK TERVEZÉSI SZEMPONTJAI
Horizontális karakterisztika
  Besugárzási követelmények
  Kőrsugárzók
  Szektorsugárzók
  Élesen irányított sugárzók
Vertikális karakterisztika
Fázisközéppont
Nullhely feltöltés
Nyaláb dőlés

## Slide 3: ANTENNÁK POLARIZÁCIÓJA
LINEÁRIS POLARIZÁCIÓ
CIRKULÁRIS POLARIZÁCIÓ
KEVERT POLARIZÁCIÓ

## Slide 4: Kevert polarizáció
Mobil vétel érdekében gyakorta alkalmazzák.

## Slide 5: Horizontális karakterisztika
Besugárzási követelmények
  Körsugárzók
  Szektorsugárzók
  Élesen irányított sugárzók

## Slide 6: Vertikalis karakterisztika
A besugárzott terület minden pontján ugyanakkora térerősségre van szükség, ehhez a sugárzási karakterisztika alakja koszinuszos függvény kell legyen:
Egy antennarendszer függőleges karakterisztikájának az elméleti optimális alakját állapítjuk meg először, majd megadjuk az ennek eléréséhez szükséges lehetséges technológiák leírását.
Notes: Mivel a függőleges karakterisztika alakja közvetlenül befolyásolja a térerősség-eloszlást a besugárzott területen, a kifejlesztett szintézismódszerek főképp a függőleges karakterisztika alakjának optimalizálásával foglalkoznak.

## Slide 7: Nyaláb döntés
Tulajdonképpen a Föld görbületének köszönhetően egy sugárzásdöntés nélküli antennarendszer maximális sugárzása sosem érné el a Föld felszínét
A sugárzásdöntés nemcsak a vízszintes sík fölé kisugárzott teljesítmény mennyiségének csökkentésére szolgál, hanem arra is, hogy a Föld felszíne felé irányítsuk a maximális teljesíményt.
Notes: Sugárzásdöntés
A sugárzásdöntés nemcsak a vízszintes sík fölé kisugárzott teljesítmény mennyiségének csökkentésére szolgál, hanem arra is, hogy a Föld felszíne felé irányítsuk a maximális teljesíményt.
Tulajdonképpen a Föld görbületének köszönhetően egy sugárzásdöntés nélküli antennarendszer maximális sugárzása sosem érné el a Föld felszínét.
Egy, a felszín felett 300 méteren elhelyezett antenna sugárzását több mint 0,5 fokkal kell megdönteni, hogy a maximális sugárzás a Föld felszínét elérhesse.
Kis sugárzásdöntési szögek (1 – 3 fokosak) könnyen elérhetők az antennaelemek síkjának egyszerű mechanikai döntésével. Nagyobb mechanikai dőlésszögeket ritkán használnak, az ezzel járó mechanikai és környezeti nehézségek miatt.
A sugárzásdöntést elérhetjük a sorolt antennaelemeket tápláló áram fázisának megfelelő ellenőrzésével is. Ez az ellenőrzés megvalósítható vagy úgy, hogy az antennaelemek csoportjának alsó felét tápláló áramok fázisát ugyanakkora mértékkel eltolják a felsőkéhez képest; vagy pedig úgy, hogy ahogy egymás után következnek az antennaelemek, mindegyiküknél fokozatos fáziseltolást alkalmaznak.
A legnagyobb sugárzásdöntési szögeket általában mechanikai és elektronikai döntések megfelelő kombinációjával érik el. Meg kell jegyeznünk, hogy az antennaelemeknél egy nem egyenletes fáziseloszlás kompenzációs veszteséghez vezet az egyenletes teljesítmény- és ugyanakkora fázis-eloszláshoz képest.

## Slide 8: Vertikalis karakterisztika
Néhány példa a vertikális karakterisztika kialakítására, a nullhely feltöltés érdekében.
Notes: Nulla-kizárás
A kívánt besugárzási területnek megfelelő szögtartományban a függőleges karakterisztika nem tartalmazhat nullákat, mivel azok jelenléte elméletileg nulla jelerősséget okozna azokon a területeken, amelyek egybeesnek a nullák előfordulásának szögeivel. A gyakorlatban a vett jel erőssége jelentősen gyengébb lesz a szükségesnél a nulla területen kívüli ellenőrizhetetlen tükröződések eredményeképp

## Slide 9: Vertikalis karakterisztika
A vertikális karakterisztika alakításának az előzőtől részben különböző lehetőségei

## Slide 10: Fázisközéppont
Ha egyetlen izotróp pontforrást tekintünk, a vett jel térbeli eloszlása teljes mértékben megfeleltethető a relatív amplitúdó karakte-risztikának, vagyis a hozzá társított fázis karakterisztika nem szolgáltat további használ-ható információt.
Ha a rendszer véges méretű forrásokat használ, a tényleges sugárzási karakterisztikát a relatív amplitúdó karakterisztika és a társított fázis karakterisztika felhasználásával kell meghatározni.
Gyakorlatban egyetlen sugárzási karakterisztikát célszerű használunk. Ehhez a sugárzás referencia pontja átvihető egy “fázisközéppont” vagy “elektromos centrum” elnevezésű pontba, ahol a karakterisztika a legszélesebb szögtartományon belül a legkisebb változást mutatja. Ez a pont a sugárzott hullámfront geometriai középpontja.
A fázisközpont a pontforrás pozícióját adja az antenna üzemi frekvenciasávjában.
Notes: A fázisközpont
.E szögtartományon belül a rendszert nem-izotróp pontforrásnak tekinthetjük, amely a fázisközéppontban helyezkedik el, és amelynek sugárzási karakterisztikáját teljes mértékben meghatározhatjuk csupán az amplitúdó sugárzási karakterisztikából.
A dipólt és reflektorokat használó rendszerekben a fázisközéppont általában a dipól bemenő csatlakozói és a reflektor közötti zónában van, és leggyakrabban a dipól csatlakozók közelében.
Panel antenna-rendszer esetén a fázisközzéppont pontos helyét, mérésekre alapozva, a gyártó jelöli meg.
Mivel a panelek többsége viszonylag nagy sávszélességben tud működni a gyártó dolga a mérések elvégzése és a működési sáv különböző frekvenciáinak fázisközéppontjának megtalálása. Ezen mérésekből meghatározható egy olyan görbe, ami a fázisközéppont geometriai pozíciójának változásait mutatja a frekvencia függvényében. A gyártó gyakran elkészíti azon görbék csoportját is, amelyek a különböző frekvenciák mellett megadják a fázis karakterisztikát. Ezen görbék alkalmasak arra is, hogy megállapítsuk azon feltételezés valódiságát, hogy a fázisközpont használható-e a pontforrás pozíciójaként az említett sávban.
Azokban a helyzetekben, amikor a fázisközéppont nem ismert a dipól antennaelem csatlakozóihoz helyezzük.

## Slide 11: Vertikális karakterisztika
Kűlönböző táplálási lehetőségek a karakterisztika formáláshoz.

## Slide 12: Vertikális karakterisztika
Teljesítményosztók

## Slide 13: ÖSSZETETT ANTENNARENDSZER
TÁPLÁLÁSI VÁZLAT

## Slide 14: ANTENNARENDSZEREK TERVEZÉSI SZEMPONTJAI
KARAKTERISZTIKA SZINTÉZIS
A karakterisztika szintézist úgy definiálhatjuk, mint egy antennarendszer néhány vagy összes paraméterének azonosítására szolgáló eljárást, amely antennarendszer karakterisztikája megfelel pár előre meghatározott korlátozásnak.
A VHF és az UHF műsorszórás területén a korlátozások meghatározhatók egy, az adott sugárzási területre vonatkozó, optimális karakterisztika-alak formájában.
A kívánt karakterisztika-alak általában leírható specifikus azimut, vagy elevációs szögekhez tartozó relatív amplitúdó értékek formájában
Nagyon gyakran minden leírt értékhez egy “súlyozó” összetevő társul, hogy lehetővé váljon a szintézis pontosságának megváltoztatása bizonyos szögtartományokon belül.
Minden korszerű karakterisztika szintézis módszer segítségül hívja a számítástechnikát a többdimenziós, iteratív optimalizációs számítások elvégzéséhez.
Az egyszerűség kedvéért a szintézishez a vízszintes karakterisztikát állapítjuk meg előbb, ezt követik azon eljárások, melyek során optimalizáljuk a függőleges karakterisztikát, amely a szolgáltatás megbízhatóságát tekintve nagy fontosságú.

## Slide 15: SZOLGÁLTATÁS ELLÁTOTTSÁG TERVEZÉSI SZEMPONTJAI
A TÉRERŐSSÉG BECSLÉSÉRE két fő módszert különböztetünk meg (a CCIR 715-ös jelentése bővebb leírást ad róluk):
    Az első térerő–távolság grafikonokat vizsgál, ezek a grafikonok a térerő csökkenését mutatják a távolság növekedésével. Ezek több ezer mérés statisztikai analízisén alapszanak, egyszerűen és könnyen interpretálhatóak.
    A második módszer számításai minden terjedési irány esetében az egyedi területi jellemzőket veszik figyelembe. Általában optikai elméletekre épülő számolásokat használnak, és az terjedési csillapítás részletes becsléseit adják. Az elsőnél ez a második módszer általában sokkal pontosabb, de frekvenciatervezési célokra használva sokkal több adatra van szükség hozzá, hogy teljesen hatékony legyen, és általában számítógépet igénylő, bonyolult számításokkal dolgozik.*
HULLÁMTERJEDÉSI GÖRBÉK
A CCIR 370-es ajánlása szól a fent említett térerő-távolság grafikonokról, amelyek olyan paramétereket használnak, mint a frekvencia, adó- és vevőantenna magassága, stb.
A térerősség értékét úgy adják meg, ahogy az egy bizonyos időszázalékban a területek egy bizonyos százalékán létezik.
EGYSZERŰSITETT MÓDSZEREK: lehetséges az antennarendszer teljesítményét előzetesen megbecsülni, ez a második módszeren alapszik, amely igazolja az első Fresnel-zóna tisztaságát és lokalizálja a fő reflexiós pontot a megadott terepprofil esetén. Az eredményeket azután ellenőrizni kell területi mérésekkel is.
Először is jó tudni, hogy feltételezhetünk-e szabadtéri terjedést. Általában ez az eset akkor fordul elő, ha a terjedési irány kikerüli az összes akadályt az első Fresnel-zónának megfelelő vételhatárral, ahogy azt az optikai elméletből jól tudjuk.
Notes: *Ezen a grafikonoknak a megszerkesztésében és használatában az a nehéz, hogy bármilyen kis területen, bármilyen időtartam alatt a térerősség jelentős mértékben eltérhet két különböző ponton, és bárhol, bármikor meg is változhat. A változást a terület felszíne okozza, továbbá a troposzféra refraktív indexének váratlan-folyamatos változásai. A grafikonokat ezért ajánlatos főleg tervezési célokra használni, mivel azok a térerősség értékét úgy adják meg, ahogy az egy bizonyos időszázalékban a területek egy bizonyos százalékán létezik. A leghasználhatóbb a lefedettségi terület előrejelzésére a medián idő-hely érték, amely azt adja meg, hogy a kérdéses térerő a terület 50%-ánál nagyobb területen az adott időtartam 50%-ánál nagyobb ideig megjelenik-e. Egy adó lefedettségi területén belül általában ajánlatos feltételezni, hogy a kívánt jel változékonysága idővel elhanyagolhatóvá válhat. Ugyanakkor nagyobb távolságok esetén ez az időbeli változékonyság nagy fontosságú, mikoris az adót tekinthetjük interferencia potenciális forrásának, amely más, ugyanazt, vagy majdnem ugyanazt a frekvenciát használó állomások működését zavarja.
Számos korrekciós faktort dolgoztak ki, hogy javítsák ezen grafikonok előrejelzéseinek pontosságát.

## Slide 17: Egy budapesti helyszín 1kW ERP-re vonatkozó lefedettségi terve körsugárzó antennakarakterisztikával

## Slide 18: DIVERSITY ANTENNÁK
Diversiti vétel a különféle terjedési egyenetlenségek miatti jelszint csökkenés elkerülése.
Frekvencia diversiti.
Tér diversiti.
Polarizációs diversiti.

## Slide 19: ANTENNARENDSZEREK SZERELVÉNYEI
SZIMMETRIZÁLÓK
TELJESÍTMÉNYÖSSZEGZŐK
TELJESÍTMÉNYOSZTÓK
FÁZISTOLÓK
SZŰRŐK, DIPLEXEREK
KÁBELEK
CSATLAKOZÓK

## Slide 20: AZ ANTENNÁK ZAJA
Az antenna termikus zaja (Johnson zaj)
Az antenna által vett zaj

## Slide 21: MÉRÉSEK
IRÁNYKARAKTERISZTIKA MÉRÉS (Nyereség , ellátottság ellenőrzése)
Fázisközéppont meghatározása
IMPEDANCIA MÉRÉS
REFLEXIÓS JELLEMZŐK
ILLESZTÉS, HANGOLÁS

## Slide 22
VÉGE