## Slide 1: Adóberendezések
Győr

## Slide 2: AM adó blokkvázlat
26.07.30.
<number>

## Slide 3: Adó berendezések
26.07.30.
<number>
Hang műsorszóró adók felépítése
Hangfrekvenciás egységek
Segédüzemi berendezések
    Vezérlés
    Automatika
    Védelem
    műterhelés
    Tápellátás DC, AC
    Stb.
Teljesítmény összegzés (tartalékolás, teljesítménynövelés, közös antennás üzem)

## Slide 4: Hangfrekvenciás egységek
26.07.30.
<number>
Közepes és nagyteljesítményű AM adók általában (B osztályú ellenütemű transzformátoros modulátor erősítővel épült adók) végfokozatban anódmoduláltak ezért a moduláló hangfrekvenciás teljesítmény létrehozásához hangfrekvenciás erősítők egész lánca szükséges.
Hangfrekvenciás lánc felosztása:
  Kisteljesítményű egységek
  Középteljesítményű fokozatok
  Nagyteljesítményű (vég)fokozatok

## Slide 5: Kisteljesítményű fokozatok
26.07.30.
<number>
Feladata:
Moduláló vonal fogadása
Szimmetrikus, asszimmetrikus átalakítás
Szintszabályozás
Sávhatárolás
Trapézmoduláció (beszédre, zenében torzít)
Túlmoduláció megakadályozása
Feszültségerősítés
Modulációs vonal lehet:
Vezetékes alapsávi kiegyenlített, vagy kettős szimmetrikus
Vezetékes zenevivőrendszerek
Mikrohullámú rádiócsatorna (TV + 4 hang) (URH mod.)
Ballemphang, professzionális vevő
Helyi moduláció - szükségstúdió

## Slide 6: Kisteljesítményű fokozatok
26.07.30.
<number>
Az adó bemenete
600 Ohm, szimmetrikus
Bemenő jelszint 0 dBm (100 %-os modulációs kivezérléshez)
Az illesztést és ha szükséges a szimmetrizálást 1:1 áttételű vonaltranszformátor végzi.
A modulációs vonal szintingadozása miatt gondoskodni kell a szint szabályzásról. (Durva szabályozás 10 dB-ként, finom szabályozás 1 dB-ként) (A csillapító szimmetrikus Ohmos ellenállásokból kiképzett négypólus.)
Modulációs vonal átviteli karakterisztikájának egyenletlensége miatt áthidalható vonalkorrektort használnak.

## Slide 7: Kisteljesítményű fokozatok
26.07.30.
<number>
Vonalerősítő feladata az adóberendezés teljes kimodulálásához szükséges jelszint biztosítása, bizonyos mértékben a modulációs vonaltól független.

## Slide 8: Kisteljesítményű fokozatok
26.07.30.
<number>
Régi adóknál szimmetrikus erősítőket használtak, mert az adó ellenütemű transzformátoros B osztályú erősítő volt.
Mai adóknál asszimetrikusak a hangfrekvenciás fokozatok. (alkatrész és energia takarékosabb megoldás)
Kis teljesítményszinten félvezetős, közepes és nagy teljesítményeknél elektroncsöves.
HF tartományban a linearitás nagyon fontos paraméter.
Az előerősítő fokozatok után következik a sávszűrés.
  Nagyteljesítményű AM adóknál 9 kHz
  Kisteljesítményű AM adóknál 18 kHz
Alulról is korlátozni kell a modulálójel frekvenciáját mert feleslegesen terheljük az adónkat, vevőoldalt sem okoz többlet élményt a hallgatónak. Másrészt a vivőkörnyezetében járulékos inormációátvitelre van lehetőség. Konstruktőri oldalról könnyen megvalósítható 50 Hz felül-, 4,5kHz aluláteresztő szűrő.

## Slide 9: Sávhatárolás
26.07.30.
<number>
Sávhatárolás 3 illetve 2 szűrővel:

## Slide 10: Sávhatárolás (Solt)
26.07.30.
<number>

## Slide 11: Kompressziós limiter
26.07.30.
<number>
A sávhatárolás után gondoskodni kell, hogy a moduláló jel dinamikáját olyan mértéken tartsuk, hogy ne vezéreljük túl az adót. E célt szolgálja a kompressziós limiter (szabályzott erősítő).
Gyakorlatban alkalmazott limiterek megszólalási ideje Tbe = 0,1 msec, elengedési ideje Tel= 1 sec.
(Lassú szintváltozás következhet be a modulációs vonalon vagy egy stúdió átkapcsolásnál.)

## Slide 12: Kompressziós limiter
26.07.30.
<number>
Rövididejű meredek beütések a limiteren túl tudnak jutni, adót túlvezérelhetik.  Csúcslimiter alkalmazása.
Csúcslimiter = vágóáramkör, mely akár 20 % torzítást okozhat. Az alapfeladata a túlmodulálás elkerülése, a berendezésvédelme.

## Slide 13: HF végerősítő
26.07.30.
<number>
Klasszikus megoldás ellenütemű transzformátoros „B” osztályú beállításban dolgozik. A kimenő transzformátor a modulátor transzformátor..
Elektroncső: általában trióda, tetróda.

## Slide 14: Modulátor fokozat
26.07.30.
<number>
Kisteljesítményű adóknál előfordul kisszintű moduláció is de lényeges, hogy a modulált RF fokozat utáni erősítés linerási legyen (A,B osztály)
Közepes teljesítményeknél előfordul a végfokozat rácsmodulációja is, de általánosan a végfokozat anódmodulációjú.
Nagy teljesítményű adók kizárólag a végfokozat anódmodulációjával dolgoznak.
Kimenő áramkörök: felharmonikus szűrő, illesztő körök, kombinátor.

## Slide 15: Rádiófrekvenciás erősítő fokozatok
26.07.30.
<number>
Kis teljesítményű fokozatok félvezetősek.
Közepes, nagy teljesítményűek elektroncsövek, vagy félvezetős blokkok.
Hangolt erősítők „C” osztályú beállítás a jellemző.

## Slide 16: Járulékos berendezések
26.07.30.
<number>
Főbb segédüzemi berendezések:
Vezérlés, automatika, védelem
Tápellátás, tápegységek
Hálózati energia ellátás
Hűtőrendszerek
Teljesítményösszegző
Tápvonal, tápvonal illesztőrendszer
Moduláló hálózat
Mérő, ellenőrző rendszer (üzemi mérések)

## Slide 17: Vezérlés, automatika, védelem
26.07.30.
<number>
Vezérlési feladatok AM adóban:
Indítás, leállítás (hűtés, fűtés, előfeszültség, anódfeszültség, moduláció) !
Üzemi jellemzők beállítása, tartása:
Frekvencia beállítása (RH külön)
Rezgőkörök lehangolása
Terhelésoptimalizálása, illesztése
Moduláció ellenőrzése
Üzemi jellemzők ellenőrzése (csőáramok, köráramok, állóhullámarány)
Hűtőrendszer ellenőrzése
Energiaellátás ellenőrzése
Tartalékolási feladatok

## Slide 18: Vezérlés, automatika, védelem
26.07.30.
<number>

## Slide 19: Védelmi berendezések
26.07.30.
<number>
Életvédelem
  Interlock rendszer
Berendezésvédelem
  Túlterhelés
  Túláram
  Túlfeszültség
  Illesztetlenség
Gyors és lassú védelmek

## Slide 20: Frekvenciaváltás
26.07.30.
<number>
Speciális eset az RH, mert naponta többször váltanak frekvenciát. Okai:
Változnak az átviteli út viszonyai
Az adásidők a hallgatók szokásaihoz alkalmazkodnak
Váltakoznak a célterületek
Frekvenciaváltás: Adó leállítása, antennacsere, újraindítás, lehangolás, beállítás, modulálás. Régen 15-20 perc ma 20 sec.
  Távvezérlési lehetőség, felügyeletnélküli üzem.
Hangolás
rezgőkörök behangolása történhet:
  Anódáram minimumra
  Anód váltófeszültség maximumára
  Be és kimenő feszültségek közötti 180 fokos fáziskülönbségre

## Slide 21: Az adó és a vezérlőrendszer követelménye
26.07.30.
<number>
A rádiófrekvenciás fokozatok számát minimalizálni kell, hogy minél kevesebb szabályozásra legyen szükség. (Tetródák, szélessávú kisteljesítményű fokozatok)
Állóhullámarány 2:1arányon belül korrigálható kell legyen.
Szabályozás
  Durva: Az alkatrészeket a helyes üzemi helyzethez legközelebb beállítani, tárolni.
  Finom: a pontos üzemi jellemzőket beállítani és üzemközben tartani (folyamatos szabályozás fázis vagy teljesítmény-diszkriminátorokkal.)

## Slide 22: Műantennák
26.07.30.
<number>
Feladat: beállítás, mérés (teljesítménymérés)
Követelmények:
Lehetőleg tisztán Ohmos
A teljesítményt biztonsággal vegye fel
Mérési feladatokra alkalmas legyen
Sugárzásmentes legyen.
Szódaoldat oszlop. Hőmérséklete, cirkuláris sebessége szabályozott.

## Slide 23: Műantennák
26.07.30.
<number>

## Slide 24: Energia ellátás
26.07.30.
<number>
Teljesítménytől függően:
Kis feszültségszinten 0,4 kV
Középfeszültségen 10,20,35 kV
Nagyfeszültségen 120 kV
A kétirányú betáplálás az adóállomás megbízhatóságát növeli.
Tartalék (szükség) áramforrás (diesel gép)
Az átváltás automatikus.

## Slide 25: Szükség áramforrás
26.07.30.
<number>

## Slide 26: Szükség áramforrás
26.07.30.
<number>

## Slide 27: Adóberendezések hűtése
26.07.30.
<number>
Természetes léghűtés
  100 kW kimenő teljesítmény alatt. Hűtőrések, kürtők segítségével segítik elő a légáramlást. (Függőleges bordázat)
Forszírozott léghűtés
  100 W-50 (100) kW
Felépítése 

## Slide 28: Forszírozott léghűtés
26.07.30.
<number>

## Slide 29: Adóberendezések hűtése
26.07.30.
<number>
Vízhűtés- ma már a múlté, de feltámadt az új TV adóknál !
Elgőzölögtető hűtés, az adócső anódfelületén a víz felforr és elpárolog, a keletkező gőzt elvezetik és lecsapatják.

## Slide 30: Adóberendezések hűtése
26.07.30.
<number>
Probléma, hogy az anódfelületén képződő gőzbuborékok alkotta réteg hőszigetelő, és ez lerontja a hűtés hatásfokát.
Megoldás: az anódfazékban a víz-gőz elegyet kényszer áramoltatni kell szivattyúval.

## Slide 31: Autómosó ?
26.07.30.
<number>

## Slide 32: Adóberendezések tartalékolása
26.07.30.
<number>
Feladat: az üzembiztonság növelése 99,99 %
Tartalékolás:
  passzív 1+1,n+1 rendszerű berendezés tartalék
  Aktív összegzett teljesítményű üzem (pl. AM két adó, URH-nál adón belül fokozat)
Teljesítmény összegzés feltételei:
Frekvencia azonosság
Amplitúdó azonosság
Fázis azonosság
Az utóbbi kettő egész spektrumban értendő.

## Slide 33: Közös antennás üzem
26.07.30.
<number>
Megvalósítás:
Szelektív váltószűrőkkel

## Slide 34: Közös antennás üzem
26.07.30.
<number>
Szélessávú hibridekkel

## Slide 35: Diplexer
26.07.30.
<number>

## Slide 36: Félvezetős korszerű adók
26.07.30.
<number>
Félvezetős korszerű megoldások:
AM adó (Harris) DAX%2520Reprint%255Ffinal50603.pdf
FM adó (Harris) z10%20data%20sheet%5B1%5D.pdf
ZD20ECM%5B1%5D.pdf
Harris_Z_Brochure.pdf