## Slide 1: Digitális rádiózás
26.07.30.
<number>
Elméleti alapok
A DAB és a DAB+ rendszerek
Egyfrekvenciás hálózatok
Készítette: Virágh Péter
Honfy József diasorozata alapján

## Slide 2: Az információ-átvitel rendszertechnikája
26.07.30.
<number>
RÁDIÓCSATORNA

## Slide 3: A rádióátvitel rendszertechnikája
26.07.30.
<number>
Hangforrás
Forrás kódoló
Csatorna kódoló (modulátor)
Teljesítmény erősítő
Adó antenna
Vevő
antenna
Csatorna kiválasztó és erősítő
Csatorna dekódoló
Forrás
dekódoló
Hallgató
Szabad tér
MODULÁLT RÁDIÓFREKVENCIÁS JEL
Az információt hordozó jel =
ALAPSÁVI, ANALÓG ELEKTROMOS JEL

## Slide 4: Az analóg jel
26.07.30.
<number>
Az információt hordozó jel időben változó jel: időfüggvény
Az információt hordozó jel sávhatárolt (Ez azt jelenti, hogy a jel jellemzőinek változási sebessége alulról és felülről is korlátos)
Analóg jel:
  A jel jellemzői (amplitúdója, illetve frekvenciája, vagy fázisa) bizonyos kijelölt alsó és felső határok között időben folytonosan változva minden értéket felvehetnek
t
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
f
Spektrum ampl.
Max. frekv.
Min. frekv.

## Slide 5: A digitális jelek
26.07.30.
<number>
A jel jellemzői (amplitúdója, illetve frekvenciája, vagy fázisa) csak kijelölt diszkrét értékeket vehetnek fel, az egyes állapotok közötti változás ugrásszerű
Az egyes állapotokhoz logikai értékeket rendelünk (pl. „0”, „1”, „00”, „01”, „10”, „11”, stb.)
Ha csak két értéket engedünk meg a változási tartományban: a jel bináris,
Ha több értéket jelölünk ki : a jel n-áris
Polaritását tekintve a jel lehet unipoláris, poláris, vagy bipoláris
t
+1
0
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
0
0
0
1
1
Unipoláris jel
t
+1
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
0
-1
0
0
1
1
Poláris jel
1
-1/3
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
+1
0
-1
0
0
0
1
1
Bipoláris jel
t
n-áris jel
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
+1
0
-1
00
10
01
11
1
1/3
00
t

## Slide 6: Digitalizálás (analóg-digitális átalakítás)
26.07.30.
<number>
Analóg jelből digitális jelet például pulzus- kód modulációval hozhatunk létre, ennek lépései:
Sávhatárolás (frekvencia tartományban)
5
4
11
12
9
Kvantált értékek:
0101
0100
1011
1100
1001
Kódolt értékek:
0101
0100
1011
1100
1001
Kódolt bináris jelsorozat:
2
4
6
0
8
10
12
14
16
Szintek (kvantálási lépcsők)
t
t1
t2
t3
t4
t5
Mintavételi időpontok
Mintavétel
Kódolás
Kvantálás

## Slide 7: Kvantálás
26.07.30.
<number>
A kvantálás egy szeletének kinagyítása:
Uzp-p
Zajamplitúdó csúcsok
Tényleges jelszint
Kvantált jelszint

## Slide 8: Információ mennyisége az egyes rendszereknél
26.07.30.
<number>
Az átviendő információ mennyisége a Shannon-tétel szerint:
Mono rádióműsor
(B=15 kHz, D=80 dB)
A számításnál minden jelszint mindig azonos valószínűséggel fordulhat elő, ezért a kvantálási szint a legkisebb, a zajból még éppen kihallható jelszint!
Sztereo rádióműsor
(B=16 kHz, D=96 dB)
CD minőségű sztereo műsor

## Slide 9: Egyenlő lépésközű kvantálás
26.07.30.
<number>
A szokásos mintavételi frekvenciák és 16 bites felbontással számolva:
44 kHz
(44,1 kHz - CD)
48 kHz
(DAB rendszerek)

## Slide 10: Mi a megoldás?
26.07.30.
<number>
Egyrészt fel kell adni a lineáris kvantálást:
  Célszerű:
  - a kis jelszinteket nagy felbontással
    - a nagy jelszinteket kisebb felbontással
    kvantálni.
Másrészt tömörítést (redundancia csökkentést) kell alkalmazni:
    Elve:
    - amit nem hallunk azt nem kell átvinni!
    - meg kell vizsgálni, mi az amit hallunk, azaz milyenek
    is az emberi hallás sajátosságai.

## Slide 11: Az azonos hangosság görbéi
26.07.30.
<number>
Hangintenzitás (phon)
    Objektív hangerősség
    Az inger erőssége
Hangosság (son)
    Szubjektív hangerősség
    Az érzet erőssége

## Slide 12: Hangelfedési jelenségek
26.07.30.
<number>
Időbeni lefedés
Intenzitásbeli lefedés
Frekvenciabeli lefedés
Utó-lefedés
Elő-lefedés
idő
Hangnyomás
20 kHz
20 Hz
1 kHz
Lefedési tartomány
1 kHz sin
Hangnyomás
20 kHz
20 Hz
1 kHz
Lefedési tartomány
1 kHz sin
Hangnyomás
0,5 kHz sin
5kHz sin
0,3 kHz sin
1,5 kHz sin

## Slide 13: Egy átlagos hang
26.07.30.
<number>
Egy átlagos hang lefedési görbéje látható a rajzon

## Slide 14: Forráskódolás
26.07.30.
<number>
Transzformáció kódolás:
  A bemenő jel egy időben határolt szeletét FFT (vagy DCT) transzformációval a frekvenciatartományba transzformálják,
  A spektrumot a PSZIHOAKUSZTIKUS modell szerinti értékeléssel, minimális felbontással kódolják,
  Átvitel után dekódolják, majd IFFT-vel az időtartományba visszatranszformálják.
Rész-sávú kódolás:
  A hangtartományt részsávokra bontják (ez tulajdonképpen megfelel a frekvenciatartományba transzformálásnak),
  A mintavétel és kódolás részsávonként történik (A minták különbözőképpen kvantálhatók rögzített, vagy időben változó léptékkel),
  A vételi oldalon dekódolás után egy inverz szűrőbankkal a szélessávú hangjel visszaállítható.

## Slide 15: Forráskódolás
26.07.30.
<number>
ISO/IEC MPEG (Motion Picture Experts Group), 1988.
Célkitűzés: Egységes digitális kép és hang redundancia csökkentő rendszer-család kidolgozása.
MPEG-1: „ISO/IEC 11172 Information Technology coding of Moving Pictures and Associated Audio for Digital Storage Media at up to about 1,5 Mb/s”.
A hangkódolás lényegesebb szempontjai:
  Kiindulási hangminőség a CD minőség,
  Különböző tömörítési fokozatok és hangminőségű változatok létrehozása,
  Védettség az átviteli rendszer hibáival szemben,
  A kódolás/dekódolás bonyolultsága és a késleltetési idő.
(A DAB az ISO MPEG AUDIO LAYER II kódolási eljárást használja)
A DAB+ MPEG-4 HE AACv2 kódolást alkalmaz

## Slide 16: Csatornakódolás = Moduláció
26.07.30.
<number>
Információ átvitel
  A rádiócsatornában az információátvitel három lépésben történik:
    Az adó generál egy szinuszos vivőt.
    A vivőt moduláljuk a továbbítandó információs jellel. (A vivő jellemzőiben minden olyan változás, amely észlelhető - hordozhat információt.)
    A vevő a vivő jellemzőiben történt változásokat felismeri és demodulálja.
  Egy szinuszos jelnek csupán három olyan jellemzője van, melyet időben változtathatunk:
    amplitúdó,
    fázis,
    frekvencia.
    A fázis és a frekvencia nem más, mint ugyanannak a jelbeli változásnak a kétféle módon való megközelítése és mérése.

## Slide 17: Különféle modulációk
26.07.30.
<number>
AM esetén a nagyfrekvenciás vivő a moduláló adatjel pillanatnyi amplitúdójával arányosan változik.
Az FM esetén a vivő amplitúdója állandó marad, míg annak frekvenciáját változtatja meg a moduláló adatjel.
Az amplitúdó és a fázis egyszerre, vagy külön is változtatható, de ezt nehéz generálni és nehéz detektálni. Ehelyett a gyakorlatban a jelet független komponensekre bontják:
I (In phase), vagyis azonos fázisú ill.
Q (Qudrature), azaz kvadratúra komponensekre.
Ezek ortogonálisak egymásra, így nem kerülnek interferenciába egymással.

## Slide 18: Fejlesztési irányvonalak
26.07.30.
<number>
Analóg (klasszikus) modulációk:
  Amplitúdó moduláció,
  Frekvencia moduláció,
  Fázis moduláció.
Az elmúlt néhány évben a legfőbb váltás az egyszerű analóg AM-ről és FM/PM-ről az újfajta digitális modulációs technológiára való átállás volt.
Digitális moduláció például:
  QPSK (kvadratúra-fázisbillentyűzés),
  FSK (frekvencia-billentyűzés),
  MSK (minimális változású billentyűzés),
  QAM (kvadratúra amplitúdómoduláció).
A komplexitás egy újabb rétege számos rendszerben a multiplexálás.
Két alapvető típusa van:
  a TDMA (Time Division Multiple Acces) és
  a CDMA (Code Division Multiple Acces),
  ez két különböző módszer, amely a jelátviteli utak többszörös kihasználására szolgál, azaz több különböző, egymástól valamilyen módon megkülönböztetett jelet küldhetünk egyszerre.

## Slide 19: Miért válasszuk a digitális modulációt?
26.07.30.
<number>
A digitális moduláció:
  nagyobb információ kapacitást biztosít,
  kompatibilitást a digitális adatszolgáltatásokkal,
  magasabb adatvédelmet,
  jobb kommunikációs minőséget és gyorsabb rendszer elérhetőséget ad.
A kommunikációs rendszerek tervezői a következő korlátokkal szembesülnek:
  az elérhető sávszélesség
  a megengedett teljesítmény
  a rendszerre jellemző zajszint.
Az RF spektrumot meg kell osztani, mert:
  egyre több felhasználó kíván hozzáférni a spektrumhoz és kívánja igénybe venni a kommunikációs rendszerek szolgáltatásait.
  a digitális modulációs módszerek nagyobb kapacitást biztosítanak nagy adatmennyiségek továbbítására, mint az analóg módszerek.

## Slide 20: Poláris megjelenítés
26.07.30.
<number>
Az amplitúdó és a fázis ábrázolásának egyszerű módja a polár-diagram:
  Itt a vivő frekvencia- és fázis-referenciaként jelenik meg,
  a jelet poláris alakban amplitúdójával és fázisával adjuk meg.
A fázis egy referencia-jelhez viszonyul, amely a legtöbb rendszerben maga a vivő.
Az amplitúdó vagy abszolút vagy relatív érték, mindkét forma használatos a digitális kommunikációs rendszerekben.
A polár-diagram az alapja számos megjelenítési formának a digitális kommunikációban.
Megszokott dolog a jelvektor leírása:
  az azonos fázisú (I) és
  a kvadratúra (Q) komponensek derékszögű koordinátáinak megadásával is.

## Slide 21: A jel változása a polár diagramon
26.07.30.
<number>
Az ábra a különböző modulációs módok leírását mutatja be a poláris diagram segítségével:
  az amplitúdót a középponttól való távolság,
  a fázist a szög adja meg.
Az amplitúdómoduláció (AM) csak a jel amplitúdóját változtatja meg.
A fázismoduláció (PM) csak a jel fázisát.
A kettőt egyszerre is alkalmazhatjuk.
A frekvenciamoduláció (FM) hasonlít a fázismodulációhoz, bár a frekvencia gyakrabban az ellenőrzött paraméter, mint a relatív fázis.
AM generálásakor, ha nem kapcsolunk hozzá szögmodulációt, egy egyenes vonalat kaphatunk a polár diagramon, amely az origótól az amplitúdó csúcsértékig nyúlhat.
A gyakorlatban ez a vonal nem egyenes. Az amplitúdómoduláció önmagában gyakran okozhat némi véletlen fázismodulációt. Ennek eredménye hullámos vonal. Hurokká is válhat, ha a rendszer átviteli függvényében bárminemű hiszterézis előfordul.

## Slide 22: Azonos fázisú ill. kvadratúra komponensek
26.07.30.
<number>
A digitális kommunikációban a modulációt gyakran fejezzük ki az azonos fázisú (I) ill. (Q) kvadratúra kifejezésekkel. Ez a poláris diagram derékszögű megfelelője.
A polár diagramon az azonos fázisú (I) tengely a nulla fokos fázisreferenciára illeszkedik,
A (Q) kvadratúra tengely ehhez képest 900-kal elforgatott.
  a jel vektorát az I tengelyre levetítve kapjuk meg a jel azonos fázisú (I) komponensét,
  a Q tengelyre vetítve pedig a (Q) kvadratúra komponenst

## Slide 23: I és Q komponensek az adó oldalon
26.07.30.
<number>
Az adóban ugyanaz a helyi oszcillátor (LO) szorozza meg az I és Q jeleket.
Az oszcillátor egyik csatornáján egy kilencven fokos fázistoló helyezkedik el. (Az egymástól kilencven fokban eltolt fázisú jeleket derékszögűnek vagy ortogonálisnak is nevezik.)
A fáziskvadratúrában lévő jelek nem zavarják egymást. A jelnek két független komponense van.
Amikor ezeket összeadják, akkor egy kompozit kimenő jel keletkezik.
Azonos fázisban (I), illetve fáziskvadratúrában (Q) két két független jel van tehát, amelyek egyszerű áramkörök segítségével sugározhatók ki és vehetők.
Az I/Q moduláció legfőbb előnye, hogy szimmetrikusan kombinálhatók az egymástól független jelkomponensek egyetlen kompozit jellé, amely később újból szétválasztható.

## Slide 24: Az I és a Q komponensek a vevőben
26.07.30.
<number>
A vevő bemenetére kompozit jel érkezik, mely az adatokat az amplitúdójában és a fázisában ( vagy az I és Q komponenseiben) tartalmazza.
A vett jelet két ágra bontva megszorozzuk a helyi oszcillátor jelével a amely vivő frekvenciáján rezeg:
  az egyik ágban a szorzás egy tetszőlegesen megválasztott nullfázisban történik
  a másik ág jele 900-os fáziseltolású.
  A kompozit bemenő jel (annak amplitúdója és fázisa) így egy azonos fázisú (I) és egy kvadratúra (Q) komponensre válik szét.
  Ez a két összetevő egymástól független és ortogonális. Az egyiket a másik befolyásolása nélkül változtathatjuk meg.

## Slide 25: A bitráta és szimbólumráta fogalma
26.07.30.
<number>
A bitráta egy rendszer bitfolyamának frekvenciája.
A jel sávszélessége, amit a kommunikációs csatornán igényel, a szimbólumrátától függ, nem a bitrátától.
Vegyünk egy 8 bites mintavevő rendszert, amely 10 kHz-cel vesz mintát A bitráta, az alapvető bitfolyam sebessége az adóban: 8 bit szorozva 10K mintával másodpercenként, azaz 80 Kbit másodpercenként.
Az ábra egy QPSK jel állapotdiagramja.
  Az állapotokat nullákkal és egyesekkel ábrázolhatjuk.
A szimbólumráta tehát a bitráta osztva azon bitek számával, melyek egy szimbólummal továbbításra kerülhetnek.
  Ha szimbólumonként egy bit kerül sugárzásra, mint a BPSK esetén, akkor a szimbólumráta megegyezik a bitrátával, ami a példánkban 80 Kbit/sec.
  Ha két bit kerül sugárzásra szimbólumonként, mint a QPSK esetén, akkor a szimbólumráta a bitráta fele lesz, azaz 40 Kbit/sec.
  A szimbólumrátát néha baudrátának is hívják. Jegyezzük meg, hogy a baudráta nem ugyanaz, mint a bitráta!
Ha több bitet sugározhatunk ki szimbólumonként, akkor ugyanazt az adatmennyiséget egy keskenyebb spektrumon sugározhatjuk ki. Ezért van az, hogy a bonyolultabb, nagyobb állapotszámú modulációfajták ugyanazt az információt az RF spektrum keskenyebb sávján képesek továbbítani.

## Slide 26: Fázisbillentyűzés (Phase Shift Keying, PSK)
26.07.30.
<number>
Az egyik legegyszerűbb digitális moduláció a kétállapotú PSK, a BPSK.
  Egy állandó amplitúdójú vivő fázisa nulla és 180 fok között mozog.
  Az I/Q diagramon az I két lehetséges értéket vehet fel: egy bináris egyet, vagy nullát sugározhatunk ki.
  A szimbólumráta szimbólumonként egy bit.
Egy sokkal gyakoribb moduláció típus a QPSK.
  A kvadratúra azt jelenti, hogy a jel olyan fázisállapotok között változik, amelyek egymástól 90 foknyira vannak.
  A jel 90 fokos ugrásokkal lép 450, 1350, -450 vagy -1300 valamelyikébe.
  Ezeket a pontokat könnyű egy I/Q modulátort használva előállítani. Csak két I és csak két Q érték szükséges, ami szimbólumonként két bitet jelent.
  Négy állapota létezik, mivel 22 =4.
  Ez a modulációfajta sávszélesség kihasználás szempontjából kétszeresen olyan hatékony, mint a BPSK.

## Slide 27: Fázisbillentyűzés (PSK)
26.07.30.
<number>

## Slide 28: A QPSK moduláció
26.07.30.
<number>
A QPSK / Quadrature Phase Shift Keying / modulációban a vivőt mindig azonos amplitúdóval de négy különböző fázishelyzettel visszük át:
  A moduláló jelsorozatot két jelsorozattá párhuzamosítják,
  az egyikkel a vivővel azonos fázisú,
  a másikkal egy 90°-al eltolt fázisú jelet modulálnak, hasonlóan a BPSK modulációhoz.
A vivővel azonos fázisban dolgozó modulátor moduláló jelét „I” (inphase),
A 90°-ra eltolt jellel működőét pedig „Q” (quadrature) betűvel jelölik
A két jelből álló csoportot, vagy blokkot dibit-nek nevezik.
A két modulátor kimeneti jelét összegezve kapjuk a QPSK jelet, amelyben 45°, 135°, 225°, 315°-os fázishelyzetű vivők vannak kapcsolgatva a bitszekvenciáknak megfelelően.

## Slide 29: Kvadratúra amplitúdómoduláció
26.07.30.
<number>
A 16 állapotú QAM esetén négy I és négy Q érték van, ami összesen 16 lehetséges állapotot jelent. A jel bármely állapotról bármely állapotra átmehet minden szimbólum-időben.
  Mivel 16=24, szimbólumonként 4 bit küldhető. Ez 2 bit az I és 2 bit a Q számára.
  A szimbólum jelarány negyede a bitaránynak. Így ez a modulációs forma egy spektrálisan sokkal hatékonyabb sugárzást biztosít, mint az eddigiek. Hatékonyabb, mint a BPSK, QPSK vagy a 8PSK.
Jegyezzük meg, hogy a QPSK ugyanaz, mint a 4QAM.
A 32QAM-ben 6 I és 6 Q értékünk van, ez 36 lehetséges állapot (6×6=36).
  25= 32, így a 4 sarok-szimbólumot, melyek a legtöbb teljesítményt veszik fel, kihagyjuk,
  5 bit jut egy szimbólumra, a szimbólum jelarány a bitarány egyötöde.

## Slide 30: QAM moduláció
26.07.30.
<number>
Ha az amplitúdóhoz is több állapotot rendelünk, egy újabb modulációs eljárást kapunk:
  Négy amplitúdó és négy fázishelyzettel már 16 különböző állapotot kapunk és ezt a modulációt nevezzük 16 QAM-nek.
A 16 QAM modulátort az ábrán látható QPSK modulátorból alakítjuk ki.
A QPSK modulátor esetében a két modulátor egy-egy digitális szorzó, amelyik a bemenetére kapcsolt jelet +1-el vagy –1-el szorozza meg.
A 16 QAM modulátor esetében olyan szorzókra van szükség, amelyik a bemenőjelet a +1, +1/3, -1/3, -1 értékekkel képes megszorozni. Ez a szorzó lehet analóg, lehet digitális, vagy a kettő kombinációja.
Az impulzusformáló az érkező bemeneti bitfolyamból meghatározza a konstellációs pontokat kijelölő I és Q értékeket, mind a nagyságokat, mind pedig az előjeleket.

## Slide 31: M állapotú kvadratúra amplitúdómoduláció MQAM
26.07.30.
<number>
Az MQAM modulációknál a jelenlegi gyakorlat felső határa körülbelül a 256QAM
Egy 256QAM-es rendszer 16 I és 16 Q értékkel működik, ez 256 lehetséges állapotot jelent, mivel 28=256, minden szimbólumjel 8 bitet hordoz, ami spektrálisan nagyon hatékonynak számít.
A szimbólumjelek nagyon közel vannak egymáshoz, így nagyobb az esélye a zaj, vagy torzítás okozta hibáknak.
A sávszélesség-hatákonyságot tekintve a 256QAM moduláció ugyanannyi adatmennyiséget mint a BPSK, a sávszélességnek csupán 1/8-án visz át.
A rendszer azonban sokkal érzékenyebb a hibákra, melyeket a zaj és a torzítás okoz.
A magasabbrendű QAM rendszerek bit-hiba aránya sokkal gyorsabban romlik, mint a QPSK-é.

## Slide 32: M-QAM modulációk
26.07.30.
<number>
A gyakorlatban a 16-nál nagyobb állapotszámú változatokat alkalmaznak, így 32, 64, 128 ill. 256 állapotot tartalmazó modulációkat.
Az állapotok számának növekedése azzal a következménnyel jár, hogy az egyes pontokhoz mutató vektorok mozgástere lecsökken, így a magasabb állapotszámú változatokat csak zárt rendszerekben alkalmazzák.
A kábeltelevíziós hálózatokban általában a 64, 128 és 256QAM modulációkat alkalmazzák. Az ábra összehasonlítást mutat a különböző állapotszámú QAM modulációk között, a bithibaarány BER / Bit Error Ratio / és a jel/zaj viszony függvényében.

## Slide 33: Hullámterjedési sajátosságok
26.07.30.
<number>
A többutas terjedés következtében az átviteli csatorna amplitúdó- és futásidő-karakterisztikája egyenetlenné válik, úgynevezett szelektív fading jön létre. Egyes frekvenciákon a jelben akár 20 – 40 dB-es csillapítások is felléphetnek.

## Slide 34: Szimbólumközi áthallás (ISI)
26.07.30.
<number>
A rövid idejű, szélessávú impulzusok esetén a reflektált szimbólumok késleltetése azok időtartamánál jóval nagyobb, ezért a sok szomszédos szimbólum kölcsönösen zavarhatja egymást, ahogyan ez az ábrán látható. Ezt szimbólumközi áthallásnak (ISI) nevezik.
Egy lehetőség az egymást kölcsönösen befolyásoló szimbólumok számának minimalizálására, időtartamuk megnövelése. Ez a megoldás látható az ábrán, ahol bármelyik szimbólumhoz csak az előtte lévő vége adódik hozzá.
Az ISI teljesen ilyenkor is csak az un. védőintervallum (guard interval) alkalmazásával küszöbölhető ki, és csakis akkor, ha annak időtartama (Tg) hosszabb, mint a közvetlen, illetve a reflektált terjedéssel érkező szimbólumok közötti legnagyobb futásidő-különbség.
Az aktuális szimbólum kiértékelése csak a tranziensek lezajlása, azaz a védőintervallum után kezdődik el.

## Slide 35: Az OFDM moduláció
26.07.30.
<number>
Egy lehetőség az ISI hatásának mérséklésére: osszuk meg az információt több párhuzamos átviteli út között. Ekkor az egyes szimbólumok hossza megnövelhető, amivel az egymást kölcsönösen befolyásoló szimbólumok hatása minimalizálható. A szimbólumok időtartamának megnövelése azt eredményezi, hogy bármelyik szimbólumhoz csak az előtte lévő vége adódik hozzá.
A helyzet hasonló ahhoz, mint amikor az árút az útviszonyok miatt kamionnal nem tudjuk eljuttatni a célba, de megosztva több kisteherautó között az mégis eljut a célba.
Az ISI teljesen ilyenkor is csak az un. védőintervallum alkalmazásával küszöbölhető ki, és csakis akkor, ha annak időtartama hosszabb, mint a közvetlen, illetve a reflektált terjedéssel érkező szimbólumok közötti legnagyobb futásidő-különbség. Az aktuális szimbólum kiértékelése csak a tranziensek lezajlása, azaz a védőintervallum után kezdődik el.

## Slide 36: Az OFDM moduláció
26.07.30.
<number>
Az OFDM szimbólumok láthatók az időtartományban az ábrán.
A kapcsolat az aktív szimbólumidő (Tu) és az fs vivőtávolság között: fs=1/Tu.
Ez a feltétel biztosítja a vivők ortogonalitását, ami azt jelenti, hogy a vivőket bármilyen kombinációban összeszorozva, és a legnagyobb periódusidőre átlagolva, 0-tól eltérő eredményt csak az azonos frekvenciájú tényezők szorzata ad.
Ez az elvi alapja annak, hogy még a modulációs oldalsávok átlapolódása esetén is lehetséges a demoduláció, azaz visszanyerhetők az alszimbólumok.
Mivel az aktív szimbólumok spektruma sin x/x alakú, ahol x = πTuf, ezért a spektrum nullhelyei szintén fs=1/Tu egész számú többszöröseinél vannak, így a vivőkre az átnyúló spektrumrészek nincsenek hatással, ahogyan az az ábrán is látható.

## Slide 37: Az OFDM moduláció
26.07.30.
<number>
Az egymás melletti vivők spektrumai ugyan átlapolják egymást, de a vivők ortogonalitása miatt minden vivő a többitől függetlenül szétválasztható és demodulálható
Az OFDM modulált jel a csatornát egyenletesen, zajszerűen terheli, azaz a csatorna spektrálisan kihasznált.

## Slide 38: Az OFDM jel az idő- és frekvenciatengelyen
26.07.30.
<number>
Idő
Frekvencia
RF
csatorna
sávszélessége
Alvivő frekv.
sávja
Idő
szegmens
Jelszint

## Slide 39: A védőintervallum és a vivők átlapolódása
26.07.30.
<number>
Idő
Frekvencia
Hasznos szimbólum
Védő intervallum
OFDM
szimbólum
időtartama
Jelszint

## Slide 40: Az OFDM moduláció
26.07.30.
<number>
Az OFDM moduláció után a jel „zajszerű”lesz,
A zajszerű jel spektruma biztosítja a rendelkezésre álló frekvenciasáv gazdaságos kihasználását.
Az egyszerre kisugárzott vivők száma több ezer is lehet:
    2k (DVB-T, DAB, DAB+)
    4k (DVB-H)
    8k (DVB-T)
Az alvivők modulációja rendszerenként eltérő, de mind digitális (QPSK, 16QAM…256QAM)

## Slide 41: A DAB és DAB+ rendszerek
26.07.30.
<number>

## Slide 42: A DAB rendszerrel szemben támasztott követelmények
26.07.30.
<number>
Digital Audio Broadcasting - DAB
CD-vel összemérhető hangminőség
Képi és egyéb járulékos információk továbbítása
Olcsó vevőkészülék
Egy multiplexen belül több műsor sugárzása
Különböző adásmódok használat szerint
Fejlettebb forráskódolás használata: DAB+

## Slide 43: A DAB jel összeállítása szolgálatösszetevőkből
26.07.30.
<number>

## Slide 44: A DAB jel összeállítása
26.07.30.
<number>
(Egyszerűsített blokkvázlat)
Stúdió #1
Stúdió #2
Stúdió #3
Stúdió #4
Stúdió #5
Stúdió #6
Adat
Szolgálat multiplexer
Szolgálat multiplexer
Együttes multiplexer
Modulátor + adó
Antenna

## Slide 45: Forráskódolás
26.07.30.
<number>
DAB+ rendszereknél hatékonyabb forráskódolás, mint a DAB-nál
  Ezáltal az azonos minőségben továbbítható programok száma megnőtt, több bevételt jelenthet a műsorszóró cégnek
Spektrális sávismétlés - SBR (Spectral Band Replication): a hang sávszélességének korlátozása, A felsőbb sávok elhagyhatóak, de az átvitel során továbbítani kell az elhagyott sáv burkológörbéjére jellemző adatokat, hogy ezekből az adatokból vissza lehessen állítani a sáv felső részét.
  Az SBR-adatok sebessége hangcsatornánként átlagosan 1-3 kbit/s (tapasztalati érték)
Adó oldal
Vevő oldal

## Slide 46: Forráskódolás
26.07.30.
<number>
Parametrikus sztereo kódolás: a PS-adatok a sztereohatás jellemzőiből létrehozott információkat tartalmazzák (pl. a hangcsatornák közötti idő- és fáziskülönbségek)
  Sztereo műsor esetén a kódolóból csak egy mono adatfolyam és a PS-adatok kerülnek ki. A PS információk szintén csak kis adatsebesség növekedést okoznak.
DAB+ rendszereknél a forráskódolás kizárólag MPEG-4 AAC (+SBR +PS) ≡ MPEG-4 HE AACv2

## Slide 47: Multiplexálás
26.07.30.
<number>
Szinkronizáló csatorna:
  Demodulálási célokra használják (fázisreferencia, adók azonosítója)
Gyors információs csatorna (Fast Information Channel – FIC):
  A vevő számára tartalmaz hasznos szolgálati információkat a kisugárzott adásról (pl. multiplex konfigurálási információk és egyéb szolgálati adatok, amelyek a helyes dekódoláshoz szükségesek). Nem időátszövéses csatorna
Fő szolgálati csatorna (Main Service Channel – MSC):
  Tartalmazhat hang- vagy adat-szolgálatösszetevőket. A CIF keretek hordozzák az hallgatók számára sugárzott programokat.

## Slide 48: Az átviteli csatorna
26.07.30.
<number>
A rádiócsatornában a zavarok, hibák okozói:
  Többutas terjedésből eredő interferencia,
  Azonos és szomszédcsatornás zavaró adók,
  Zajok.
Az átviteli hibák hatásainak korrigálására különböző eljárásokat, illetve ezek kombinációját alkalmazzák, amelyek:
  Az alkalmazott moduláció (OFDM+DQPSK),
  Az alvivők frekvencia és időbeni átszövése,
  Bitkeverés,
  Hibajavító kódolás.
BER | Minőség
> 10-2 | rossz vétel
10-4 | általános
< 5·10-5 | kiváló vétel
A vétel minősítése a bithiba-arány függvényében:

## Slide 49: Kódolás
26.07.30.
<number>
Konvolúciós kódolás
  FIC-nél kb. 1/3-os arány
  MSC-ben a program bitsebességétől és védelmi szintjétől függ
A kódolás lehetséges megvalósítása:
    UEP (Unequal Error Protection) – egyenlőtlen hibavédelem, a fontosabb bájtokat robosztusabb védelemmel látják el, a kevésbé fontosakat gyengébb védelemmel;
    EEP (Equal Error Protection) – egyenletes hibavédelem, minden bitet azonos védelemmel látnak el.
DAB+ rendszer a fő-szolgálatcsatornában (MSC-ben) csak EEP-t használ! Ezt egészítik ki Reed-Solomon kódolással
Rövidített Reed-Solomon kódolás (110/120) – ezzel 5 bájt javítható
Vételi oldalon a hibajavítás Viterbi-dekódolással történik

## Slide 50: Frekvencia-átszövés
26.07.30.
<number>
Az egymás után következő vivőket a spektrumban összekeverik.
Az eljárás eredménye, hogy a csatorna zavarai (pl. szelektív fading) nem egy programot törölnek ki, hanem minden programban csak egy kis, javítható hibát okoznak.
Ha az alvivőket időben is összekeverik, tovább javíthatók a vételi viszonyok. Ez az időbeli átszövés, azaz az interleaving.

## Slide 51: Időbeli bitátszövés
26.07.30.
<number>
MSC-ben 16 logikai kereten keresztüli bitátszövés
Hatására a vételi oldalon a burst-ös meghibásodások szétszóródnak az egyes hibák

## Slide 52: Adásmódok a DAB és DAB+ rendszereknél
26.07.30.
<number>
Paraméter | I. adásmód | IV. adásmód | II. adásmód | III. adásmód
Vivők száma | 1536 | 768 | 384 | 192
Vivőtávolság | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz
Teljes szimbólumidő | 1246 μs | 623 μs | 312 μs | 156 μs
Védelmi idő | 246 μs | 123 μs | 62 μs | 31 μs
Bruttó MSC adatsebesség | 2,304 Mbit/s | 2,304 Mbit/s | 2,304 Mbit/s | 2,304 Mbit/s
Bruttó FIC adatsebesség | 96 kbit/s | 96 kbit/s | 96 kbit/s | 96 kbit/s
Névleges maximális adótávolság | 96 km | 48 km | 24 km | 12 km
Használható frekvenciatartomány | 375 MHz-ig | 1,5 GHz-ig | 1,5 GHz-ig | 3 GHz-ig
Javasolt alkalmazás | Földfelszíni | földfelszíni (helyi műsorszórás) | műholdas és földfelszíni | kábeles, műholdas és vegyes műholdas-földfelszíni

## Slide 53: DAB általános blokkvázlat
26.07.30.
<number>
M. adat-szolgálat
N. hang-szolgálat
Egyéb szolgálatok
Egyéb szolgálatok
Hang kódoló
Csatorna kódoló
Időbeli átszövő
Hang kódoló
Csatorna kódoló
Időbeli átszövő
MUX
Frekvencia átszövő
MUX vezérlő
FIC előállító
OFDM
Szolgálatok konfigurációja
Szinkron generátor
DAB jel

## Slide 54: COFDM alvivők modulációja
26.07.30.
<number>
COFDM – kódolt OFDM
T-DAB I. adásmód: 1536 vivő, 1 kHz-es, távolságra védősávval együtt 1,712 MHz-es csatornákat használ, VHF III. (174-240 MHz) sávban
Az OFDM által előállított vivők közül vannak, amelyek a szinkronitás fenntartásáért felelnek, a hanginformációt a vivők IQ modulációjával továbbítják

## Slide 55: DQPSK moduláció
26.07.30.
<number>
Minden egyes ODFM alvivő modulációja π/4 eltolású D-QPSK (differenciális, 4 állapotú fázismoduláció)
A differenciális QPSK-val modulált jel egy állapota 2 bit információt hordoz
A bithiba-arány minél alacsonyabban tartása érdekében nem bináris, hanem Gray-kódolást használnak az egyes állapotok azonosítására

## Slide 56: Az egyfrekvenciás hálózatok (SFN-ek)
26.07.30.
<number>

## Slide 57: Hálózati alapok
26.07.30.
<number>
Hálózatok kialakításának lehetőségei
MFN: az adók különböző frekvenciákon sugároznak egymástól függetlenül, akár eltérő programokat is. – Nem szinkronizálják az adókat.
  Előnye: regionális programok sugárzása egyszerű
SFN: az adók együttesen lefedett területet biztosítva, azonos frekvencián működnek, valamint ugyanazt a programcsomagot sugározzák.
  A DAB+-nál a VHF sávban 1,536 MHz-es csatornákat használva az OFDM modulációs eljárásnak köszönhetően nagy spektrumhatékonyságot érnek el
Az egyfrekvenciás hálózatok típusai
  Nagykiterjedésű SFN
    főként nagyteljesítményű adókkal, nagy területek lefedésére használható.
  Mini SFN
    egy nagyteljesítményű adó több kisteljesítményű adóval kiegészítve látja el az adott területet.
  Sűrű hálózat
    ebben az esetben több, kisteljesítményű adóval biztosítják az egyenletes lefedést.

## Slide 58: Az egyfrekvenciás hálózatok (SFN-ek)
26.07.30.
<number>
SFN-ek hálózatnyeresége
  Az analóg hálózatoknál a vett térerősség véletlenszerű változását az adóteljesítmény növelésével lehet kompenzálni. Egyfrekvenciás hálózatoknál a több adótól érkező jelek vétele nagyobb átlagos térerősséget és kisebb vételi jelszint-ingadozást eredményez.
  A hálózatnyereség főként az ellátottsági terület határán fontos tényező, jobb vételi lehetőséget eredményez mobil és hordozható vétel esetén, mint ami a többfrekvenciás hálózatokban jellemző.
SFN hálózati struktúrák
Nyílt hálózati struktúra (minta)
Zárt hálózati struktúra (minta)
Az adók nem csak az ellátottsági terület közepe felé sugároznak

## Slide 59: Az egyfrekvenciás hálózatok (SFN-ek)
26.07.30.
<number>
SFN-ek követelményei:
    Ugyanazt az információt sugározzák;
    Ugyanazon a frekvencián;
    Ugyanabban a pillanatban.
DAB vevő
Tx3
Tx1
Tx2

## Slide 60: Vételi módok a digitális műsorszórásban
26.07.30.
<number>
Helyhez kötött (fix) vétel: kültéri, a föld felett legalább 10 méter magasan, fixen telepített (tető) antennával történik a vétel. A tetőantennás vételhez irányított és nyereséggel rendelkező antennákat használnak.
Hordozható vétel: a földhöz képest legalább 1,5 méter magasságban, viszont ebben az esetben nincs antenna-irányítottság és nyereség. Általában beltéri hordozható vétellel számolnak, vagyis az épület/építmény csillapítását is bele kell venni a számításba, emiatt nagyobb teljesítmény kisugárzásával tudják elérni a megfelelő térerősséget.
Mobil vételi lehetőségről abban az esetben beszélhetünk, ha a vevő mozgás közben veszi a jelet. Ilyenkor a Doppler-hatást is figyelembe kell venni. A vevőantenna ebben az esetben is 1,5 méterrel a föld felett helyezkedik el. A mobil vétel esetén a sebesség a legkritikusabb paraméter.
DAB, DAB+: mobil és beltéri hordozható vételi módot definiáltak (ezek figyelembevételével tervezik a hálózatokat)

## Slide 61: A DAB+ hálózatok
26.07.30.
<number>
SFN vagy MFN (gyakorlatban megvalósított struktúra az SFN)
Struktúra: nyílt vagy zárt
SFN-ek általános felépítése az ábrán látható:

## Slide 62: Késleltetések a DAB hálózatokban
26.07.30.
<number>
DAB adók szinkronizálása lehetséges:
Statikus késleltetéssel;
Dinamikus késleltetéssel;
Eltolással
a járulékos hálózati (padding) késleltetés,
az adatátviteli úton keletkező, és
a hálózati kompenzáló késleltetés
az adóberendezés jelfeldolgozási ideje,
az adók késleltetésének kompenzálása,
az adók eltolási késleltetése

## Slide 63: A DAB és a DAB+ egyfrekvenciás hálózatok szinkronizálása
26.07.30.
<number>
GPS alkalmazása, mint pontos időreferencia
Az időbélyeg alkalmazása: az adáskeretben használt időbélyegek és a 10 MHz-es referenciajel egymáshoz hangolása
1 pps
DAB MUX
Hálózati illesztő
Időbélyeg hozzáadása
GPS
Teljesítmény-erősítő
1 pps
Hálózati illesztő
Késleltetések kezelése
GPS
COFDM processzor
DAB vevő
Elsődleges távközlési hálózat

## Slide 64: A DAB és a DAB+ egyfrekvenciás hálózatok szinkronizálása
26.07.30.
<number>
Ha nem elérhető a GPS-jel, akkor kristály oszcillátorok (OXCO*, vagy TXCO**) alkalmazása
A fontosabb eszközöknél n+1 meleg-tartalékolást alkalmaznak (pl. GPS-vevő, multiplexálásért felelős eszközök)
*OXCO: Oven-Controlled Crystal Oscillator, melegítéssel szabályzott kristály oszcillátor. A környezeti tényezőktől elzárt, hőfokszabályozott kamrában működtetett kvarckristály oszcillátor típus, ezért a rövidtávú stabilitásuk a 10-12 nagyságrendet is elérheti.
**TXCO: Temperature Compensated Oscillator, hőkompenzált oszcillátor. Ezeknél az oszcillátoroknál hőfok-kiegyenlítést alkalmaznak. Olcsóbb eszközök, mint az OXCO-k, de a stabilitásuk rosszabb

## Slide 65: Az Antenna Hungária Zrt. hálózata
26.07.30.
<number>
A GPS tartalékolása
DIGIDIA általános hálózati kialakítása

## Slide 66
26.07.30.
<number>
Köszönöm a figyelmet!