## Slide 1: DRM
Digital Radio Mondiale
Varga Gábor villamosmérnökBSC hallgató
Rádiórendszerek szakirány
2009
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 2: Miről is lesz szó?
AM-műsorszórás régen és napjainkban
A DRM rendszertechnikája
Szolgáltatások
Összegzés
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 3: A 30 MHz alatti műsorszórás
Sérülékeny vivő ( kioltás, reflexiós tér)
Alacsony HF-sávszélesség
Az FM-el nem tudja felvenni a versenyt
Vevőkészülékei egyszerű konstrukciók (detektoros)
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 4: Egyenes vevők a múltból
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 5: Frekvenciakiosztás I.
Hosszúhullámú sáv (148,5 kHz-283,5 kHz, csak ITU 1-es régió)
Középhullámú sáv (526kHz-1606,5 kHz, ITU 1-es és 3-as régió és 525 kHz-1705 kHz ITU 2-es régió)
Rövidhullámú sáv (3MHz-27 MHz)
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 6: Frekvenciakiosztás II.
1-es sáv (analóg tv-műsorszórás)47-68 MHz
OIRT FM-sáv 65,8-74 MHz
3-as sáv ( OIRT FM-műsorszórás)87,5-107,9 MHz
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 7: ITU régiók
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 8: Digitális rádiórendszerek rendszertechnikája
1.Forráskódolás
2. MPX
3. Energia diszperzió
4. Csatornakódolás (véletlenszerüsítés konvolúciós kódolás időbeli bitátszövés) DAB
Moduláció
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 9: Forráskódolás
Forráskódolások közül zenére az általános audio kóder a legjobb ( AAC )
Jellemző bitsebessége 20 kbit/s körüli
12 kHz vagy 24 kHz mintavételi frekvenciával dolgozik
Használja a pszichoakusztikai modellt
Parametrikus sztereóval képes sztereó élményt nyújtani
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 10: Forráskódolási lehetőségek
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 11: AAC=Advanced Audio Coding
  Általános célú hangkódolási eljárás.
  Hatékonysága 20 kbit/s felett a legjobb.
  A bitsebesség 20b/s lépésekben állítható.
  A mintavételi frekvencia 12 vagy 24kHz
  Rugalmas hibakezelést alkalmaz, támogatja az UEP-t.
  A kódolásnál 5 (12kHz) vagy 10 (24kHz) darab audió keret alkot egy un. szuperkeretet.
  A szuperkeret hossza 400ms
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 12: AAC-keretek felépítése
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 13: SBR ( Spectral Band Replication)
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 14: MPEG 4 CELP(Code Excited Linear Prediction),
  Beszédkódolásra tervezték, így gyenge minőséget ad zene esetében.
  Kétféle mintavételi frekvenciát alkalmaz, 8 vagy 16 kHz.
  Jó minőségű beszédet biztosít a kódolás 10 kbit/s adatsebességnél.
  Robosztus a hibákkal szemben.
  Segítségével lehetővé válik a többnyelvű adás sugárzása egy csatornában.
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 15: MPEG CELP kóder
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 16: LPC-kódolás
LPC-kóder:kód gerjesztésű prediktív kódolás
Beszéd, többcsatornás beszédre fejlesztve
Bemenő jele mintavételezett beszédjel
CELP algoritmusát alkalmazza
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 17: LPC kódolás
Bementére a beszéd mintavett jelei kerülnek
Mintavétel 8kHz vagy 16 kHz-en
Az emberi beszédet periodikus és nem periodikus jelekre osztja ezek kódolására két kódtábla áll a rendelkezésére
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 18: Digitális rádiórendszerek rendszertechnikája
MPX= Multiplexálás, több adatfolyam összegzése egy adatfolyamba, így több egyszerre akár négy adatfolyam is sugározható
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 19: Véletlenszerűsítés
Az adatok véletlenszerűsítése a hibacsomók elleni védekezés miatt szükséges, valamit a diszkrét spektrumvonalak elkerülése miatt
A hasznos adatot és a kvázi álvéletlen jelsorozatot XOR kapcsolatba hozzuk.
A shift regiszterek segítségével történik a léptetés
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 20: Csatornakódolás
Véletlenszerűsítést, konvolúciós kódolást és időbeli bitátszövést tartalmaz
A DAB rendszerrel megegyezik ( lásd Virágh Péter villamosmérnök MSC hallgató előadása)
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 21: Moduláció
Először billentyűzéses megoldások voltak
ASK,FSK,PSK ( 2 állapotú)
QPSK használata műholdas távközlésben
QPSK lényege
16QAM, 64QAM
OFDM
Konstelláció: amplitúdó- és fázis-ábrázolás egy diagramon
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 22: 8PSK konstellációja
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 23: OFDM
OFDM: több ezer vivő hordozza az információt egy vivő helyett, és az eredő adatfolyam szét van szórva a vivők között, csökkentve a hibák csomósodását
Védelmi idő használata a reflektált jelek lecsengéséhez szükségesek, számítása adótervezésnél létfontosságú
Rövid védelmi idő ISI-t eredményez
ISI= szimbólumközi áthallás
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 24
Idealizált spektrumkép
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 25: Átviteltechnika
Az átviendő adatok három részre vannak szétosztva
A három alfolyam: MSC,SDC,FAC
MSC: 4 műsor 16QAM, 64QAM
SDC: szolgáltatást írja le, kibontást,sugárzási mód
FAC: milyen szolgáltatás utazik az adatfolyamban ( négy bittel jelölve),szinkron!!
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 26: SFN hálózat kialakítása I.
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 27: SFN hálózatok II.
A studio1 jelét két antenna sugározza ki, egy cellát lefedve, AM-jellel együtt
A studio1 jelét AM-ben és DRM-ben is lesugározza
A studio2 tartalomszolgáltatója egyben van a DRM adóvezérlőjével, és DRM-ben, DRM+-ban valamint AM-ben is sugároz
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 28: DRM+
30 MHz és 174 MHz között
Szintén MPEG4 AAC
Térhangzás támogatása
Névleges sávszélessége 100 kHz
36 kbit/s-187 kbit/s adatsebesség
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 29: Forráskódolása
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 30: Együttműködés az FM-el
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 31: DRM rendszer extra szolgáltatásai
Állóképek átvitele
Szöveges információ megjelenítése ( eszközfüggő)
Adatátvitel, kódolás típusa
Adatsebesség
Jel/zaj viszony
Modulációs jellemzők
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 32: Források:
Draft ETSI EN 201 980 (2009-08) DRM rendszerspecifikáció
http://www.digidia.fr/_include/wpFichiers/1/2/Upload/FLYER%20DRM%20260508.pdf
DRM Broadcaster’s manual
EBU Coverage Planning
www.drm.org
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

## Slide 33
Köszönöm a figyelmet!
Széchenyi István Egyetem
Műszaki Tudományi Kar
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet