## Slide 1: CDMA

## Slide 2: CDMA
CDMA, Code Division Multiple Access, kódosztásos többszörös hozzáférés
Ugyanaz a frekvencia, ugyanaz az idő, más kód
  példa: soknyelvű reptéri váró
Minden jel „szétkenve” a teljes spektrumra, de kis teljesítménnyel
P
f
e helyett
ez

## Slide 3: CDMA
Működés: a digitális jelet összeszorozzuk egy ún. szórókóddal (spreading code), és ezt sugározzuk ki
  a szorzás pontosabban: NOT(XOR(bit1,bit2))
  a kisugárzott jel hozzáadódik a többi adó által kisugárzotthoz
A szórókód bitsebességge (chiprate) sokkal nagyobb (kb. 100x)
A szórókódok ortogonálisak, azaz egy bitidőre átlagolva két szórókód szorzatát nullát kapunk

## Slide 4: CDMA
Kicsit részletesebben:
Kódolás
  STEP 1. A szórókódot és az elkódolni kívánt adatot is reprezentáljuk a következőképp:
    1  1
    0  -1
    Vegyük észre: ekkor NOT(XOR(a,b)) valójában a*b, azaz szorzás
      1*1=1, 1*-1=-1, -1*1=-1, -1*-1=1
  STEP 2. Végezzük el a szórókód összeszorzását a küldendő adattal
    a szórókód összes bitjét szorozzuk az adat egy adott bitjével, így jelentősen megnő a jelsebesség
  STEP 3. Sugározzuk ki az így kapott jelet
    Modellünkben egyszerűen adjuk össze az összes így kapott jelet
Dekódolás
  STEP 1. A vett jelet (a kódolás STEP 3 összege) szorozzuk meg az adó szórókódjának a bitjeivel sorban. Ahány bitet kívánunk venni, annyiszor ismételjük ezt meg
  STEP 2. Az így kapott értékeket átlagoljuk bitidőkre
  STEP 3. Ha az átlag 1: a küldött bit 1. Ha az átlag -1: a küldött bit 0
  STEP 4. Ismételjük meg mindezt az összes vevőre

## Slide 5: CDMA
A kódolás szemléltetése:
  nem szerepel az ábrán a többi jellel való összegzés

## Slide 6: CDMA
A dekódolás szemléltetése:
  az ábra nem egy összegzett jel dekódolását mutatja sajnos, hanem a küldött jel vételét, és egy másik jel vételét külön-külön
  de szemlélteti, hogy az ortogonalitás miatt a többi adó jele nem zavar
  (az ábrán csak kvázi-ortogonalitás van, így az így kapott bitidő átlaga nem teljesen 0)

## Slide 7: CDMA
Nézzünk egy példát!
  vigyük át az (1, 0) és az (1, 1) jeleket az (1, 1, 0, 0), ill. (1, 0, 0, 1) szórókódokat használva
Dekódolás
  STEP 1. A szorzat:
    A: 2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2
    B: 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2
  STEP 2. Az átlagok:
    A: 1, -1
    B: 1, 1
  STEP 3: A vett jel:
    A: 1, 0
    B: 1, 1
Megj: mindez azért sikerülhetett, mert a szórókódok valóban ortogonálisak, azaz a kettő szorzatának az átlaga nulla:
  A szorzat:
    1, -1, 1, -1
  Az átlag:
    0
Kódolás:
  STEP 1. Az átviendő jel legyen
    A: (1, -1)
    B: (1, 1)
  STEP 1. A két szórókód legyen
    A: (1, 1, -1, -1)
    B: (1, -1, -1, 1)
  STEP 2. Az elküldendő jelek:
    A: 1,1,-1,-1,-1,-1,1,1
    B: 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1
  STEP 3.Ezek összege:
    2, 0, -2, 0, 0, -2, 0, 2