## Slide 1: HÍRKÖZLÉSELMÉLET
Frigyes István – Bitó János – Bakki Péter
2006-07/II.

## Slide 2: http://docs.mht.bme.hu/~frigyes/hirkelm

## Slide 3: Témakörök
(0. Néhány matematikai alap: a sztochasztikus folyamatok tulajdonságai; a komplex burkoló fogalma)
1. A döntéselmélet és a becsléselmélet alapjai
2. Digitális jelek átvitele analóg csatornán: zaj hatása
3. Digitális jelek átvitele analóg csatornán: diszperzió hatása
4. Analóg jelek átvitele – analóg modulációs eljárások
5. A legfontosabb csatornák tulajdonságai: a rádiócsatorna, az optikai szál; csatornák becslése
6. A digitális jelfeldolgozás alapjai: mintavételezés, kvantálás, jelábrázolás
7. Elvi határok az információközlésben.
8. A kódelmélet alapjai
9. Az átvitel hibáinak korrigálása: hibajavító kódolás; adaptív kiegyenlítés
10. Spektrális hatékonyság – hatékony digitális átviteli eljárások

## Slide 4: (0. Néhány matematikai alap: sztochasztikus folyamatok; a komplex burkoló)

## Slide 5: Sztochasztikus folyamatok
Hívják véletlenszerűen változó időfüggvénynek (random waveform) is.
Értelmezés 3-féle:
a ξ sorsolások függvényében: végtelen sok val. vált. realizációinak (időben rendezett) sorozata
a t idő függvényében: egy –szabálytalanul változó – időfüggvény-család egy eleme
a ξ és t függvényében: végtelen sok időfüggvényből álló összetartozó család sorsolással kiválasztott eleme

## Slide 6: Sztochasztikus folyamatok
Példa:
t
ξ
f(t,ξ1)
f(t,ξ2)
f(t,ξ3)
f(t1,ξ)
f(t2,ξ)
f(t 3,ξ)
1
2
3

## Slide 7: Sztochasztikus folyamatok: hogyan jellemezzük?
Nyílván a harmadik értelmezésnek megfelelően
és valamilyen valószínűségi eloszlással.
Miután végtelen sok val.vált. van: ezek együttes eloszlásával (vagy: sűrűségével)
de: nemcsak végtelen sok, hanem folytonos számosságú.
Ezeket mind figyelembevéve

## Slide 8: Sztochasztikus folyamatok: hogyan jellemezzük?
(Mondjuk: sűrűség)
Az x(t) folyamat első val. sűrűség- függvénye
második: együttes,t1,t2
n-edik: n-szeres együttes:
A sztoh.foly-t teljes mértékben jellemeztük, ha tudunk olyan szabályt, amellyel tetszőleges sorszámú sűrűséget felírhatunk (akár n→)
(Látunk majd két paramétertől függő folyamatot)

## Slide 9: Sztochasztikus folyamatok: hogyan jellemezzük?
Megjegyzés: bár precízen szigorúan meg kellene különböztetni a folyamatot (ami lényegében t és ξ függvénye) egy mintafüggvényétől (ami t függvénye egy adott realizációban, vagyis mondjuk ξ16-nál), gyakran ezt el fogjuk mismásolni.
(Csak olyankor, ha megengedhető)

## Slide 10: Sztochasztikus folyamatok: hogyan jellemezzük?
Példa: félig-véletlen bináris jel: értékkészlet: ±1 (P0=P1= 0,5)
váltás: csak k×T-ben
Első sűrűség:
Második:

## Slide 11: Az előző példa folyt: a második val. sűrűség
egy időrésben
két különböző időrésben
45o

## Slide 12: Sztochasztikus folyamatok: a Gauss-folyamat
Egy sztoh.foly Gauss-folyamat, ha (n-ik) tetszőleges sorszámú sűrűségfüggvénye gaussi (n-dimenziós Gs vektor val.vált.), azaz
m a várható-érték vektor, K a kovarincia-mátrix
De ezeket képezni tudjuk (tetszőleges n-nél), ha meg van adva

## Slide 13: Sztochasztikus folyamatok: a Gauss-folyamat
Gauss-folyamatoknak – pontosabban Gs valószínűségi változóknak – egy érdekes tulajdonsága:
A változók lehetnek egy folyamat – különböző időpontokban vett - realizációi

## Slide 14: Sztochasztikus folyamatok: stacionárius folyamatok
Egy folyamat stacionárius, ha az idő múlásával viselkedése nem (nagyon) változik.
Pl. a vizsgált digitális jel (mint látjuk: csak majdnem) ilyen
Telefon: tudjuk, hogy elég, ha 300-3400 Hz (mindig, mindenkinek). (Mit csinálnánk, ha nem így volna?)
stb.

## Slide 15: Sztochasztikus folyamatok: stacionárius folyamatok
Precíz definíciók – mi az, hogy állandó jellegű?
Egy folyamat (erősen; szigorúan véve) stacionárius, ha az eloszlási függv. (tetszőleges sorszámú, akármilyen időkre és időkülönbségre)
n-ed rendben stac., ha az első n eloszlás stac, a többi nem.
Pl: a látott példa csak 1.-rendben stac
Ált.: ha n-ed rendben stac, alacsonyabban is

## Slide 16: Sztochasztikus folyamatok: stacionárius folyamatok
Megj.: erős stacionaritást általános esetben nehéz bizonyítani.
De: Gauss-folyamat, ha másodrendben stac. (vagyis itt: a K(t1,t2) nem változik az időeltolással), akkor erősen (minden rendben) is – mert K(t1,t2) ismeretében az összes eloszlás (inkább: sűrűség) kiszámítható

## Slide 17: Sztochasztikus folyamatok: (gyengén) stacionárius folyamatok
Másik fajta stac.: gyenge stacionaritás: a korrelációs függvény csak az időkülönbségtől függ
Részletesen: néhány definíció előbb.
Hilbert-folyamat: négyzetes várható értéke létezik
NB Ez azt jelenti, hogy a pillanatnyi teljesítmény véges – ilyenkor persze az energia végtelen

## Slide 18: Sztochasztikus folyamatok: (gyengén) stacionárius folyamatok
Hilbert-folyamat (auto)korrelációs függvénye:
Ezek után: egy folyamat gyengén (v. tág értelemben) stac, ha
a várható érték nem függ az időtől és
az R csak τ=t2-t1-től függ, minden időre és minden eltolásra.

## Slide 19: Sztochasztikus folyamatok: gyenge-erős stacionaritás
Ha egy folyamat erősen stac, akkor gyengén is
Továbbá: ha (csak) másodrendben stac, akkor is gyengén is:
Vagyis:

## Slide 20: Sztochasztikus folyamatok: gyenge-erős stacionaritás
Másfelől: ha gyengén stac. akkor még semmilyen rendben sem stac (erősen).
Kivétel a Gauss-folyamat. Ez csak akkor stac gyengén, ha a K nem függ az időeltolástól; de mivel ebből az összes sűrűség kiszámítható, ilyenkor erősen is stac.

## Slide 21: Sztochasztikus folyamatok: mégegyszer a bináris átvitel
Láttuk: csak elsőrendben stac. (Ex=0)
Korreláció:
ha t1 és t2 ugyanabban az időrésben:
ha különbözőkben:

## Slide 22: Sztochasztikus folyamatok: mégegyszer a bináris átvitel
A félig-véletlen bin. átv. véletlenné (és stac.-sá) tehető egy (0,T)-ben egyenletes eloszlású e segéd-változó bevezétésével:
x-hez hasonlóan

## Slide 23: Sztochasztikus folyamatok: mégegyszer a bináris átvitel
A korreláció:
Ha |t1-t2|>T, (mert e T)
ha |t1-t2|  T
Így

## Slide 24: Sztochasztikus folyamatok: mégegyszer a bináris átvitel
Ez aztán így néz ki:
-T
T
τ

## Slide 25: Sztochasztikus folyamatok: másfajta (erős) stacionaritás
Ha van két folyamat: x és y, azok együttesen stacionáriusak, ha az együttes eloszlásaik (mind) invariánsak minden τ időeltolásra.
Így a komplex folyamat erősen stac., ha x és y együttesen stac.
Egy folyamat periódikus (vagy ciklostac.) ha eloszlásai invariánsak kT időeltolással szemben

## Slide 26: Sztochasztikus folyamatok: másfajta (gyenge) stacionaritás
Ehhez: keresztkorreláció:
A két folyamat gyengén együttesen stac, ha a keresztkorrelációjuk csak től függ

## Slide 27: Sztochasztikus folyamatok: megjegyzés: komplex folyamatok
Ezeknél a korrelációs függvény célszerű definiciója

## Slide 28: Sztochasztikus folyamatok: folytonosság
Különbözőképpen definiálható
Négyzetes középben folytonos, ha
Gyengén stac. esetben ilyen x, ha R(τ) folytonos

## Slide 29: Sztochasztikus folyamatok: sztochasztikus integrál
x(t) egy sztoh. foly. Ha szerencsénk van: minden realizációja integrálható (Rieman)
Akkor s egy val. vált. Ha nem: akkor is definiálható egy val. vált. ami –pl – négyzetes középben az integrál-közelítő-összegek határértékéhez konvergál. Ha ez mindre létezik, ezt tekintjük integrálnak.

## Slide 30: Sztochasztikus folyamatok: sztochasztikus integrál
és, természetesen a ti-k lefedeik az teljes (a,b)-t.
Erről kimutatható, hogy

## Slide 31: Sztochasztikus folyamatok: sztoh. integrál – megjegyzés
σs2 kifejezésében az integrandus: az (auto)kovariancia-függvény:
Persze, akár gyengén stac. folyamatnál csak t1-t2=τ –tól függ

## Slide 32: Sztochasztikus folyamatok: időátlag
Az integrálra – egyebek között – az időbeli átlag képzéséhez volt szükségünk.
A folyamat időbeli átlaga az „egyenáramú” összetevő;
időbeli négyzetes átlaga az átlag-teljesítmény.
Definiciója:

## Slide 33: Sztochasztikus folyamatok: időátlag
Ez persze általában egy valószínűségi változó. Jó volna, ha megegyezne a (halmazra vett) átlaggal, ami feltételezi, hogy
Hasonlóan definiálható

## Slide 34: Sztochasztikus folyamatok: időátlag
Ezt meg (szintén val.vált.) a korrelációs függv.-nek szeretnénk megfeleltetni, ami fennáll, ha
Ezek az egyenlőségek fennállnak u.n. ergodikus folyamatoknál. (Ilyenkor egy realizáció szinte mindent megmond a folyamatról.)
Lehet különböző szintű ergodicitás. Pl. egy folyamat várható értékben ergodikus, ha

## Slide 35: Sztochasztikus folyamatok: a spektrális sűrűség, eloszlás
Egy sztoh.foly. spektrális sűrűsége a korrelációs függvény Fourier-transzfor-máltja:
Definiálhatunk egy spektrális eloszlásfügg-vényt is

## Slide 36: Sztochasztikus folyamatok: a spektrális sűrűség, eloszlás
A spektrális eloszlás és a korreláció közötti kapcsolat:

## Slide 37: Sztochasztikus folyamatok: a spektrális sűrűség, eloszlás
Fennáll:
De emiatt: ez az integrál >0; (majd látjuk: az egész S)

## Slide 38: Spektrális sűrűség és lineáris transzformáció
Időfüggvény lin. transzformációjáról tudjuk, hogy „megoldás” a konvolúció:
h(t) a súlyfüggvény (miért hívják így? – igen jó elnevezés)
SZŰRŐ h(t)
x(t)
y(t)

## Slide 39: Spektrális sűrűség és lineáris transzformáció
Megj.: h(t<0)≡ 0; miért?); és: h(t) = F-1[H(ω)]
Plauzibilis: ugyanez a sztoh.foly.-ra is
Kimutatható (a jegyzetben):
Meg még

## Slide 40: Spektrális sűrűség és lineáris transzformáció
Továbbá:S(ω) ≥ 0 (minden frequ.)
Mert: tegyük fel, hogy nem; akkor biztos van egy kis tartomány, ahol <0 (ω1, ω2)
Sx(ω)
Sy(ω) (integrálja negativ)
SZŰRŐ h(t)
x(t)
y(t)
H(ω)

## Slide 41: Spektrális sűrűség és lineáris transzformáció
S(ω) a telj.sűrűség rad/sec-ban). Mert:
ω
H(ω)

## Slide 42: Modulált jelek – a komplex burkoló
Láttuk – Hiradástechnika – hogy rádió, optikai jelek átvitelében az információs jellel
egy szinuszos vivő
valamelyik paraméterét befolyásolják (pl teszik arányossá).
Egy általános modulált jel:

## Slide 43: Modulált jelek – a komplex burkoló
Itt d(t) és/vagy (t) hordozza az információt – pl lin. kapcsolatban van az m(t) információs jellel .
Másik fajta leírás (kvadratúra-alak):
d, , a és q valós időfüggvények – determinisztikusak vagy egy sztoh.foly. realizációi

## Slide 44: Modulált jelek – a komplex burkoló
A kapcsolat köztük:
Ismeretes, hogy x(t) így is írható:

## Slide 45: Modulált jelek – a komplex burkoló
Itt a+jq a komplex burkoló. Kérdés: mikor, hogy alkalmazható.
Kiindulás: valós időfüggvény Fourier-transzformáltja konjugált szimmetrikus:
De ha így van: X(ω>0) a jelet teljesen megadja: ismerve képezhetjük az ω<0 részt is, majd visszatranszformálhatjuk.

## Slide 46: Modulált jelek – a komplex burkoló
Így X(ω) helyett vehetjük ezt is:
Mellesleg
Az ennek megfelelő időfüggvény:
↓ „Hilbert” szűrő

## Slide 47: Modulált jelek – a komplex burkoló
Írható:
A jelölt inv.Fou.trszf éppen 1/t. Így
A képzetes rész x(t) u.n. Hilbert-transz-formáltja:

## Slide 48: Modulált jelek – a komplex burkoló
A most bevezetett függvény az x(t)-hez tartozó analitikus függvény (mert a z=t+ju komplex változó analitikus függvénye).
Minden (alapsávi vagy modulált) jelhez rendelhető analitikus függvény; kapcsolat az időfüggv. és az analitikus függv. között:

## Slide 49: Modulált jelek – a komplex burkoló
Modulált jelekre alkalmazzuk: cosωct-nek az analitikus jele ejωct. Hasonlóan sinωct-nek analitikus jele jejωct. Így, ha modulált (kvadratikus alakban felírt) jelünk a(t), q(t) összetevői
sávkorlátozottak és
határfrekvenciájuk < ωc/2π (keskenysávú jel)
akkor
NB. Látjuk, hogy a,q-ra nézve a moduláció lineáris művelet: frekv. eltolás

## Slide 50: Modulált jelek – a komplex burkoló
Így az komplex burkoló az ilyen keskenysávú jeleket egyértelműen meghatározza. Az időtartományban: a komplex burkoló ismeretében
Megjegyzés: nevének megfelelően persze lehet komplex. (X(ω) ωc körül nem konj. szim.)
2. megjegyzés: ha a sávszélesség B>fc, nem analitikus, valós része nem adja meg a modulált jelet.)
3. megjegyzés a és q lehet két független moduláló jel (QAM) vagy lehet összefüggő (FM vagy PM).

## Slide 51: Modulált jelek – a komplex burkoló
Mi van a frekvenciatartományban? az analitikus jelét láttuk.
X(ω)
X˚(ω)
X̃(ω)
ω
X(ω)

## Slide 52: Modulált jelek – a komplex burkoló
H(ω)
M(ω)
Lineáris transz-formáció – sáv-áteresztő szűrő – x̃(t)-re ekvivalens aluláteresztőként hat.
Ha H(ω) aszimm: komplex lesz – vagyis áthallás a(t) és q(t) között
(nem volt sin-os összetevő – most van)
X(ω)=F[m(t)cosωct]
X˚(ω)
X̃(ω)
Y(ω)
Y˚(ω)
Ỹ(ω)

## Slide 53: Modulált jelek – a komplex burkoló; sztochasztikus folyamatok
Az analitikus jel és a komplex burkoló fogalmát determinisztikus jelekre néztük
Sztochasztikus folyamatokra is lehet
Láttuk:
Vagyis
↓ „Hilbert” szűrő

## Slide 54: Modulált jelek – a komplex burkoló; sztochasztikus folyamatok
Fennáll még:
egy folyamat és Hilbert-transzformáltjának kereszt-spektruma- keresztkorrelációja:
Így a kersztkorreláció:

## Slide 55: Modulált jelek – a komplex burkoló; sztochasztikus folyamatok
Analitikus folyamatot ugyanúgy definiálhatunk:
Ez is fennáll:

## Slide 56: Modulált jelek – a komplex burkoló; sztochasztikus folyamatok
x(t) csak akkor stac (Rx nem függ t-től), ha
Persze ciklostac. lehet (az is) QAM(!)

## Slide 57: Modulált jelek – a komplex burkoló; sztochasztikus folyamatok
Továbbá: mivel tiszta képzetes: páratlan – vagyis a jel és a H-trszf minden t-nél (τ=0) korrelálatlan.
ω

## Slide 58: Modulált jelek – a komplex burkoló; sztochasztikus folyamatok
A folyamat analitikus folyamata:
Ez is fennáll:

## Slide 59: Modulált jelek – a komplex burkoló; sztochasztikus folyamatok
Az a(t), q(t) összetevők (egyenlő) spektrális sűrűsége:
Láttuk:

## Slide 60: Modulált jelek – a komplex burkoló; sztochasztikus folyamatok
Ezekkel
Illetve

## Slide 61: Modulált jelek – a komplex burkoló; sztochasztikus folyamatok
Sx
1+sign(ω+ωc)
1-sign(ω-ωc)
Sa

## Slide 62: A keskenysávú (fehér) zaj
A fehér zaj persze nem keskenysávú. Legtöbbször keskenysávúvá tehető (fiktív) sáváteresztővel:
ω
X(ω)
X(ω)
Sn(ω) =N0/2
H(ω)

## Slide 63: A keskenysávú (fehér) zaj néhány tulajdonsága

## Slide 64: 1. A döntéselmélet és a becsléselmélet alapjai

## Slide 65: Döntési-becslési feladatok a hírközlésben, hasonlókban
1. Digitális hírközlés: (a vevőben) ismert jelek egyike – zaj jelenlétében
Pl: (alapsávi bináris hírközlés)
Kérdés: melyiket adták?
DIGITÁLIS FORRÁS
Átviteli
csatorna
NYELŐ

## Slide 66: Döntési-becslési feladatok a hírközlésben, hasonlókban
2. A (különben) ismert jelnek van(nak) ismeretlen (csak statisztikusan ismert) paramétere(i) -
Ugyanaz a blokkséma, de, pl. (nem-koherens bináris hírközlés, FSK)

## Slide 67: Döntési-becslési feladatok a hírközlésben, hasonlókban
Vagy: másik példa (nem-koherens FSK, nem-szelektív Rayleigh- fadinges átviteli csatornán)

## Slide 68: Döntési-becslési feladatok a hírközlésben, hasonlókban
Harmadik példa: a jelalakokat ismerjük, de vannak statisztikusan sem ismert paraméterei (radar)
Kérdés: van jel? (s1) vagy nincs? (s0)

## Slide 69: Döntési-becslési feladatok a hírközlésben, hasonlókban
3. A jelalak is véletlenszerűen változik
Példa: (antipodális) digitális átvitel igen gyors fading esetén
DIGITÁLIS FORRÁS
Átviteli
Csatorna
T(t)
NYELŐ

## Slide 70: Döntési-becslési feladatok a hírközlésben, hasonlókban
4. Analóg rádió-hírközlés: az időben folytonos moduláló jellel a vivő egy paramétere arányos.
Pl.: analóg FM; kérdés: m(t)
Vagy: digitális jel átvitele frekvenciában szelektív fadinges csatornán (a döntéshez h(t)-t ismerni kell); kérdés: melyiket adták?

## Slide 71: A döntéselmélet alapjai
A legegyszerűbb példa: egyszerű bináris átvitel; döntés: N független minta alapján.
Modell:
FORRÁS
H0
H1
CSATORNA
(Csak a statisztikája ismert)
MEGFIGYELÉSI TÉR (OS)
DÖNTŐ
Döntési szabály H0? H1?
Ĥ
Megjegyzés: a kalapnak ( ˆ ) most semmi köze a Hilbert-transzformálthoz

## Slide 72: A döntéselmélet alapjai
Két hipotézis (H0 és H1)
Megfigyelés: N minta→az OS N-dimenziós
A megfigyelés: rT=(r1,r2…,rN)
Döntés: melyiket adták
Eredmények: 4-féle
1. H0-t adták & Ĥ=H0 (helyes)
2. H0-t adták & Ĥ=H1 (hibás)
3. H1-t adták & Ĥ=H1 (helyes)
4. H1-t adták & Ĥ=H0 (hibás)

## Slide 73: A Bayes-féle döntés
Bayes-féle döntés:
a.) ismerjük (eleve) H0 és H1 adásának a valószínűségét (a-priori):
b.) mindegyik döntésnek van valamekkora költsége (Cik) (i-re döntöttünk mikor k-t adták)
c.) persze azt biztosra vehetjük, hogy a téves döntés drágább mint helyes:

## Slide 74: A Bayes-féle döntés
d.) döntési szabály: az átlagos költség (u.n. kockázat, K) legyen minimális
OS
FORRÁS
„H1”
„H0”
(Z1)
(Z0)
pr|H1(R|H1)
pr|H0(R|H0)
r tartománya; minden pont- nak megfelel két val.sűr.

## Slide 75: A Bayes-féle döntés
Kérdés: hogy válasszuk meg OS két részét, hogy K minimális legyen?
Ehhez: K részletezve
Mivel valahogy biztos döntünk
És így

## Slide 76: A Bayes-féle döntés
Amiből
Az első két tag állandó
mindkét integrandus >0
Így: Z1, ahol az első integrandus nagyobb Z0, ahol a második
FORRÁS
„H1”
„H0”
(Z1)
(Z0)
pr|H1(R|H1)
pr|H0(R|H0)

## Slide 77: A Bayes-féle döntés
és itt H1 javára döntünk:
döntés: H0

## Slide 78: A Bayes-féle döntés
Így is írható: döntsünk H1 javára,ha
különben H0 javára
(A baloldal: likelyhood ratio, Λ(R)
A jobboldal: (bizonyos szempontból) küszöb, η)
Megjegyzés: Λ csak r realizációjától függ (miket mértünk?)
η csak az a-priori val-tól és a költségektől

## Slide 79: Konkrétum: példa Bayes-döntésre
H1: állandó fesz+Gs zaj
H0: csak Gs zaj (jelölés: φ(r;mr,σ2)
Döntés: N db független r-minta alapján
Az i-edik mintánál
így eredőben

## Slide 80: Konkrétum: példa Bayes-döntésre
illetve a logaritmusa
amiből
küszöb

## Slide 81: Megjegyzések a példával kapcsolatban
1. A küszöb csupa ismert mennyiséget tartalmaz, a megfigyelés(ek)től független
2. Az eredmény csak az ri-k összegétől függ – csak ezt kell ismerni; u.n. elégséges statisztika:
2.a Mint ebben a példában is: akárhány dimenziós az OS, l(R) mindig 1D
„1 koordináta” – a többi független a hipotézistől

## Slide 82: A döntési folyamat így
FORRÁS
H0
H1
CSATORNA
(Csak a statisztikája ismert)
MEGFIGYELÉSI TÉR (OS)
Döntési szabály
DÖNTÉSI TÉR (DS)
DÖNTŐ
Ĥ

## Slide 83: Megjegyzések a példával kapcsolatban
3. Spec. Eset: C00=C11=0 és C01=C10=1
(vagyis a hibás döntés valószínűsége)
Ha P0,1=0,5, a küszöb N.m/2

## Slide 84: Másik példa – otthonra
Hasonló, de most a jel nem állandó, hanem σS2 szórásnégyzetű Gs zaj
Vagyis H1:Π φ(Ri;0,σS2+σ2)
H0:Π φ(Ri;0,σ2)
Kérdés: küszöb, elégséges statisztika

## Slide 85: Harmadik példa - diszkrét
Van két – különböző várh. értékű – Poisson-forrás. Melyiket adták?
Emlékeztető: Poisson-eloszlás:
A két hipotézis:

## Slide 86: Harmadik példa - diszkrét
A likelihood-arány:
Döntési szabály: (m1>m0)
A precizitás kedvéért:

## Slide 87: Megjegyzés
Van olyan eset, amikor az a-priori valószínű-ségeket nem ismerjük.
Ilyenkor (egy) helyes eljárás: azt nézzük meg, hogy mekkora a maximális költség (a Pi függvényében); és olyan döntési szabályt alkalmazunk, amelynél ez minimális. (U.n. minimax döntés).
Persze ez nem lesz optimális akármilyen Pi-nél.
Részletesen nem nézzük.

## Slide 88: Neyman-Pearson-féle hipotézisvizsgálat
Az eddigitől eltérő feladatokban más hipotézis-vizsgálat lehet célszerű – radar (hírközlés helyett detekció).
Helyzet: jel+zaj vagy zaj
↓ ↓
detektál nincs jel vagy nem vagy vaklárma
Itt: Pi-t nem ismerjük – de nem is egyforma jelentőségű
Így: az átlagos hibavalószínűséget i. nem tudjuk – de ii.nem is az érdekel.

## Slide 89: Neyman-Pearson-féle döntés
Így a hipotézisek most :
H0: nincs vett jel (azaz: csak zaj)
H1: vett jel (azaz: jel+zaj)
Eredmények: 3-féle
1. H0-t adták & Ĥ=H1 (vaklárma) (PF)
2. H1-t adták & Ĥ=H1 (detekció) (PD)
3. H1-t adták & Ĥ=H0 (elmulasztott detekció) (PM)
Megjegyzés: PF és PM: a korábban nézett hibás döntések

## Slide 90: Neyman-Pearson-féle döntés
Plauzibilis eljárás:
(PF) és (PM) közül az egyiket megválasztjuk (gyak.: PF)
és a másikat minimalizáljuk.
Mint korábban
Ebből a küszöb (azaz: megoldani Z1 határára)
És:

## Slide 91: Ezután: mekkora a helyes/hibás döntés valószínűsége (Bayes)?
Ehhez: a megf. integrálok
Az 1. péda (N=1): Gs val. sűrűség a (rondán) sraffozott részekre integrálva
Küszöb:
d0
d1

## Slide 92: Ezután: mekkora a helyes/hibás döntés valőszínűsége (Bayes)?
Így (az előbb bevezetett jelölésekkel):
Ha lnη=0: d0=d1=m/2 (küszöb: ahol metszik egymást)
Megjegyzés: N-szeres minta:

## Slide 93: Döntés kettőnél több hipotézisnél
M lehetséges eset van (pl.: nem-bináris digitális hírközlés)
Mint előbb: minden döntésnek van költsége
Ezek átlaga a kockázat
Bayes-döntésnél: ezt akarjuk minimalizálni
Mint előbb: megfigyelési tér
döntési szabály: ennek particionálása

## Slide 94: Döntés kettőnél több hipotézisnél
Mint előbb: a kockázat:
Amiből kijön (M = 3-nál)

## Slide 95: Döntés kettőnél több hipotézisnél
Most is jó lehet a likelihood-arány:
A döntési szabály (-sorozat):

## Slide 96: Döntés kettőnél több hipotézisnél (M =3)
Ez 3 egyenest definiál a (2D) döntési térben
H0
H1
H2
Λ1(R)
Λ2(R)

## Slide 97: Példa: speciális eset – hibavalószínűség
Az átlagos hibavalószínűséget minimalizáljuk, azaz
Akkor kijön
H2
H0
H1
Λ1(R)
Λ2(R)
P0 /P2
P0 /P1
Λ2 = (P1/P2)Λ1.

## Slide 98: Példa: speciális eset – hibavalószínűség
H2
H0
H1
Λ1(R)
Λ2(R)
P0 /P2
P0 /P1
Λ2 = (P1/P2)Λ1.

## Slide 99: Példa: speciális eset – hibavalószínűség
NB. Alkalmazva az előbbi egyenlőtlenségeket a megfelelő helyen
Ha mindegyiket elosztjuk pr(R)-rel, az jön ki Bayes tétel alapján)
(a-posteriori valószínűségek)

## Slide 100: Példa: speciális eset – hibavalószínűség
Vagyis: max. a-posteriori valószínűségre kell dönteni.
Elég plauzibilis: a helyes döntés valószínűsége a legnagyobb, ha arra döntünk, ami a legvalószínűbb

## Slide 101: A Bayes-tétel (feltételes valószínűségek)
Diszkrét változókra:
Folytonos:
a diszkrét, b folytonos:

## Slide 102: Megjegyzések
1. A megfigyelési tér N dimenziós (N a megfigyelések száma).
A döntési tér M-1 dimenziós (M a hipotézisek száma).
2. Mi csak a független Gauss-mintákat vizsgáltuk expliciten; a vizsgálat sokkal bonyolultabb, ha a minták korrelálva vannak
3. Látni fogjuk, hogy digitális átvitelben az N > 1 esetnek gyakran nincs nagy jelentősége

## Slide 103: A becsléselmélet alapjai – paraméterbecslés
Az adott – digitális vagy analóg – jel ismeretlen paraméterét kell megbecsülni
Példák: feszültség mérése zajban
digitális jel – mérendő fázis

## Slide 104: A becsléselmélet alapjai – paraméterbecslés
A paraméter lehet:
valószínűségi változó (mi feltesszük, hogy ismert eloszlású)(előbb ez), vagy
ismeretlen determinisztikus érték
Modell:
BECSLÉSI TÉR
PARAMÉTER TÉR
BECSLÉSI TÉR
A keresett
paraméter
tartománya
Becslési szabály
pa(A)
MEGFIGYELÉSI TÉR
Leképezés a megfigyelési térre

## Slide 105: Példa – részletek (becslés 1)
Mérni akarjuk az a feszültséget
Tudjuk, hogy ±V között van
És hogy Gauss-zaj adódik hozzá φ(r;0,σn2)
Vagyis: paraméter: a
Amit meg tudunk figyelni: r = a+n
A paraméter leképzése az OS-re:

## Slide 106: Paraméterbecslés – a paraméter val. vált.
Hasonló elv: a becslés eredményéhez költség; átlaga a kockázat; ezt akarjuk minimalizálni.
A paraméter realizációja: a
A megfigyelési vektor: R
A becsült érték: â(R)
A költség: általános esetben kétvált. függv.: C(a,â)
A becslés hibája ε = a-â(R)
Gyakran a költség-függvény: C = C (ε)

## Slide 107: Paraméterbecslés – a paraméter val. vált.
Példák:
A kockázat most
Az együttes sűrűség írható: (definíció szrt)

## Slide 108: Paraméterbecslés – a paraméter val. vált.
A négyzetes költségfüggv.-re alkalmazva (az ms index: mean square)
K=min (vagyis )ahol a belső int.= min (mert a külső i. pozitív és ii. nem függ A-tól); ez, ahol

## Slide 109: Paraméterbecslés – a paraméter valószínűségi változó
A második integrál =1,így
vagyis az a a-posteriori várható értéke.
(A korábbi definíciónak megfelelően: a-posteriori ismeret: amit a mérés/vizsgálat során nyertünk.)

## Slide 110: Megjegyzés
Visszaemlékezve a kockázatra
A belső int. most: a feltételes szórásnégy-zet, σa2(R). Így

## Slide 111: Paraméterbecslés – a paraméter valószínűségi változó
Egy másik költségfüggvény: 0, Δ>0 szélességben, máshol 1. A kockázat most
(egy: egyenletes)
K=min, ha a felt. val. sűr maximumát választjuk a becslés eredményének (ha Δ kicsi): max a-posteriori – MAP - becslés
Δ

## Slide 112: Paraméterbecslés – a paraméter valószínűségi változó
Ekkor az a-post val. sűr. ill. logaritmus-ának deriváltja =0
(u.n. MAP-egyenlet)
A log-felt-val-sűr így írható (Bayes-tétellel)

## Slide 113: Paraméterbecslés – a paraméter valószínűségi változó
Az első tag az A-R közötti (statisztikus) összefüggés
A második az a-priori ismeret
Az utolsó tag nem függ A-tól, így a szélső érték szempontjából állandó; ami így max.:
és így a MAP egyenlet:

## Slide 114: Mégegyszer és megjegyzés
A legkisebb négyzetes hibájú (MMSE) becslés az a-post. sűrűség átlaga
A max. a-post. (MAP) becslés az a-post. sűrűség maximuma
(De ha: a költségfüggv. ε páros és felülről konvex függvénye; valamint a felt. val. sűr. unimodális és szimmetrikus, az optimális becslés az a-post. sűrűség átlaga – függetlenül a költségfüggv. konkrét alakjától.)

## Slide 115: Példa (becslés-2)
Most is Gs a+n, de N független minta
de mindenféle becsléshez
kell.

## Slide 116: Példa (becslés-2)
Észrevehetjük, hogy p(R) a felt.val.sűr. szempontjából állandó, így alakja nem érdekes. Írható

## Slide 117: Példa (becslés-2)
Ez Gs sűrűség, aminek lényegében csak a várható értéke kell. Ehhez a kitevőt teljes négyzetté kell kiegészíteni, ami

## Slide 118: Példa (becslés-2)
Tudjuk, hogy a MMSE becslés az a-posteriori várható érték; de u.e. a MAP becslés – gaussi lévén (átlag=mode). Most tehát

## Slide 119: Példa (becslés-3)
a most is φ(A;0,σn2), de csak egy nemlineáris függvényét tudjuk megfigyelni s(A)-t; most is zaj adódik hozzá, vagyis
Az a-posteriori sűrűségfüggvény

## Slide 120: Példa (becslés-3)
Emlékezzünk a MAP-egyenletre:
Alkalmazva az előbbiekre

## Slide 121: Paraméterbecslés – a paraméter valós állandó
Ilyenkor csak a mérés eredménye valószínűségi változó. Pl. ha a költségfüggv. négyzetes, a kockázat:
Ez akkor minimális, ha â(R)=A. De, ennek nincs értelme: épp ezt keressük
Helyette: r-ből próbálunk olyan becslést, aminek az átlaga, szórása „jó”.

## Slide 122: Paraméterbecslés – a paraméter valós állandó
A becslés átlaga:
ha = A: torzítatlan (unbiased) becslés; a becslési eljárás: átlagértékképzés
ha B (a torzítás) állandó: kivonható az átlagból
ha B=f(A): torzított becslés

## Slide 123: Paraméterbecslés – a paraméter valós állandó
A hiba szórásnégyzete
Jó, persze, ha: torzítatlan és
kicsi a szórása
Egy (jó) módszer: max-likelihood becslés
Likelihood függv.: az A függvényében
A likelihood maximuma: gyakran alkalmazott becslés

## Slide 124: Max. likelihood (ML) becslés
A maximum (szükséges) feltétele (itt az ln)
Torzítatlan max.likel. becslés szórásnégyzetére fennáll (Cramér-Rao (alsó) korlát):

## Slide 125: Max. likelihood (ML) becslés
Bizonyítás(ok): Schwartz-egyenlőtlen-séggel.
Ha egyenlő (vagyis nem nagyobb), u.n. hatékony (efficient) becslés.
És: ha van hatékony becslés az a ML.

## Slide 126: Példa (becslés, valós)
Most is feszültség + Gauss-zaj, de a fesz. állandó (nem val.vált.)
Max likelihood becslés

## Slide 127: Példa (becslés, valós)
Torzított?
Vagyis: â várható értéke a valódi érték – torzítatlan

## Slide 128: 2. Digitális jelek átvitele analóg csatornán: a zaj hatása

## Slide 129: Bevezető megjegyzések
A digitális átvitel elmélete (legalább is részben): a döntéselmélet alkalmazása.
Digitális jelek-jelátvitel definíciója:
Véges számú jelalak (M)
Mindegyik véges ideig tart (T)
A vevő (a priori) ismeri a jelalakokat (tárolva vannak)
Így a vevő feladata: hipotézisvizsgálat.

## Slide 130: Bevezető megjegyzések – minőségrontó hatások
DÖNTŐ
SÁVSZŰRŐ
SÁVSZŰRŐ
FADINGES CSATORNA
+
n(t)
NEMLIN ERŐSÍTŐ
s(t)
INTER- FERENCIA
INTER- FERENCIA
INTER- FERENCIA
ωc
ωc
z0(t)
z1(t)
z2(t)
ω1
ω2
CCI
ACI
ACI

## Slide 131: Bevezető megjegyzések
Minőségi paraméter: a hibavalószínűség
(Vagyis a költségek:
)
Hibás döntést okozhat:
additív zaj
lineáris torzítás
nemlineáris torzítás
additív interferencia (CCI, ACI)
paraméter hibás ismerete
pl. szinkronizációs hiba

## Slide 132: Bevezető megjegyzések
Gyakran nem egy jel hibavalószínűsége, hanem egy jelcsoporté – keret – ami érdekes
(Mégegy minőségi paraméter: T hibás felismerése: jitter.)

## Slide 133: Egyedülálló jelek átvitele additív Gauss-zajban
A sok hibaforrás közül most csak ezt nézzük.
A vizsgálandó modell:
FORRÁS
JELGENE -RÁTOR
+
DÖNTŐ
NYELŐ
Időzítés (T)
n(t)
mi
{mi}, Pi
si(t)
r(t)= si(t)+n(t)
ˆm

## Slide 134: Egyedülálló jelek átvitele additív Gauss-zajban
Specifikációk:
A Pi a-priori valószínűségeket ismerjük
Az valós időfüggvények tartója:
(0,T)
energiájuk véges (E: az időfüggvény négyzetes integrálja)
kölcsönös-egyértelmű kapcsolat (az adó nem téveszt)