## Slide 1: Analóg modulált jelek átvitele RF (lineáris és nemlineáris torzítású) csatornán.

## Slide 2: Jeltovábbítás útja
Kódolt (modulált) jel útja:
Adóberendezés
Rádiócsatorna
Vevőberendezés
(Amplitudó vagy szögmodulált jel.)
Adóoldal jellemzője: Vevőoldal jellemzője:
Nemlineáris működés alacsony hasznos jel
Nagy jelszintek idegen zavaró jelek

## Slide 3: AM jel átvitele lineáris torzítású RF csatornán
Lineáris torzítás okai: rezgőkörök, sávszűrők, félrehangolás, szelektív fading, stb.
A torzítás mértéke függ a csatorna dekódolási módszertől:
Burkoló detektor (Csak AM DSB esetén ad torzítatlan jelet)

## Slide 4: Burkoló detektoros demodulálás
Az alapsávi információ az átvitel során csak lineáris torzítást szenved, és mentes lesz a nemlineáris torzítástól

## Slide 5: Burkoló detektoros demodulálás

## Slide 6: Burkoló detektoros demodulálás
Az AM jel burkolóját az oldalsáv vektorösszetevők adják. Ha az összetartozó vektorösszetevők amplitúdója azonos arányban változik (+, -), illetve egy adott fáziseltolódáshoz azonos mértékű de ellentétes előjelű fáziseltolódás tartozik akkor a kimeneti jel is torzítatlan szinusz jelekből fog állni, csak azok egymáshoz vett aránya módosul a bemenethez képest. Azaz a burkoló sem fog tartalmazni nemlineáris torzítást.

## Slide 7: Burkoló detektoros demodulálás
Ha az előző feltételek nem teljesülnek akkor az alsó és felső oldalsáv vektorok eredője nem esik egybe a vivővektorral, hanem a modulációs frekvenciának megfelelően attól vagy késik vagy siet.

## Slide 8: Burkoló detektoros demodulálás
Ez a fázisingadozás (fázismoduláció) eredményezi, hogy az eredő nagyfrekvenciás vektor a modulálójel egyik félperiódusában előbb a másikban később éri el a csúcspontját. A demodulált jel torz lesz.

## Slide 9: Szorzómodulátor

## Slide 10: Szorzómodulátor
Moduláláskor és demoduláláskor a spektrumok vivő távolsággal tolódnak el.

## Slide 11: Szorzómodulátor

## Slide 12: Szorzómodulátor
Az AM jel esetében mindkét oldalsáv tartalmazza a teljes információt. Szorzással történő demodulálás esetén mindkettő alapsávba kerül és az összeg adja az eredő információt.
A kimeneti jel csak K(w) hálózatnak megfelelő lineáris torzítást szenved, új összetevők nem jelennek meg. Nincs nemlineáris torzítás.

## Slide 13: AM jel átvitele nemlineáris torzítású RF csatornán
Feltételezzük, hogy:
Az amplitudó és fázisátvitel lineáris
Csatorna keskenysávú
Az adó végfokozat C, B vagy AB osztályban működik (hatásfok miatt) (nemlineáris szakasz)
Vevőoldali RF fokozatok görbe karakterisztikájúak
Keverő nemlineáris karakterisztikájú
Zavaró jelek adó és vevőoldalon
Az alacsonyfrekvenciás zavarjelek, valamint a vevőbementen a szomszédos frekvenciák és a torzítás hatására keletkező harmonikusok látszólag kívül esnek az átviteli sávon, de a nemlineáris átvitel miatt torzítást okoznak.

## Slide 14: AM jel átvitele nemlineáris torzítású RF csatornán
Vizsgálatok:
a) Csak AM jel van a csatornában
b) Alacsonyfrekvenciás zavarjel és zaj adódik az AM jelhez
c) Vevőbemenetre több idegenfrekvenciás adó jele kerül
A torzítások keletkezés alapján:
Dinamika módosulás (a)
Moduláció mélység változás (a)
Zavaró oldalsáv növekedés (a)
Búgás és zajmoduláció (b)
Intermoduláció ©
Keresztmoduláció ©
Vételtechnikai jelenség

## Slide 15: AM jel átvitele nemlineáris torzítású RF csatornán
a)
Intermodulációs
torzítás hatására:

## Slide 16: AM jel átvitele nemlineáris torzítású RF csatornán
Zavaró oldalsáv növekedés
Dinamika módosulás: az egyes összetevők intenzitás aránya megváltozik
Modulációs mélység változás mint előbb, de oldalsáv összetevő vivő relációjában
A vivő általában növekszik.

## Slide 17: AM jel átvitele nemlineáris torzítású RF csatornán (kép esetén)

## Slide 18: AM jel átvitele nemlineáris torzítású RF csatornán (kép esetén)
TV adástechnikában az intermodulációs torzítás hatására fellépő zavar az oldalsáv visszatérés.
A nemlineáris torzítás hatására a kép bekerül a hangba.

## Slide 19: AM jel átvitele nemlineáris torzítású RF csatornán (kép esetén)
A képoldali összetevők intermodulációs termékei a hangvivő környezetébe esnek.

## Slide 20: Alacsonyfrekvenciás zaj,zavar
Gyakorlatban RF erősítők, keverők tápfeszültsége zajt tartalmaz. A zavarokat a nemlineáris hálózaton való áthaladás után már nem lehet szétválogatni az RF jeltől, mert az modulálta az RF jelet.
Kimenőjel általános esetben:

## Slide 21: Alacsonyfrekvenciás zaj,zavar

## Slide 22: Alacsonyfrekvenciás zaj,zavar
Átviteli sávba eső részek:
Bemenő és kimenő jel spektruma:

## Slide 23: Keresztmodulációs és intermodulációs zavar
Több adó jele kerül a bemenetre:

## Slide 24: Keresztmodulációs és intermodulációs zavar
Keskenysávú rendszer lévén K(w) átviteli sávban csak a páratlan rendű összetevők kerülnek. Elsőként a harmadrendűvel számolunk.
Kigyűjtve:

## Slide 25: Keresztmodulációs és intermodulációs zavar
A keresztmoduláció páratlan rendű nemlinearitás hatására keletkezik.
Megszüntethető ha:
Idegen adó jelét nem engedjük be
Az átvitel során nincs 3-ad, 5-öd, n-ed rendű nemlinearitás.
A keresztmoduláció akkor zavaró ha nagyszintű az idegen adó. (pl. idegen műsor látszik a képben)

## Slide 26: Intermodulációs zavar
Az intermodulációs zavarhoz legalább 2 idegen jel szükséges.
Intermodulációs torzítás – általános eset
Intermodulációs zavar – vételtechnikai probléma
(Minden modulációra igaz nem csak AM-re !!!!)

## Slide 27: Intermodulációs zavar
Páratlan rendű intermodulációs zavar – veszélyes mert a szomszédos adók jeleit jutatja be a sávba
Páros rendű összetevők a távoli jeleket jutatják be a sávba.

## Slide 28: Intermodulációs zavar
Rádiócsatornában is keletkezhet nemcsak eszközön. (keresztmoduláció is)
Luxemburg hatás (adó telephelye felett az ionoszféra nemlineáris viselkedést mutat és más KH adó jele is visszaverődik, átveszi a távoli adó modulációját) (keresztmoduláció)
Antennacsatlakozások, kikötőrendszerek, földhálók is okozhatják

## Slide 29: FM jel átvitele lineáris és nemlineáris torzítású csatornán
Lineáris torzítások:
Amplitudómenet okozta hibák:
  Sávkorlátozás
  Amplitúdó egyenetlenség
Torzítatlan átvitelhez elegendő a tartományban lévő összetevőket átvinni. Ha az átviteli csatorna további sávkorlátozást okoz megnő a torzítás. A sávkorlátozás hatására az FM jel AM modulációt szenved.

## Slide 30: FM jel átvitele lineáris és nemlineáris torzítású csatornán

## Slide 31: FM jel átvitele lineáris és nemlineáris torzítású csatornán
Ha a sávkorlátozás a vivőre szimmetrikus akkor a demodulált jelben csak páratlan rendű nemlineáris összetevők vannak. Ha asszimmetrikus akkor másodrendű összetevők is megjelennek az alapsávi jelben.

## Slide 32: FM jel átvitele lineáris és nemlineáris torzítású csatornán
Amplitúdó egyenetlenség
Kevésbé érzékeny

## Slide 33: FM jel átvitele lineáris és nemlineáris torzítású csatornán
Az amplitúdó változást a limiter levágja.
Gond a futási idő ingadozás.

## Slide 34: Jelátvitel zajos csatornán
A zaj hatás függ:
Moduláció módjától
Csatornában lévő zajszinttől
Demodulálás módjától

## Slide 35: Jelátvitel zajos csatornán
AM jel esetében ráül a modulált jel burkolójára.

## Slide 36: Jelátvitel zajos csatornán
Demodulátor be és kimenetén lévő alapsávi jel zaj viszonya:
AM rendszerek esetében:

## Slide 37: Jelátvitel zajos csatornán
Belátható SSB jelnél pont annyira lesz zajos a demodulált jel mint amennyire az RF jel volt. Az SSB spektruma = alapsávi jel eltolt spektrumával.

## Slide 38: Jelátvitel zajos csatornán
AM DSB-nél

## Slide 39: Jelátvitel zajos csatornán
FM jel
Kimeneti és bemeneti jel zaj viszony
Demodulátor karakterisztika:

## Slide 40: Jelátvitel zajos csatornán
Kimeneti zajteljesítmény:

## Slide 41: Jelátvitel zajos csatornán
Kimeneti jel zaj viszony függ:
Zavarójel amplitúdója
Zavarójel és FM jel vivője közötti frekvencia különbség
Modulációs löket
Széles és keskenysávú FM esetén: