## Slide 1
Beszéd átvitel minőségi követelményei

## Slide 2
A beszéd (20 Hz, 5000 Hz) míg a zene a (10 Hz, 20 KHz) frekvenciasávba esik
Az analóg beszédátvitelt a frekvenciasávon kívül a jel-zaj viszony is minősíti, melynek határértéke a klasszikus telefóniában, a halk beszédnél 20 - 25 dB.
Egy másik alapvető jellemző a tolerálható nemlineáris torzítás mértéke.
A nemlineáris torzítás egy tiszta szinuszos jellel gerjesztett nemlineáris elem (pl. szénmikrofon) kimenetén megjelenő felharmonikus tartalommal mérhető, a következő módon:
Ahol c1 az f0 frekvenciájú alapharmonikus együtthatója, míg c i
az if0 , i=2,3.... frekvenciához tartozó felharmonikus amplitúdó

## Slide 3
Az analóg műsorszórásban a k=1%, amíg az analóg telefóniában k =5-10 a megengedett érték. Az érték attól függ, hogy a torzítás termékek a hallható tartományba esik-e.

## Slide 4: A beszédjel statisztikai tulajdonságai
  A beszédjelek nemstacionárius véletlen folyamatok, ezért a rövidtávú statisztikák (amelyeket általában 32msec hosszúságú időintervallumon vesznek fel) alapvetően különböznek a hosszútávú statisztikától (amelyet 6400 msec hosszúságú időintevallummon számolnak).
  A legtöbb kutató a hossztávú statisztikát Laplace eloszlással közelítette, amelynek sűrűségfüggvénye:
  ahol: ahol σa szórás (gyakorlatilag az effektív érték)
  A modellezéshez használt sűrűségfüggvény, a beszédjel szórásának az időfüggése:

## Slide 5
A digitális beszédjel jel-zaj viszonyát az ahol,
σx az analóg beszédminták szórását, míg az σz a kvantált beszédminták szórását jelöli.
Folyt.

## Slide 6: Digitális telefónia
A szabványos digitális telefóniában (PCM rendszerek) a beszédjel sávszélességét (300 Hz, 3400 Hz)-ben határozták meg. A PCM kódoló 8 KHz-es mintavételi frekvenciát használ, amit egy 8 bites logaritmikus kvantáló követ. Ezért a beszéd által igényelt digitális sávszélesség 64 Kb/s.
A PCM rendszerekben a jel-zaj viszony minden bit hozzáadásával közel 6 dB-vel javul, pontosabban
, ahol a egy empirikus konstans 1<a<10, valamint n a kvantálásnál használt bináris kódszó hossza.
A mobil telefóniában a GSM 06.10 transzkódolás használatos Európa szerte. Ez 13 kb/s-os sávszélességet ér el hosszú távú predikciót is használ.

## Slide 7: A zene leírása: