## Slide 1: HANGJELEK
Beszéd
Zene
2006, Győr

## Slide 2
26.07.30.
<number>
A hang fogalma
Objektív jelenség:
  rugalmas közegben terjedő mechanikai hullám.
2. Élettani, lélektani fogalom:
  hangérzet.
3. A hangforrás jellemzői:
kiterjedés,
irány
távolság
iránykarakterisztika
frekcencia spektrum
sávszélesség
spektrális energiaeloszlás
intenzitás
dinamika

## Slide 3
26.07.30.
<number>
A hang mechanikai hullám
Longitudinális nyomáshullám
(sűrűsödések és ritkulások tovaterjedése)

## Slide 4
26.07.30.
<number>
A hang jellemzői
2. Térbeli periodicitás - hullámhossz (, m)
3. Amplitúdó (pm, Pa)
1. Időbeni periodicitás - frekvencia (f ,Hz)

## Slide 5
26.07.30.
<number>
A hang jellemzői
4. Hangintenzitás (I, W/m2)
I ~ pm2
5. Relatív hangintenzitás (intenzitásszint) (n, dB)
ahol I0 a viszonyítási szint, általában 10–12 W/m2
I, W/m2
n, dB
10–12
10–11
10–10
10–9
10–8
10–7
10–6
10–5
0
10
20
30
40
50
60
70

## Slide 6
26.07.30.
<number>
A hangérzet jellemzői
1. A hangérzet típusai

## Slide 7
26.07.30.
<number>
4. Hangszín
Az alaphanghoz csatlakozó felhangok frekvenciája és viszonylagos erőssége határozza meg.
3. Hangmagasság
A rezgés (alaprezgés) frekvenciájától függ – magasabb hang, nagyobb frekvencia (GALILEI).
2. A hang színképe (spektruma)
Zenei hang (Fourier-tétel alapján):
f frekvenciájú alaphang + 2f, 3f, … frekvenciájú harmonikus felhangok:
p(t)=p1sint+ p2sin2t+ p3sin3t+…, ahol =2f
A hangérzet jellemzői
A zörej színképe folytonos.

## Slide 8: A teljes hang-tartomány
26.07.30.
<number>

## Slide 9
26.07.30.
<number>
5. A hallható hangok felosztása
A hangérzet jellemzői

## Slide 10: A hallás érzékenysége
26.07.30.
<number>
A hallószervünk átfogása.
  Frekvenciában: 3 dekád (10 oktáv)
  Intenzitásban: 13…14 nagyságrend
Kis megváltozások érzékelése a hallásunk legfontosabb tulajdonsága:
  a 40..100dB –es tartományban 0,2..0,5dB hangintenzitás változás
  és a 400..7000 Hz-es tartományban 0,3% frekvencia változás

## Slide 11: A hangérzet jellemzői
26.07.30.
<number>
Az egyenlő hangosság görbéi (izofon görbék)

## Slide 12: Az újabb kutatások eredménye
26.07.30.
<number>

## Slide 13
26.07.30.
<number>
1000 Hz-es hangok (referencia frekvencia) esetén:
Hangosság (phon) = Intenzitásszint (dB)
6. Hangosság (H, phon vagy son)
A hangérzet jellemzői
Hangintenzitás
Objektív hangerősség
Az inger erőssége
Hangosság
Szubjektív hangerősség
Az érzet erőssége
Ha egy tetszőleges frekvenciájú hang a hallás alapján megítélve éppolyan hangos mint egy I intenzitású 1000 Hz-es hang, akkor a hang hangossága:
(phon)

## Slide 14: A hangérzet jellemzői
26.07.30.
<number>
A hangosságérzetet jobban leírja a son skála:
(son)
A phon meghatározása a Weber-Fechner törvényre épül.

## Slide 15
26.07.30.
<number>
A fül szerkezete
Külső fül = „hanggyűjtő”
Középfül = mechanikai erősítő
Belső fül = érzékelő

## Slide 16
26.07.30.
<number>
A külső fül
Fülkagyló
A hangot a hallójáratba tereli.
Hallójárat
Visszaveri és a dobhártya felé tereli a hanghullámokat. Adott tartományt (2000-5000 Hz) hatékonyabban továbbít.
Dobhártya
A hang által rezgésbe jön.

## Slide 17
26.07.30.
<number>
Hallócsontocskák (kalapács, üllő, kengyel)
A dobhártya rezgését felerősítik, és átviszik az ovális ablakra.
Erősítés:
kisebb felületre koncentrált rezgések: 17 
emelőszerű működés: 1,3 
Összesen kb. 22 nyomásnövekedés
A középfül

## Slide 18
26.07.30.
<number>
A belső fül
Csiga (cochlea)
2,5 menetű, 35 mm hosszú folyadékkal teli csatorna.
Hosszában a részben csontos, részben hártyaszerű fal, az alaphártya (bazilár membrán) osztja ketté.

## Slide 19
26.07.30.
<number>
A hallás mechanizmusa
A Békésy-féle elmélet
A perilymphaban tovahaladó hullám keletkezik.
A maximális amplitúdó helye a kiváltó rezgés, azaz a hang frekvenciájától függ.
Békésy György, Nobel-díj 1961

## Slide 20
26.07.30.
<number>
A csiga metszete

## Slide 21
26.07.30.
<number>
A Corti-féle szerv

## Slide 22
26.07.30.
<number>
Külső és belső szőrsejtek
belső szőrsejtek
~3 500 db
külső szőrsejtek
~12-20 000 db

## Slide 23
26.07.30.
<number>
A szőrsejtek mechanotranszducerek
ciliumok elhajlanak

csatornák nyitnak,
K+ beáramlik

depolarizáció

feszültségérzékeny
Ca2+-csatornák nyitnak,
Ca2+ beáramlik

neurotranszmitter
szinaptikus résbe ürül

## Slide 24
26.07.30.
<number>
A külső szőrsejtek – aktív erősítés

## Slide 25: A hallás fiziológiai jellemzői
26.07.30.
<number>
A hangelfedési jelenségek:
1. Intenzitásbeli lefedés: egy intenzív hangjel lefedi a frekvenciája környezetét. Ez a lefedés természetesen szintfüggő.

## Slide 26: A hallás fiziológiai jellemzői
26.07.30.
<number>
A hangelfedési jelenségek:
2. Frekvencia lefedés:
  Az adott frekvenciájú hangjelek lefedik a a frekvencia környezetüket, azaz a szomszédos kisebb intenzitású jeleket érzékelhetetlenné teszik. Ez a frekvencia lefedés természetesen szintfüggő.

## Slide 27: A hallás fiziológiai jellemzői
26.07.30.
<number>
A hangelfedési jelenségek:
3. Időbeni lefedés: A hangosabb hangok az időben előbb belépő hangokat lefedik. Hasonlóképpen a lefedés a hangosabb hangok megszünte után is fennmarad egy ideig

## Slide 28: A tényleges hallásküszöb
26.07.30.
<number>
Az elfedési jelenségek hatására a hallásküszöb pillanatról pillanatra változik.
Kihasználása a hangjelek tömörítési lehetősége: Amit nem hallunk, nem visszük át!

## Slide 29: Érthetőség
26.07.30.
<number>
Átvitel szempontjából elsődleges információtartalom: az érthetőség

## Slide 30: Érthetőség
26.07.30.
<number>
Átvitel szempontjából elsődleges információtartalom: az érthetőség
Az érthetőség megőrzéséhez elegendő átvinni a nagyenergiájú komponenseket:
    Következménye:
      SÁVSZÉLESSÉG MEGTAKARÍTÁS
      INFORMÁCIÓ CSÖKKENTÉS

## Slide 31: ANALÓG JEL
26.07.30.
<number>
Az információt hordozó jel időben változó jel: időfüggvény.
Az információt hordozó jel sávhatárolt (Ez azt jelenti, hogy a jel jellemzőinek változási sebessége alulról és felülről is korlátos)
Analóg jel:
  A jel jellemzői (amplitúdója, illetve frekvenciája, vagy fázisa) bizonyos kijelölt alsó és felső határok között időben folytonosan változva minden értéket felvehetnek.
t
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
f
Spektrum ampl.
Max. frekv.
Min. frekv.

## Slide 32: DIGITÁLIS JEL
26.07.30.
<number>
Digitális jel:
  A jel jellemzői (amplitúdója, illetve frekvenciája, vagy fázisa) csak kijelölt diszkrét értékeket vehetnek fel, az egyes állapotok közötti változás ugrásszerű.
  Az egyes állapotokhoz logikai értékeket rendelünk (pl „0”, „1”, „00”, „01”, „10”, „11”, stb.)
  Ha csak két értéket engedünk meg a változási tartományban: a jel bináris,
  Ha több értéket jelölünk ki : a jel n-áris.
  Polaritását tekintve a jel lehet unipoláris, poláris, vagy bipoláris.
t
+1
0
t
+1
t
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
+1
0
-1
0
0
0
1
1
Bipoláris jel
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
0
-1
0
0
1
1
Poláris jel
1
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
0
0
0
1
1
Unipoláris jel
-1/3
Ampl.
Max. ampl.
Min. ampl.
+1
0
-1
00
10
01
11
1
n-áris jel
1/3
00

## Slide 33: DIGITALIZÁLÁS (ANALÓG-DIGITÁLIS ÁTALAKÍTÁS)
26.07.30.
<number>
Analóg jelből digitális jelet például pulzus- kód modulációval hozhatunk létre, ennek lépései:
  Sávhatárolás,
  Mintavétel,
  Kvantálás,
  Kódolás.
5
4
11
12
9
Kvantált értékek:
0101
0100
1011
1100
1001
Kódolt értékek:
0101
0100
1011
1100
1001
Kódolt bináris jelsorozat:
2
4
6
0
8
10
12
14
16
Szintek (kvantálási lépcsők)
t
t1
t2
t3
t4
t5
Mintavételi időpontok

## Slide 34: KVANTÁLÁS
26.07.30.
<number>
Szintek (kvantálási lépcsők)
A kvantálás egy szeletének kinagyítása:
Uzp-p
Zajamplitúdó csúcsok
Tényleges jelszint
Kvantált jelszint

## Slide 35: SÁVHATÁROLÁS/DIGITÁLIS JELEK FORMÁLÁSA
26.07.30.
<number>
Egy tipikus digitális (bináris) jel:
  Logikai értéksorozata 0101010101,
  Látható, hogy ez egy szabályos 1:1 kitöltésű négyszögjel.
A fenti négyszögjel alakja a NYQUIST szűrő után:
  Szabályos színuszos jel.

## Slide 36: SÁVHATÁROLÁS/DIGITÁLIS JELEK FORMÁLÁSA
26.07.30.
<number>
Az ábrán egy álvéletlen bináris jelsorozatból képzett négyállapotú jelsorozat látható, amely a 16 QAM modulátor leképző áramkörei kimenetein jelenik meg (I és Q jelágak).
A fenti négyállapotú jelsorozatok a NYQUIST szűrő kimenetén:
- A logikai szinteket a jel a bitidő közepén hordozza.
- A jel változása az egyes logikai szintek között színuszos, azaz a szűrés után (sávhatárolás) a digitális jelből egy SÁVHATÁROLT ANALÓG jelet hoztunk létre

## Slide 37: DINAMIKA
26.07.30.
<number>
Mintavétel és kvantálás:
A fentiek alapján:
UMax
U
Uz
S2
S1
t1
t2
t3
t5
t4
M i n t á k
t
UMax
U
Uz
S4
S3
t1
t2
t3
t5
t4
M i n t á k
t
S2
S1

## Slide 38
26.07.30.
<number>
Az átviendő információ mennyisége Shannon szerint:
  Zenecsatorna:
A számításnál minden jelszint mindig azonos valószínűséggel fordulhat elő, ezért a kvantálási szint a legkisebb, a zajból még éppen kihallható jelszint.

## Slide 39: HANGTÖMÖRÍTÉS
26.07.30.
<number>
Tömörítés= redundancia csökkentés
.
  Elve: amit nem hallunk azt nem kell átvinni!
  Ehhez meg kell vizsgálni mi az amit hallunk,
  azaz milyenek is az emberi hallás sajátosságai.

## Slide 40: DINAMIKA KOMPRESSZIÓ
26.07.30.
<number>
Az átviteli csatorna JEL/ZAJ viszonya meghatározza a maximálisan átvihető dinamikát!?
A zaj a teljes sávot kihasználja, a hangjel viszont nem!
Az átviteli csatorna jobb kihasználására több lehetőség kínálkozik, ezek:
  A dinamika komprimálása
  A beszédcsúcsok levágása,
  A kis amplitúdójú frekvenciasávok kiemelése

## Slide 41: DINAMIKA KOMPRESSZIÓ/EXPANZIÓ
26.07.30.
<number>

## Slide 42: SÚLYOZÓ SZŰRŐK
26.07.30.
<number>
A csatorna zaja a fül érzékenységének megfelelően hallható. A súlyozó szűrő feladata, hogy a zajokat az egész sávban azonos hangossággal vegyük figyelembe