## Slide 1: KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOK
DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA A KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOKBAN
5. HIBAJAVÍTÓ ELJÁRÁSOK

## Slide 2: Gyakorlati hibajavító eljárások(1)
MAXIMÁLIS VALÓSZÍNŰSÉG detektor (VITERBI dekóder):
  A döntési rendszerre jellemző legvalószínűbb bitmintát keresi.
  A mintákat RAM-ban tárolják (look-up táblák).
  Általában a detektáló egység elején van.
  Kevés és véletlen előfordulású hiba feltárására és javítására alkalmas, más módszerekkel együtt hatásos,
FIRE KÓD:
  Ritkán előforduló, kisebb burst jellegű hibákra,
  Kódoláskor kisszámú (16, 32) bitet fűz az eredeti adatblokkhoz,
  Előnye: ugyanaz az ellenőrző összeg (checksum) használható a hiba detektálására, illetve korlátozott számú hiba javítására.
    Egy 32 bites checksum pl, egy különálló. 11 bit hosszúságú burst hibát képes javítani,
  Egyszerű logikai áramkörökkel megvalósítható

## Slide 3: Gyakorlati hibajavító eljárások(2)
RED-SOLOMON BLOKK KÓDOK:
  Nagysebességű kommunikációs és adattárolási alkalmazásokra kifejlesztett eljárás.
  Járulékos bájtok hozzáadásával a hibahelyek felismerhetővé és javíthatóvá válnak.
  Jellemzője:
    Tszámú javítást végez egy N hosszúságú kódszóban, A T független a hiba elhelyezkedésétől,
    DVB-x rendszerekre ajánlott változata:
        RS (204,188, T=8)
      A kódszó (packet) hossza 188 byte,
      A járulékos byte-ok száma 16
      A javítható hibák száma 8 byte (T=8)

## Slide 4: Gyakorlati hibajavító eljárások(2)
HAMMING kódok:
  Nagy átviteli sebességű rendszerekben használható. Ha rövid kódszavakat használnak és nagy RAM-mal rendelkezik a rendszer,
  Kötött hosszúságú stringekben többszörös bithibákat is képes javítani.
  Általában nagy adatsebesség melletti egyszerű kódolás és dekódolás.
CRC HIBAFELISMERÉSI MÓDSZER:
  Egy megfelelően választott generátorpolinommal történő osztás maradékát (CHECKSUM) _általában 16, vagy 32 bit_ fűzik az átviendő adatokhoz,
  Ha a vételi oldalon végzett osztás maradéka eltérő az adóoldalitól, hiba van a vételben,
  A hiba javítása ismétléssel történik.
  Kétirányú kommunikációs rendszerekben használják,

## Slide 5: Gyakorlati hibajavító eljárások(4)
INTERLEAVING (KÖZBESZÖVÉS):
  Módszer a sűrűn előforduló hibák szétterítésére,
    ezek a nagy számuk miatt az egyes kódszavakat már javíthatatlanná tennék,
  Periódikus közbeszövés:
    Véletlen előfordulású. De egy tervezhető hossznál rövidebb burst hibák esetén alkalmazzák.
  Álvéletlen közbeszövés:
    Bizonytalan hosszúságú és elhelyezkedésű jelkimaradások esetén ad jó megbízhatóságot.

## Slide 6: REED-SOLOMON hibajavító kódolás(1)
A HAMMING kódolás segít megérteni a REED-SOLOMON kódolás lényegét:

## Slide 7: REED-SOLOMON hibajavító kódolás(2)

## Slide 8: REED-SOLOMON hibajavító kódolás(3)

## Slide 9: REED-SOLOMON hibajavító kódolás(4)
Lényegi tulajdonságok:

## Slide 10: REED-SOLOMON hibajavító kódolás(5)
Még egyszer összefoglalva:

## Slide 11: KONVOLÚCIÓS ÁTSZÖVÉS(1)

## Slide 13: KONVOLÚCIÓS ÁTSZÖVÉS(3)

## Slide 14: KONVOLÚCIÓS ÁTSZÖVÉS(4)

## Slide 15: KONVOLÚCIÓS ÁTSZÖVÉS(5)

## Slide 16: CW 415x

## Slide 19: A bájtok átszövése
A rendszerben fellépő hibacsomók elleni védelmet segíti a bájt átszövés. Az eljárás lényege, hogy a soros bitfolyamból két jelet, az I és Q jelet állítják elő, 64 QAM esetén mindegyiket 3-3 biten. A bájtokat először szimbólumokká alakítják, majd a szimbólumokból pedig I és Q jeleket. Három egymást követő bájt alkot négy egymást követő 6 bites szimbólumot, mint ahogy az ábra is mutatja.

## Slide 21: Differenciális kódoló
A bájt szimbólum átalakító után következik a differenciális kódoló, amely a szimbólumok két legnagyobb helyi értékű bitjének / MSB / a differenciális kódolását végzi el. Ezzel biztosítható a 90º -os, fázisforgatás független QAM konstelláció, ami azt jelenti, hogy QAM modulációnál nem áll rendelkezésre referens fázis, így a fázisbizonytalanság 90 fok. Az MSB állapota nem egy fázisértéknek felel meg, hanem egy fázisváltozásnak.