## Slide 1
Közeg hozzáférési eljárások

## Slide 2: Multiplexelés
FDMA
TDMA CDMA

## Slide 3: FDM(A)
FDM (Frequency Division Multiplexing - frekvenciaosztásos multiplexálás): A frekvenciaosztásos átvitel esetén a rendelkezésre álló csatorna sávszélességét több egyforma, egy kapcsolatnak megfelelô szélességû sávra osztjuk, s minden egyes kapcsolatnak egy ilyen sávot biztosítunk. A rendszert azért hívjuk frekvenciaosztásosnak, mert az egyes csatornák a frekvenciatartományban vannak elkülönítve. A különbözô források továbbítandó jelét a megfelelô sávba beillesztô berendezés a multiplexer, a folyamatot multiplexálásnak nevezzük. Az FDM rendszer elônye, hogy egyetlen nagyobb sávszélességû csatorna képes több, egymástól független információ átvitelére. Hátránya, hogy minden sávot csak egyetlen összeköttetés használ a kapcsolat felépítésétôl egészen a bontásig.
FDMA (Frequency Divsion Multiple Access - frekvenciaosztásos többszörös hozzáférés): Azt a rendszert nevezzük így, mely biztosítja, hogy az FDM átviteli rendszerhez mindenki egyformán hozzá tudjon férni, s hogy a lefoglalt csatornát a kapcsolat bontásig kizárólag ô használhassa. FDMA rendszerû pl. az USA-ban még ma is elterjedten használt analóg AMPS cellás rádiótelefon rendszer.

## Slide 4: FDMA
Az FDMA rendszerben valamennyi állomás egyidejűleg használja a műhold transzponderét, de mindegyik állomás csak a számára kijelölt frekvenciasávot használja. Általában 120 csatorna felett FDMA alkalmazása használatos. Az FDM jelek nyalábolását a bal ábra mutatja, a jobb ábra pedig az FDM jelstruktúrát mutatja az f-t koordinátarendszerben. Egy-egy vivőhullám egy-egy földi állomás által kisugárzott jelet jelenti. Ilyen rendszerben dolgozik részben az EUTELTRACS műholdas rendszer.

## Slide 5: TDM(A)
TDM (Time Division Multiplexing - idôosztásos muliplexálás): Az idôosztásos átvitel esetén a csatornát egészen rövid idôközökre ciklikusan más-más kapcsolatok veszik igénybe. A rövid idôközöket idôréseknek nevezzük. Itt tehát egyetlen átviteli csatornát az idôrés sorszámával jellemezhetünk. A harmadik csatorma itt azt jelenti, hogy minden ciklus harmadik idôrésében mennek el az csatornához tartozó jelek. A TDM átvitel elônye, hogy a frekvenciasávot egyszerre több kapcsolat tudja igénybe venni. Hátránya, hogy az információt olyan formájúra kell alakítani, hogy ez az egyenetlen átvitel a vevô oldalon visszaalakítható legyen.
TDMA (Time Division Multiple Access - idôosztásos többszörös hozzáférés): Azt a rendszert nevezzük így, mely biztosítja, hogy a TDM átviteli rendszerhez mindenki egyformán hozzá tudjon férni, s hogy a lefoglalt csatornát a kapcsolat bontásáig kizárólag ô használhassa. TDMA rendszerû például a GSM rendszer is.

## Slide 6: CDMA
CDMA (Code Division Multiple Access - kódosztásos többszörös hozzáférés): A frekvenciasávot igen hatékonyan kihasználó kommunikációs rendszer. Az átküldött adatok a teljes frekvenciasávot kihasználják, a csomagok nincsenek elkülönítve sem frekvenciában, sem idôben. Minden egyes mintához tartozik viszont egy kód, mely elárulja, hogy a csomag éppen melyik készüléknek érkezik. A CDMA rendszerben - mivel sem egy adott frekvencia, sem idôrés nincs hozzárendelve a beszélgetéshez - nincs éles határa a sáv kapacitásának sem. Ha ugyanis a csatorna már telített és egy újabb igény jelentkezik, akkor minden meglévô kapcsolat csökkenti a küldött csomagok számát - azaz csökkenti a sávszélességet - és így jut hely az új kapcsolat csomagjainak is. Ez a tulajdonság biztosítja a hatékony sávfelhasználást.

## Slide 7: TDMA
PDH
(Plesiochron Digital Hierarchy, aszinkron digitális átvitel)
A köznapi életben PCM (Pulse Code Modulation, Pulzus kód moduláció) elnevezésével találkozunk leginkább.
A jel átalakítását egy telefon csatorna példáján keresztül mutatjuk be. Video vagy egyéb más analóg jelek átalakítása hasonló elvek alapján történik.
Jel átalakítás két fázisa:
  mintavételezés,
  kvantálás.
(A két fázis időben felcserélhető, pl. előbb kvantálunk azután mintavételezünk)

## Slide 8: Mintavételezés
Telefon csatorna esetén átviendő legmagasabb frekvencia 3400 Hz, gyakorlatilag 4 KHz-el számolunk. A mintavételi frekvencia a legmagasabb átviendő frekvenciájának legalább kétszerese (gyakorlatban valóban kétszeresét használják). Esetünkben 2x4 KHz = 8 KHz.
A 8 KHz-el történt mintavételből következően 1/8 KHz azaz 125 -ként van egy-egy mintánk.

## Slide 9: Kvantálás
Az átvitel minőségét meghatározza, hogy a jelmintákat milyen finomsággal továbbítjuk. 8 bitre történő kvantálás esetén 8092 lépcsőfokot valósítunk meg, mely megfelelő minőséget ad. A kvantálásnál a jel maximális amplitúdója nem lehet nagyobb a megállapodás szerinti értéknél.

## Slide 10: Kvantálás
Kisebb jelnagyságnál a kvantálás lineáris, nagyobb jelnagyságnál logaritmikus jellegű. A kvantálást során egy jelmintához 8 bites kódszót rendelünk, az "A" karakterisztikának megfelelően.
8 bites kódszó
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P | S1 | S2 | S3 | L1 | L2 | L3 | L4

## Slide 11: Kvantálás
ahol P a polaritást (negatív jel esetén 0, pozitív jelnél 1 az értéke)
S1-S3 a szegmenst
L1-L4 a linearitást jelenti az "A" karakterisztikán.
A mintavételezés és kvantálás után az analóg telefoncsatornát egy digitális telefoncsatornává alakítottuk, amely 8 KHz x 8 bit = 64 kbit/sec sebességű. Ez a PCM technika egyik alapegysége.

## Slide 12: Keretszervezés
2048 kb/s (köznapi életben 2 Mb/s-nak hívjuk, vagy primer PCM-nek)
(G823-as szabvány foglalkozik vele)
Az előző pontban eljutottunk egy előfizető digitális beszédcsatornájának (64 kb/s) létrehozásáig. Most több előfizető csatornáinak összefogása, azaz multiplexálása következik.
multiplexelés ábrája analógia ábrája

## Slide 13: 2048 kb/s
Az analógia alapján egy forgó kapcsoló jár egyenletes sebességgel körbe, amikor odaér egy előfizetőhöz (az analógia ábráján 0-31-ig) akkor az előfizető 8 bites kódszavát elveszi, és kirakja a 2 Mb/s-os kimenetre. Elvileg 32 előfizetőt foghatunk össze (0-31), de két csatornának (0, 16) különleges funkciója van ezért csak 30 előfizetőről beszélhetünk.

## Slide 14: 2048 kb/s
Egy csatorna (előfizető) időben elfoglalt helyét azaz (P,S1,S2,S3, L1,L2,L3,L4) bitek idejét Time Slot-nak (időrésnek) nevezik.
Az ábrán látható keretből 16-ot összefogva multikeretet képeznek. Ennek a 16. időrés az oka, mely jelzés továbbításra szolgál.

## Slide 15: 2048 kb/s
Jelzések átvitelére 4 bitet használunk telefoncsatornánként (TF) az alábbi kiosztásban (multikeretekként):

## Slide 16: 8448 kb/s
8448 kb/s (köznapi életben 8 Mb/s-nak hívjuk, vagy szekunder PCM-nek)
(G742-es szabvány foglalkozik vele)
multiplexelés ábrája analógia ábrája

## Slide 17: 8448 kb/s
A multiplexerek sosem foglalkoznak azzal, hogy a bemenetükre milyen jelek érkeznek, ők csak egy egységes bitfolyamot látnak.
Az analógia alapján egy forgó kapcsoló jár egyenletes sebességgel körbe, amikor odaér egy 2 Mb/s csatornához akkor a csatorna 1 bitjét elveszi, és kirakja a 8 Mb/s-os kimenetre. A probléma az, hogy a bemeneten lévő 2 Mb/s-os csatornák sebessége a névleges értéktől megadott tűréshatáron belül ingadozhat. Ezért sebesség kiegyenlítésre van szükség, ezt "háztartási bitek" bevitelével oldjuk meg. Ezen plusz bitek a visszaalakításnál eldobhatók vagy információt tartalmaznak (természetesen ezt előtte valahogy jelezni kell Cij bitekkel).

## Slide 18: 8448 kb/s

## Slide 19: 8448 kb/s
A Cij bitek demokratikus világban élnek, többségi szavazással döntenek arról, hogy a 4 plusz bitben lévő saját bitjük információt hordoz e vagy nem.
Például Ca1, Ca2, Ca3 bitek közül legalább kettőnek az értéke 1-es akkor a P1 bit az a értéket veszi fel. Ha a Cb1, Cb2, Cb3 bitek közül legalább kettőnek az értéke 1-es akkor a P2 bit b értéket veszi fel, és így tovább.
Ezt a fajta sebesség kiigazítást pozitív kiigazításnak hívják.

## Slide 20: 34 368 kb/s
34 368 kb/s (köznapi életben 34 Mb/s-nak hívjuk, vagy tercier PCM-nek)
multiplexelés ábrája analógia ábrája
A probléma az, hogy a bemeneten lévő 8 Mb/s-os csatornák sebessége a névleges értéktől megadott tűréshatáron belül ingadozhat. Ezért sebesség kiegyenlítésre van szükség, ezt "háztartási bitek" bevitelével oldjuk meg. Ezen plusz bitek a visszaalakításnál eldobhatók vagy információt tartalmaznak (természetesen ezt előtte valahogy jelezni kell szintén Cij bitekkel).

## Slide 21: 34 368 kb/s

## Slide 22: 34 368 kb/s
A Cij bitek itt is demokratikus világban élnek, többségi szavazással döntenek arról, hogy a 4 plusz bitben lévő saját bitjük információt hordoz e vagy nem.
Például Ca1, Ca2, Ca3 bitek közül legalább kettőnek az értéke 1-es akkor a P1 bit az a értéket veszi fel. Ha a Cb1, Cb2, Cb3 bitek közül legalább kettőnek az értéke 1-es akkor a P2 bit b értéket veszi fel, és így tovább.
Ezt a fajta sebesség kiigazítást pozitív kiigazításnak hívják.

## Slide 23: 139 264 kb/s
139 264 kb/s (köznapi életben 140 Mb/s-nak hívjuk, vagy kvarter PCM-nek)
multiplexelés ábrája analógia ábrája
A probléma az, hogy a bemeneten lévő 34 Mb/s-os csatornák sebessége a névleges értéktől megadott tűréshatáron belül ingadozhat. Ezért sebesség kiegyenlítésre van szükség, ezt "háztartási bitek" bevitelével oldjuk meg, Ezen plusz bitek a visszaalakításnál eldobhatók vagy információt tartalmaznak (természetesen ezt előtte valahogy jelezni kell szintén Cij bitekkel).

## Slide 24: 139 264 kb/s

## Slide 25: 139 264 kb/s
A Cij bitek még mindig demokratikus világban élnek, többségi szavazással döntenek arról, hogy a 4 plusz bitben lévő saját bitjük információt hordoz e vagy nem
Például Ca1, Ca2, Ca3, Ca4, Ca5 bitek közül legalább háromnak az értéke 1-es akkor a P1 bit az a értéket veszi fel. Ha a Cb1, Cb2, Cb3, Cb4, Cb5 bitek közül legalább háromnak az értéke 1-es akkor a P2 bit b értéket veszi fel, és így tovább.
Ezt a fajta sebesség kiigazítást pozitív kiigazításnak hívják.

## Slide 26: Demultiplexelés
Az elve ugyanaz mint a multiplexelés csak visszafelé.

## Slide 27: Demultiplexelés
A multiplexerek 64 k/2 M, 2/8 M, 8/34 M a kimenetükön HDB3 (High Density Bipolar 3) kódot (ún. vonali kódot) adnak. (Ebből következően a demultiplexerek ezt a kódot kapják a bemenetükön.) Lényege, hogy nem tartalmazhat egyenáramú komponenst, például a regenerátorok távtáplása miatt.
A 34/140 M Muxok a kimeneten CMI (Code Mark Inversion) kódot adnak. (Ebből következően a demultiplexerek ezt a kódot kapják a bemenetükön.)

## Slide 29: SDH
Synchron Digital Hierarchy, szinkron digitális átvitel
Az SDH magasabb szintek előállításánál is byte multiplexelést alkalmaz. Most nem kell végig kísérnünk egy beszédcsatorna átalakítását, hisz 2 Mb/s-os csatornáig ez megegyezik a PDH-ban leírtakkal.
Az SDH technikában is megkülönböztettünk hierarchia szinteket.
155 520 kb/s (STM 1, Synchron Transfer Modul köznapi néven 155 Mb/s)
622 080 kb/s (STM 4, köznapi néven 622 Mb/s, mikroval nehezen de még megvalósítható)
2 488 320 kb/s (STM 16, köznapi néven 2,4 Gb/s ezt a sebességet már csak optikán lehet átvinni)
9 953 280 kb/s (STM 64)
(A későbbiekben STM N-el jelöljük a szinteket, ahol N 1,4,16,64 értéket vehet fel, ezen egyszerűsítés azért szükséges mert mindegyik szint hasonlóan épül fel.)

## Slide 30: SDH
Általános összeköttetés ábrája:

## Slide 31: SDH
A regenerátor itt is ugyanazt a jelfrissítő szerepet tölti be, mint amit korábban a PDH részben láthattunk. Ezt követően egy STM N csatorna keretszervezését nézzük meg. ( A PDH-től eltérően a keretszerkezetet két dimenzióban szokás ábrázolni. Az átvitel természetesen soronként történik.)

## Slide 32: SDH
Amennyiben a multiplex szakasz nem tartalmaz regenerátort akkor RSOH tartalma megegyezik az MSOH tartalmával. A rakományokat (átviendő digitális csatornákat) konténereknek nevezik (jele C, container), méretüknek megfelelően van:
2 Mb/s-os konténer jele C12,
34 Mb/s-os konténer jele C3,
140 Mb/s-os konténer jele C4.

## Slide 33: SDH
N értéke legyen 1 azaz 155 Mb/s-os jelet kívánunk előállítani. Ekkor az ábrát tekintve át tudunk vinni 1 db 140 Mb/s-os (C 4), vagy 3 x 1 = 3 db 34 Mb/s-os (C 3), vagy 3 x 7 x 3 = 63 db 2 Mb/s-os csatornát. Ha csak kettő darab 34 Mb/s-os jelet akarunk átvinni akkor 3-2 x 3 x 7 = 21 db 2 Mb/s-os csatornát is még át tudunk vinni. Ha csak egy darab 34 Mb/s-os jelet akarunk átvinni akkor 3-1 x 3 x 7 = 42 db 2 Mb/s-os csatornát is még át tudunk vinni emellett.
Az ábrán látható különböző jelzések (VC, TU, AU, TUG) mind valami plusz jelek átvitelét mutatják.

## Slide 34: SDH
Nézzük meg egy példán, hogy alakul ki átviendő jel végső sebessége ezen járulékos jelek átvitelével
Hasonlóan a PDH technikához itt is ugyanazon okok miatt szükséges stuff (háztartási) bitek átvitele az összefogandó jelek sebesség kiegyenlítésére. Azonban itt pozitív, nulla, negatív sebesség kiegyenlítésekről beszélhetünk, attól függően hogy a H 3 bytek-ból mennyit fogunk információs bitként elfogadni.

## Slide 35: VC, TU, AU, TUG
Példának vegyünk egy C4-es konténert, azaz vigyünk át egy 140 Mb/s-os mondjuk videojelet. A 140 Mb/s-os jelhez először hozzárendelik a POH-t (útvonal azonosító fejlécet) az ábrának megfelelően.
Az így kialakult jelet virtuális konténernek nevezik. Jelölése VC 4. (A többi konténer esetén hasonló az eljárás és az elnevezés.)

## Slide 36: A POH felépítése

## Slide 37: AU PTR

## Slide 38: AU PTR
Az átviendő hasznos jel kezdete (időben) nem fog megegyezni a konténer kezdetével ezért használják a H1, H2 byte-okat.

## Slide 39: AU PTR
Az AU PTR értéke a példa esetében 0-782-ig terjedhet. A pointer (AU PTR) értéke kétszer egymásután három keretidőn belül nem változhat (3 x 125 mikrosec).

## Slide 40
Vegyünk egy másik példát 3 db 34 Mb/s-os jelből szeretnénk képezni STM 1-es szintet. Az előbbiek nem sokban változnak. Látható, hogy VC 4-et byte-ok összefűzéséből kapjuk.

## Slide 41: RSOH, MSOH
Ezek után nincs más hátra mint az RSOH, és MSOH byte-jainak (regenerátor és multiplexer fejlécek) hozzáadása az eddig kialakított jelhez.

## Slide 42: STM 1=> STM 4

## Slide 43: DXC (Digital Cross Connect, vezérelhető kapcsolómátrix)

## Slide 44: ADM (Add Drop Mux)

## Slide 45: Hálózati struktúra
Az ellőbb felsorolt eszközökből a PDH rendszerhez hasonló fa struktúra is felépíthető. Ebben az esetben azonban nem használjuk ki a plusz információk átvitele nyújtotta előnyöket. SDH rendszerek általában öngyógyító gyűrű (SHR Self Healing Ring, öngyógyító gyűrű) struktúrát alkotnak. Ezen belül is lehet egyirányú (USHR Unidirectional Self Healing Ring ) valamint kétirányú (BSHR Bidirectional Self Healing Ring) az ábrának megfelelően.

## Slide 46: Hálózati struktúra
USHR esetén a belső gyűrű tartalék útvonalat jelent, mely meghibásodás esetén visz csak forgalmat. BSHR esetén mindkét gyűrű forgalmat visz, hiba esetén a forgalmat átterelik másik még működő irányba.

## Slide 47: Interaktív kétirányú TDM/TDMA rendszerek

## Slide 48: Hozzáférési eljárások
A hozzáférési eljárás az a szabályrendszer, ami meghatározza, hogy számos egymástól független felhasználó hogyan kommunikál egymással egy közös csatornán.
Sok felhasználó szeretne hozzáférni a csatornához
  FDMA/TDMA rendszerek alacsony csatornakihasználtság
  ALOHA
  CDMA
  DAMA
Csatorna szinkronizáció:
Szinkronizáltak
Szinkronizálatlanok

## Slide 49: A hozzáférési eljárások csoportosítása

## Slide 50: A hozzáférési eljárások csoportosítása
Rögzített hozzárendelés (FA):
folyamatos, állandó nagyságú forgalom
átviteli csatornák a forgalmi viszonyoktól függetlenül állandóan rendelkezésre állnak
egy földi állomáshoz hozzárendelt csatornák száma rögzített, pl. TDMA-ban az időrések vagy FDMA-ban a vivők száma
Véletlen hozzáférés (RA):
az állomások között a közös csatornahasználatra vonatkozóan semmiféle koordináció nincs (versenyhelyzet)
Szabályozott hozzáférés (Reservation Access):
a közös csatorna (vagy annak egy részének) kizárólagos használata egy VSAT állomásra nézve
A rendelkezésre álló csatorna foglaltsága esetén nem lehetséges az átvitel

## Slide 51: DAMA (Demand Assigned Multiple Access): Igény szerinti többszörös hozzáférés
A hálózat közös csatornakészlettel rendelkezik
Egyes állomások átviteli igényüket a központi állomásnak jelzik
A vezérlôállomás megvizsgálja, létezik-e szabad csatorna a közös csatornakészletben, és az ellenállomás szabad-e. Pozitív eredmény esetén a kommunikációra kijelölt csatorna paramétereit megküldi a kezdeményezô és a hívott földi állomásnak, negatív esetben foglaltságot jelez.
a földi állomások adó és vevôrendszere hangolható

## Slide 52: CDMA

## Slide 53: CDMA
CDMA, Code Division Multiple Access, kódosztásos többszörös hozzáférés
Ugyanaz a frekvencia, ugyanaz az idő, más kód
  példa: soknyelvű reptéri váró
Minden jel „szétkenve” a teljes spektrumra, de kis teljesítménnyel
P
f
e helyett
ez

## Slide 54: CDMA
Működés: a digitális jelet összeszorozzuk egy ún. szórókóddal (spreading code), és ezt sugározzuk ki
  a szorzás pontosabban: NOT(XOR(bit1,bit2))
  a kisugárzott jel hozzáadódik a többi adó által kisugárzotthoz
A szórókód bitsebességge (chiprate) sokkal nagyobb (kb. 100x)
A szórókódok ortogonálisak, azaz egy bitidőre átlagolva két szórókód szorzatát nullát kapunk

## Slide 55: CDMA
Kicsit részletesebben:
Kódolás
  1. A szórókódot és az elkódolni kívánt adatot is reprezentáljuk a következőképp:
    1  1
    0  -1
    Vegyük észre: ekkor NOT(XOR(a,b)) valójában a*b, azaz szorzás
      1*1=1, 1*-1=-1, -1*1=-1, -1*-1=1
  2. Végezzük el a szórókód összeszorzását a küldendő adattal
    a szórókód összes bitjét szorozzuk az adat egy adott bitjével, így jelentősen megnő a jelsebesség
  3. Sugározzuk ki az így kapott jelet
    Modellünkben egyszerűen adjuk össze az összes így kapott jelet
Dekódolás
  1. A vett jelet (a kódolás 3 lépésének összege) szorozzuk meg az adó szórókódjának a bitjeivel sorban. Ahány bitet kívánunk venni, annyiszor ismételjük ezt meg
  2. Az így kapott értékeket átlagoljuk bitidőkre
  3. Ha az átlag 1: a küldött bit 1. Ha az átlag -1: a küldött bit 0
  4. Ismételjük meg mindezt az összes vevőre

## Slide 56: CDMA
A kódolás szemléltetése:
  nem szerepel az ábrán a többi jellel való összegzés

## Slide 57: CDMA
A dekódolás szemléltetése:
  az ábra nem egy összegzett jel dekódolását mutatja sajnos, hanem a küldött jel vételét, és egy másik jel vételét külön-külön
  de szemlélteti, hogy az ortogonalitás miatt a többi adó jele nem zavar
  (az ábrán csak kvázi-ortogonalitás van, így az így kapott bitidő átlaga nem teljesen 0)

## Slide 58: CDMA
Nézzünk egy példát!
  vigyük át az (1, 0) és az (1, 1) jeleket az (1, 1, 0, 0), ill. (1, 0, 0, 1) szórókódokat használva
Dekódolás
  1. A szorzat:
    A: 2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2
    B: 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2
  2. Az átlagok:
    A: 1, -1
    B: 1, 1
  3: A vett jel:
    A: 1, 0
    B: 1, 1
Megj: mindez azért sikerülhetett, mert a szórókódok valóban ortogonálisak, azaz a kettő szorzatának az átlaga nulla:
  A szorzat:
    1, -1, 1, -1
  Az átlag:
    0
Kódolás:
  1. Az átviendő jel legyen
    A: (1, -1)
    B: (1, 1)
    A két szórókód legyen
    A: (1, 1, -1, -1)
    B: (1, -1, -1, 1)
  2. Az elküldendő jelek:
    A: 1,1,-1,-1,-1,-1,1,1
    B: 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1
  3.Ezek összege:
    2, 0, -2, 0, 0, -2, 0, 2