## Slide 1: Digitális modulációk
Győr

## Slide 2: Digitális átvitel
26.07.30.
<number>
a csatorna jellemzője az átviteli sebesség
egy másodperc alatt hány bitet (1 -est vagy 0 -t) lehet a csatornán átvinni
1 bit/sec, 1024 bit/sec=1 kb/s, 1024 kb/s=1 Mb/s
az átviteli sebesség szorosan összefügg a csatorna sávszélességével
minél nagyobb az átviteli sebesség, annál nagyobb az igényelt sávszélesség
modulációval az adott átviteli sebesség kisebb sávszélességen is megvalósítható
a digitális csatorna átviteli sebességét is szokás sávszélességnek nevezni

## Slide 3: Digitális átvitel
26.07.30.
<number>
minden csatornán van zaj
a zaj teljesítménye befolyásolja az átvitel minőségét
a zaj korlátot jelent a maximális átviteli sebességre is
ha a jel teljesítménye S, a zaj teljesítménye N, a csatorna sávszélessége B, akkor elméleti korlát van a legnagyobb átviteli sebességre
Shannon II törvénye: átviteli sebesség < B·log2(1+S/N) bit/s

## Slide 4: Shannon I. II.
26.07.30.
<number>
Mekkora átviteli csatorna szükséges egy mono zenei csatornához Shannon törvénye szerint, ha f=20 KHz, D=60 dB ?
Megoldás:

## Slide 5: Ismétlés
26.07.30.
<number>
Az átviteli közeg (levegő is) analóg jelek átvitelére alkalmas
A digitális jeleket modulációs technikákkal kell az átviteli közegre illeszteni
Amplitúdó moduláció / ASK
Frekvencia Moduláció /FSK
Fázis moduláció / PSK / BPSK / QPSK
Kombinált moduláció / QAM / 16QAM /64QAM

## Slide 6: Digitális moduláció elve
26.07.30.
<number>
a bináris forrásból soros/párhuzamos átalakítással b bites szavak jönnek
jelrendező: a bináris szavaknak megfelelő dI és dQ értékeket állít elő
gS(t): elemi jelalak szűrő, Dirac impulzusokat ráadva a kívánt jelalakot érjük el (a gyakorlatban gyakran nem szűrővel, hanem tárolt jelalakokkal dolgoznak)
ezeket ültetjük a vivőre (fázisban és kvadratúrában levő komponens)
az összegzett jelen sávszűrést végrehajtva kész a kimenő jel

## Slide 7: Nem lineáris moduláció FSK
26.07.30.
<number>
h: fázisforgatásra jellemző (2 π hányad részével fordul a fázis)
dn sorozat: értékei a {-(M-1) ... -1, +1, ..., M-1} tartományból, M=2b féle frekvencia érték hordozza az információt
elemi jel: ált valamilyen lekerekített (pl. emelt koszinusz, Gauss), hogy a frekvencia ne hirtelen változzon

## Slide 8: FSK (Frequency Shift Keying)
26.07.30.
<number>
időfüggvény:
FSK (Frequency Shift Keying), frekvencia billentyűzés: a vivő frekvenciája különbözik ha 1 -est vagy 0 -t küld az adó
többszintű FSK: egy időrésben n bit átvihető, ha 2n féle frekvenciát használunk, pl. f1:00, f2:01, f3:10, f4:11
ZH: 4 FSK időfüggvény

## Slide 9: ASK
26.07.30.
<number>
Digitális modulációk
ASK (Amplitude Shift Keying), amplitúdó billentyűzés: a vivő amplitúdója 0, ha az átvitt bit 0
többszintű ASK: egy időrésben n bit átvihető, ha 2n féle amplitúdót használunk, pl. A1:00, A2:01, A3:10, A4:11
zajra nagyon érzékeny

## Slide 10: PSK
26.07.30.
<number>
Digitális modulációk
PSK (Phase Shift Keying), fázis billentyűzés: a vivő fázisa hordozza az információt
többszintű PSK: n bit átvihető 2n fázisértékkel
kétszintű PSK: BPSK
négyszintű PSK: QPSK

## Slide 11
26.07.30.
<number>
0
0
0
0
0
0
1
1
1
ASK
FSK
PSK

## Slide 12: 4ASK konstellációs ábra
26.07.30.
<number>

## Slide 13: Konstellációs diagram BPSK
26.07.30.
<number>

## Slide 14: Qadrature Phase Shift Keying (QPSK)
26.07.30.
<number>

## Slide 15: Konstellációs diagram QPSK
26.07.30.
<number>

## Slide 16: Konstellációs diagram QPSK
26.07.30.
<number>

## Slide 17: Konstellációs diagram QPSK
26.07.30.
<number>

## Slide 18: 8PSK konstellációs ábra
26.07.30.
<number>
2,4,8…..? Mi szabja meg a határt ?

## Slide 19: QPSK QAM
26.07.30.
<number>
QPSK (Quadrature Phase shift keying), 4-QAM (4 Quadrature Amplitude modulation),
konstellációs diagrammok és időfüggvények:

## Slide 20: Qadrature Amplitude Modulation (QAM)
26.07.30.
<number>
Két vivő: szinusz (Q) és koszinusz (I)
A modulált jel a két komponens összege
Egy szimbólum: különböző fázis és különböző amplitúdó
16QAM egy szimbólum 4 bit

## Slide 21: Qadrature Amplitude Modulation (16QAM)
26.07.30.
<number>

## Slide 22: Konstellációs diagram 16QAM
26.07.30.
<number>

## Slide 23: 16QAM zajos csatornában
26.07.30.
<number>

## Slide 24: 64 QAM termikus zajjal
26.07.30.
<number>

## Slide 25: 64QAM fáziszajjal
26.07.30.
<number>

## Slide 26: 64QAM Koherens Interferenciával
26.07.30.
<number>

## Slide 27: Minőség digitális jeleknél (BER, MER)
26.07.30.
<number>
    modulációs hibaarány (MER) vagy hibavektor nagyság (EVM)
    bithiba arány (BER) a FEC hibajavítás előtt
    bithiba arány (BER) a FEC hibajavítás után

## Slide 28: Mi is az a MER?
26.07.30.
<number>
Romló CNR analóg rendszerben
45 dB C/N
35 dB C/N
25 dB C/N
20 dB C/N
Romló MER digitális rendszerben
34 dB MER
24 dB MER
23 dB MER
22 dB MER

## Slide 29: Mi is az a MER?
26.07.30.
<number>
Hiba
amplitúdó
Átlagos szimbólum amplitúdó
Hasonló az analóg Jel/Zaj viszonyhoz
Jó a MER ha:
  64 QAM: 22 dB < MER
  256 QAM: 28 dB < MER
  + 4-6 dB tartalék!

## Slide 30: ADSL példa
26.07.30.
<number>

## Slide 31: ADSL rendszertechnika
26.07.30.
<number>

## Slide 32: Vonali spektrumkép
26.07.30.
<number>
Splitterek az előfizetői és központi oldalon, PSTN/ISDN és adatok szétválasztása

## Slide 33: DMT moduláció
26.07.30.
<number>
256 vivő, vivőnként 4kHz sávszélesség (AM)

## Slide 34: Moduláció
26.07.30.
<number>
A modemek lemérik a jel/zaj viszonyt és ehhez igazodva QAM-modulációval különböző számú bitet visznek át.
16-QAM 4bit 16lehetséges jel:

## Slide 35: QAM moduláció típusai és spektrumkép
26.07.30.
<number>
Bitek/ bitsorozat | QAM típus | Jel/zaj viszony
4 | QAM-16 | 21,8
6 | QAM-64 | 27,8
8 | QAM-256 | 33,8
9 | QAM-512 | 36,8
10 | QAM-1.024 | 39,9
12 | QAM-4.096 | 45,9
14 | QAM-16.384 | 51,9

## Slide 36
26.07.30.
<number>
VÉGE