## Slide 1: RÁDIÓRENDSZEREK
Képi jelek
2007, Győr

## Slide 2: Látás
Az emberi szem a fényt a 400 nm-től a 700 nm-ig terjedő tartományban érzékeli.
Kísérletek azt bizonyították, hogy a színérzékelés során elegendő olyan színeket figyelembe venni, amelyek a három alapszín, pl. a vörös( nm R 700 = λ ), a zöld ( nm G 1 . 564 = λ ) és a kék ( nm B 8 . 435 = λ ) kombinációjaként állnak elő.
A háromdimenziós leírás egyszerűsítése végett a színteret egy kétdimenziós diagrammba képezzük le megfelelő koordináta-transzformációkkal, amelynek végeredménye az ún. Színpatkó

## Slide 3: Színpatkó

## Slide 4: Televízió jel
Az emberi szem egy 4:3 arányú téglalap alakú képre tud optimálisan fókuszálni, függőlegesen kb. 20 fokos szögben. Mivel a szem felbontási képessége 2’, ezért a képnek 800x600=480000 képpontot kell tartalmaznia.
Másodpercenként 25 képsebességgel (az ilyen frekvenciával egymásután vetített állóképeket a szem mozgóképként érzékeli).
A színes tv esetén az Y=0.3R+0.59G+0.11B összefüggéssel definiált világosság jel és a R-Y és B-Y, színkülönbségi jel hordozza a képjelet.
Analóg rendszerek: NTSC,PAL,Secam
16:9 arány mozi filmhez igazodás.

## Slide 5: Digitális képjel sávszélessége
Digitális képjel sávszélessége fekete fehér képjel esetén:
A kép 800x600=48,0000 képelemet tartalmaz, képpontokhoz tartozó világosságértéket 100 szintben kvantálva. Ezért egy fekete-fehér kép 48,0000 ld. 100 = 3,19 Mbit információnak felel meg. Mivel az emberi szem 25 Hz-es frekvenciájú állóképsorozatokat mozgóképpé átlagol, ezért a fekete-fehér mozgókép átviteléhez szükséges digitális sávszélesség: 3,19 Mbit*25=80 Mbit/s.
Színes képek átvitele esetén csak a színkülönbségi jeleket kell még átvinni, a világosságjelet már tartalmazza a fekete-fehér képjel. Az emberi szem színfelbontása rosszabb mint a világosság-felbontása, ezért elegendő a feketefehér képhez képest egy- ötödös felbontást alkalmazni, ami 166 Kbit többlet információt jelent színes állókép továbbítása esetén. A színes mozgóképek estén a szükséges sávszélesség másodpercenként: 25*(3,19 Mbit+0,166 Mbit)=84 Mbps.
Ebből látszik, hogy a színinformáció átvitele csak alig növeli a képjel sávszélességét.