## Slide 1
    SZÉLESSÁVÚ ADATÁTVITEL RÁDIÓS HOZZÁFÉRÉSI ESZKÖZÖKKEL
    (RLAN, WiFi, WMAN, WiMAX, ...)

## Slide 2
Szélessávú hozzáférési rendszerek
Hozzáférési rendszerek: Az olyan távközlési rendszerek tekintendők hozzáférési rendszereknek, amelyeknek terminál állomásait végfelhasználók használják, tehát a terminál állomások egyúttal végfelhasználói állomások. Szélessávú hozzáférési rendszerek: Az olyan hozzáférési rendszerek tekintendők szélessávúnak, amelyeknél az adatátviteli sebesség eléri, ill. meghaladja az alábbi (minimum) értékeket:

## Slide 3: Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv 2400 – 2483,5 MHz;
5,2 GHz-es sáv 5150 – 5350 MHz;
5,6 GHz-es sáv 5470 – 5725 MHz.
WiMAX típusú szélessávú hozzáférési rendszerek sávjai:
3,5 GHz-es sáv 3410 – 3494 / 3510 – 3594 MHz;
5,8 GHz-es sáv 5725 – 5875 MHz.

## Slide 4: Változások
Az újabb szabályozás alapján a 3,5 GHz-es sávú pont-többpont rendszerek terminál állomásai nem csupán végfelhasználói állomások lehetnek, hanem egyéb terminál-felhasználások is engedélyezettek.
Ilyen módon a 3,5 GHz-es pont-többpont rendszerek terminál állomásai kiinduló pontjai lehetnek újabb rádióhálózatoknak. Ennek jellegzetes megoldása, amennyiben a terminál állomás egyúttal egy RLAN-hálózat bázisállomását (hot spot) képezi.
Az 5,8 GHz-es sávban az eddig lehetővé tett kiterjesztett spektrumú pont-pont összeköttetéseken túlmenően OFDM technikájú pont-pont összeköttetések is telepíthetővé váltak, tervezési kötelezettség nélkül és rádióengedély-mentes módon.

## Slide 5
Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesített rádióalkalmazások: Olyan rádióalkalmazások, amelyek a használt állomásokra, ill. összeköttetésekre vonatkozóan nem igényelnek
– frekvenciakijelölési határozatot,
– rádióengedélyt,
– hatósági regisztrációt.
Az egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesség egyúttal a frekvenciadíj alóli mentességet is jelenti.
Az egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesség esetén is be kell tartani a sávhasználat műszaki normáit, mindenek előtt a kisugárzásra előírt teljesítmény korlátozást.
Engedélyeztetés

## Slide 6: Berendezés típus nyilvántartás
Berendezés típus nyilvántartásba vételének kötelezettsége (ill. mentessége):
A Magyarországon használt szélessávú adatátviteli berendezéseket általában hatósági típusnyilvántartásba kell venni. Egy szűk kategóriája van a berendezéseknek, amelyek mentességet kapnak a hatósági nyilvántartásba vétel alól. A mentesítés feltételeit az EU határozta meg. A típus nyilvántartásba vétele alól azok a berendezés típusok mentesek, amelyek az EU által meghatározott u.n. harmonizált frekvenciasávokban működnek és betartják a harmonizált működés feltételeit.
(*) A 2454 – 2483,5 MHz-es sávban alacsony teljesítményjellemzők mellett a szélessávú rádiós hozzáférési eszközök mentesek a berendezés típusának bejelentési kötelezettségétől, a teljesítmény-jellemzők egy megszabott határértékét túllépve azonban kötelezővé válik a típus nyilvántartásba vétele.

## Slide 7: Berendezés típus nyilvántartás
Osztályba sorolás: A rádiós hozzáférési berendezések 1. vagy 2. osztályba sorolhatók. Az osztályba sorolás feltételei teljes mértékben megegyeznek a típusregisztrációs kötelezettség, vagy mentesség feltételeivel.

## Slide 8: Használat
Az elsődleges rádiószolgálat állomása:
  a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték;
  b) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat(ok) olyan rádióállomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat már korábban kijelölték.
  Másodlagos rádiószolgálat állomása: RLAN-nál nem értelmezendő.
A harmadlagos rádióalkalmazások rádióállomásai:
  a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat rádióállomásainak;
  b) nem tarthat igényt védelemre más rádióállomások által okozott káros zavarásokkal szemben.
Csakis engedély-köteles állomásokra lehet interferencia védelmet biztosítani ! Amennyiben nincs egyedi engedély kötelezettség, úgy a rádióhasználat nem kaphat interferencia védelmet.

## Slide 9: 2,4 GHz-es sávú RLAN használat
Frekvenciasáv: 2400 – 2483,5 MHz
A sáv általános használata és zavarviszonyai:
A sávot kijelölték ipari, tudományos és orvosi eszközök működtetésére. Az ipari használat jellegzetes példája: mikrohullámú sütő. Az ipari berendezések mikrohullámú zavarkisugárzása a sávhasználat alapvető meghatározója.
A 2,4 GHz-es sávot kijelölték továbbá kis hatótávolságú eszközök (távirányítók, riasztók, stb.) működtetésére. zavarszintet.
Ebben a frekvenciasávban megengedett a kis hatótávolságú rádiótávközlés is. Tudatában kell azonban lenni annak, hogy a távközlő eszközök működtetése során mindig lehet zavaró interferenciára számítani.
A távközlési sávhasználat prioritási foka harmadlagos. Ez azt jelenti, hogy a berendezések nem tarthatnak igényt interferencia-védelemre más eszközök zavarásával szemben.
A 2,4 GHz-es távközlés az egyszerűség és könnyű megvalósíthatóság miatt népszerű. Az elterjedt használat és az állomások nagy száma következtében mostanra már a 2,4 GHz-es távközlési összeköttetések kölcsönös egymásra hatása vált a zavarok elsődleges okozójává. (Szeged, vagy WIERA esete)

## Slide 10: A 2,4 GHz-es sáv távközlési használata
A sávhasználatot meghatározó műszaki szabályozás csak a kötelezően betartandó teljesítményszinteket limitálja, az alkalmazott technológiára nem tesz megkötést. Az előírások betartása mellett bármilyen rádiótávközlési átviteli alkalmazás megvalósítható. A teljesítmény-korlátozási előírásból adódóan a 2,4 GHz-es távközlési alkalmazások általában 150 m-nél kisebb távolságú átvitelre használhatók előnyösen. Jellegzetes alkalmazások:
  – Bluetooth , általában 10 m-nél kisebb távolságra;
  – HomeRF, általában 50 m-nél kisebb távolságra;
  – WiFi, az RLAN egy jellegzetes megoldása, amelyik az IEEE 802.11 szabvány előírásainak tesz eleget, általában 150 m-nél kisebb távolságra.
A 2,4 GHz-es RLAN-ok előnyösen épületeken belüli hozzáférési rendszerekhez használható. Külső téri RLAN (azaz ORLAN) nincs ugyan tiltva, de műszakilag rendkívül előnytelen ebben a frekvenciasávban (a CEPT deklarációja szerint nem rendeltetésszerű rádióhasználatnak minősíthető).
Külső téri átvitelre az 5470 – 5725 MHz sávú ORLAN és WMAN eszközök javasolhatók.

## Slide 11: A 2,4 GHz-es sáv távközlési használata
A 2400 – 2483,5 MHz es sávban használt rádióállomások üzemeltetési feltételei:
  EIRP maximum 100 mW
  Spektrális teljesítmény sűrűség
    FHSS (hoping) esetén: max. -10 dBW/100 kHz,
    FHSS-től eltérő rendszer esetén: max. -20 dBW/1 MHz,
  Berendezésre meghatározott adatsebesség: min. 250 kbit/s,
  Antenna:
    integrált (nincs antenna-csatlakozó), vagy
    dedikált (a berendezés tartozékát képező külső antenna)
Az üzemeltetési feltételek között nincs előírás a csatornaosztásra és a kitöltési tényezőre, minthogy ezekre a mennyiségekre a magyar és európai szabályozás nem ír elő korlátozást.

## Slide 12: A 2,4 GHz-es sáv távközlési használata
WiFi a IEEE 802.11 szabvány előírásait teljesíti. Ebben a szabványban a csatornaosztás definiálva van.

## Slide 13: A 2,4 GHz-es sáv távközlési használata
A harmonizált sávú működés feltételei
  A harmonizált sávú működés szempontjából a sáv két részből áll:
    2400 – 2454 MHz, 2454 – 2483,5 MHz.
  (1) A 2400 – 2454 MHz-es sávban az üzemeltetési feltételek teljesülése esetén harmonizált sávú a működés.
  (2) A 2454 – 2483,5 MHz-es sávban az alacsony teljesítményjellemzők mellett harmonizált sávú a működés, de egy bizonyos teljesítményszint fölött nem harmonizált sávú működés definiálandó.
  A harmonizált és nem-harmonizált működési tartományt elválasztó teljesítmények:
  EIRP: 10 mW
    Teljesítménysűrűség
    FHSS esetén: -20 dBW/100 kHz
    FHSS-től eltérő rendszer esetén: -30 dBW/1 MHz
  A harmonizáltság akkor teljesül, ha mindkét teljesítmény-típusú mennyiség a saját elválasztó értéke alatt marad.

## Slide 14: A harmonizált sávú működés tartománya

## Slide 15: 1. és 2. osztályú berendezések

## Slide 16: 3,5 GHz-es sávú WMAN és WiMAX használat
Frekvenciasávok: 3410 – 3494 MHz és 3510 – 3594 MHz
A sávhasználat szabályai
A 3,5 GHz-es frekvenciasáv állandó és változó telephelyű pont-többpont struktúrájú digitális rádiórendszerek céljára használható. A pont-többpont rendszer terminál állomásai jelen esetben csakis végfelhasználói terminálok lehetnek.
A frekvenciasáv nem használható mobil infrastruktúra céljára, tehát mobil távközlő rendszerek (pl. mobil telefon rendszerek, vagy RLAN hálózatok) bázisállomásait ilyen módon nem szabad összekapcsolni más állomásokkal a mobil távközlő rendszer működtetése végett.
A 3,5 GHz-es sáv FDD használatú, 5 darab kétirányú (duplex) blokkra van felosztva. Az egyenként 14 MHz-es sávszélességű blokkok között 3,5 MHz-es szélességű szétválasztás van.
Nincs megkötés
  – az egyes blokkokon belül a csatornaosztásra és csatorna sávszélességekre,
  – a p-mp rendszerek megvalósításához felhasznált technikai, ill. hozzáférési megoldásokra (az FDD-kategórián belül).
Az állomások maximális megengedett lesugárzási EIRP-sűrűsége: 14 dBW/MHz

## Slide 17: 3,5 GHz-es sávú WMAN és WiMAX használat

## Slide 18: 3,5 GHz-es sávú WMAN és WiMAX használat
A pont-többpont rendszerek központi állomásai egyedi engedélyeztetésre kötelezettek. A frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezők a központi állomásokat egyedi rádióengedély birtokában üzemeltethetik. Ugyancsak egyedi engedélyre kötelezett az átjátszó állomások üzemeltetése. A p-mp rendszerek terminál állomásai nem engedély-kötelezettek és bejelentésre, nyilvántartásba vételre sincsenek kötelezve.
(2) A 3,5 GHz-es sávú pont-többpont állomások az állandóhelyű rádiószolgálat keretében működnek, a rádióalkalmazási prioritás elsődleges. Ez nem csak fix telepítésű, hanem hordozható (portabilis) terminálokra is érvényes, amelyekre azért állandó helyűek, mert működés közben nem mozognak. Hordozható terminálokkal u.n. ’nomadikus’ hozzáférés valósítható meg.
(3) A 3410 – 3600 MHz-es állandóhelyű rádiószolgálati sáv alsó szomszédságában rádió-lokációs frekvenciasáv van. A katonai szervezetek jogosultsággal rendelkeznek a 2700 – 3410 MHz-es sávban radar berendezéseket üzemeltetni. Ezeknek a nagy teljesítményű berendezéseknek nem szándékos zavarkisugárzása lehet az állandóhelyű sávnak az alsó tartományára. A radarokból származó zavarást a pont-többpont rendszerek típusválasztásánál és telepítésnél figyelembe kell venni.

## Slide 19: Hu preferált blokkos egyezményei a 3,5 GHz-es sávban

## Slide 20: A sáv kiosztása
A jogosultak a saját 2x14 MHz blokkjukat szuverén módon felhasználhatják. Lehetőség van a felhasznált sávszélesség növelésére azáltal, hogy a jogosult – bizonyos konkrét állomások esetén a szétválasztás frekvenciasávját is használja. Ehhez azonban szükség van a szomszédos blokk (vagy blokkok) jogosultjának (vagy jogosultjainak) beleegyezésére (azaz koordinációra). Koordináció által a a sávszélesség a két szélső blokkokban 2x17,5 MHz-re, a három belső blokkban 2x21 MHz-re növelhető

## Slide 21: WMAN és WiMAX a 3,5 GHz-es sávban
A 3,5 GHz-es pont-többpont rádióstruktúra használata technológia-független. Így lehetőség van arra is, hogy a p-mp hálózatok az IEEE 802.16 szabvány, illetve az ETSI HiperMAN szabvány szerint valósuljanak meg.
Ilyen módon a 3,5 GHz-es sávban a jogosultak WMAN hálózatokat is létrehozhatnak.
A 3,5 GHz-es sáv WiMAX-sávként van deklarálva. A profil-követelmények teljesülése esetén WiMAX is létrehozható. A 3,5 GHz-es WMAN és WiMAX működés csakis FDD duplexitású lehet.
Minthogy a 3,5 GHz-es sáv engedélyköteles, ezért az itt megvalósított WMAN és WiMAX hálózatok is engedély kötelesek. Éppen ebben rejlik a 3,5 GHz-es WiMAX használat nagy jelentősége. Minőségi garancia ugyanis szabad hozzáférésű sávra nem biztosítható, ehhez engedélyköteles frekvenciasávra van szükség. A 3,5 GHz-es WiMAX rendszerek egyaránt lehetnek fixen telepítettek, vagy nomadikusak

## Slide 22: 5,2 GHz-es sávú RLAN használat
Frekvenciasáv: 5150 – 5350 MHz
Az 5,2 GHz-es sáv a szélessávú adatátviteli hozzáférési rendszerek körében csakis épületen belüli (beltéri) használatra megengedett. Épületen kívüli (kültéri) használat tilos!
Az alapvető követelmények szempontjából a 200 MHz széles sávot két 100 MHz-es alsávra kell bontani, a két alsáv szabályozása különbözik
Dinamikus frekvencia kiválasztás DFS
Adóteljesítmény szabályozás TPC

## Slide 23: 5,2 GHz-es sávú RLAN használat
A teljes 5150 – 5350 MHz frekvenciasávra vonatkozik az alább szabályozás:
(1) Az állomások mentesek az egyedi engedélyezés kötelezettsége alól (3a pont). Üzemeltetésükhöz nem kell rádióengedély és nincs díjfizetési kötelezettség.
(2) A rádióalkalmazási prioritás harmadlagos, tehát az állomások berendezései nem igényelhetnek zavarvédelmet más eszközök rádiózavarásával szemben. (Minthogy azonban az RLAN-használat épületek belsejére korlátozódik és a beltéri zavartatás valószínűsége rendkívül csekély, ezért tényleges zavarás a gyakorlatban aligha fordul elő.)
(3) A sávban működő berendezések mindig a 2. osztályba sorolandók. A forgalomba hozatalra megadott eljárásrend vonatkozik. A 2. osztályba sorolt berendezéseknél az eljárásrend fontos eleme a típus-bejelentés kötelezettsége.

## Slide 24: 5,6 GHz-es sávú RLAN és WMAN használat
Frekvenciasáv: 5470 – 5725 MHz
Az 5,6 GHz-es sáv a szélessávú adatátviteli hozzáférési rendszerek körében az épületen belüli (beltéri) és épületen kívüli használat egyaránt megengedett. A beltéri használat általában RLAN berendezésekkel történik. A kültéri használat jellegzetes eszközei a kültéri RLAN-ok (ORLAN-ok), valamint WMAN-ok.
A műszaki szabályozás paraméterei:
  Max. EIRP = 1 W (TPC mellett), 0,5 W (TPC nélkül),
  Max. EIRP-sűrűség = 50 mW/1 MHz (TPC mellett), 25 mW/1 MHz (TPC nélkül),
  DFS = kötelező, TPC = ajánlott.
Az állomások mentesek az egyedi engedélyezés kötelezettsége alól. Üzemeltetésükhöz nem kell rádióengedély és nincs díjfizetési kötelezettség.

## Slide 25: 5,6 GHz-es sávú RLAN és WMAN használat
Az 5,6 GHz-es frekvenciasávban a rádióalkalmazási prioritás harmadlagos. Ennek következtében
  – tiltva van, hogy RLAN, ill. WMAN berendezések káros zavarást okozzanak az 5600 – 5650 MHz-es sávban működő elsődleges prioritású meteorológiai radaroknak.
  – az RLAN és WMAN berendezéseknek el kell viselni azt a káros zavarást, amit más berendezések okoznak, főképpen a meteorológiai radarok kisugárzása az 5600 – 5650 MHz-es sávban, továbbá a környezetben működő más RLAN és WMAN rendszerek sugárzásai.
A sávban működő berendezések mindig a 2. osztályba sorolandók. A forgalomba hozatalra megadott eljárásrend vonatkozik. A 2. osztályba sorolt berendezéseknél kiemelendő a típus-bejelentés kötelezettsége.

## Slide 26: 5,6 GHz-es sávú RLAN és WMAN használat
Sávhasználati jellegzetességek
Az 5470 – 5725 MHz-es sáv műszaki előírása technológia-semleges, bármely technológia megengedhető.
A gyakorlati megoldások azt mutatják, hogy kizárólag OFDMA hozzáférési rendszerű berendezések kerülnek forgalomba, ámbár elvileg más megoldások is lehetségesek lennének.
A WMAN berendezéseket gyakran nevezik (helytelenül) WiMAX-nak. Az 5470 –5725 MHz-es berendezések nem teljesíthetik a WiMAX-profil követelményeit, minthogy a nevezett frekvenciasáv kiesik a profil által meghatározott frekvenciákból. Az 5,6 GHz-es frekvencián működő berendezések nem kaphatnak WiMAX-azonosítót.
Az 5470 – 5725 MHz-es WMAN berendezések – a köznyelvi szóhasználat ellenére – nem tartoznak a WiMAX kategóriába.
Magyarországon három meteorológiai radar működik. Ezek zavarhatják a földrajzilag hozzájuk közel telepített külső téri RLAN (ORLAN) és WMAN berendezéseket. A zavartatás jogszerű. A zavar elhárítása érdekében célszerű, ha az RLAN és WMAN berendezések nem használják azokat a 5600 – 5625 MHz-es csatornákat.
A tapasztalat szerint az 5600 – 5625 MHz-es sávban az ORLAN és WMAN berendezések zavaró hatással lehetnek a meteorológiai radarokra. Ez a zavarás szigorúan tilos! Zavarás észlelése esetén a hatóság eljár a zavar megszüntetése érdekében. Ez a zavaró ORLAN vagy WMAN állomás üzemvitelének a felfüggesztésével járhat.
A kétirányú zavar kiküszöbölhető azáltal, ha a meteorológiai állomások környezetében az ORLAN és WMAN berendezéseknél letiltjuk a 5600 – 5625 MHz-es sávú csatornákat.

## Slide 27: Az 5,8 GHz-es sáv használata
Frekvenciasáv: 5725 – 5850 MHz
A WiMAX használat időleges tiltása
A frekvenciasáv nemzetközileg az engedélymentes WiMAX-működés sávja lesz. A sáv jelenleg más típusú eszközök céljára van hasznosítva. A WiMAX használat előfeltétele, hogy megtörténjék a kétfajta rádióalkalmazás együttélési lehetőségének és feltételeinek vizsgálata, az u.n. kompatibilitási vizsgálat.
Ismeretes, hogy a WiMAX működést előíró IEEE 802.16 és ETSI HiperMAN szabvány OFDM/OFDMA rendszerű modulációs és hozzáférési módot ír elő, ami elég robosztus eljárás a kisszintű zavarokkal szembeni védelemhez. A nagyszintű zavarokat az ilyen rendszer nem feltétlenül védi ki, amint ezt a kompatibilitási vizsgálatok mutatják.
Amennyiben a kompatibilitási vizsgálat olyan eredménnyel zárul, hogy a sáv kijelölhető WiMAX részére (esetleg bizonyos feltételek mellett), akkor a WiMAX használat szabályozási státusza az alábbi lesz:
  – Rádiószolgálati prioritás harmadlagos, tehát a WiMAX berendezések nem kapnak interferencia védelmet.
  – Egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentességet kap a WiMAX, tehát az állomások rádióengedély nélkül üzemelhetnek és nem lesz frekvenciadíj sem.
  – A WiMAX berendezések a 2. osztályba sorolandók. Ez – többek között – azt jelenti, hogy a berendezés-típusokat a hatóságnál be kell jelenteni és nyilvántartásba kell venni.

## Slide 28: Az 5,8 GHz-es sáv használata
A sáv jelenlegi használata
A jelenlegi sávhasználat frekvenciatartománya 5725 – 5875 MHz-re terjed, tehát szélesebb, mint a WiMAX célú használat 5725 – 5850 MHz-es sávja.
Az 5725 – 5875 MHz-es sávhasználat három kereskedelmi jellegű alkalmazást valamint katonai felhasználást foglal magába:
  Ipari - tudományos - orvosi eszközök (ISM). Ez az alkalmazási kör az egész világra kiterjed. A WiMAX és ISM berendezések közti kompatibilitást nemzetközileg megvizsgálták. Az ISM által keltett zavarok kicsik, WiMAX viszonylatban a kompatibilitás megfelelő.
  Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Ez az alkalmazási kör Európára terjed ki. A WiMAX és SRD eszközök közti kompatibilitást nemzetközileg megvizsgálták. Az SRD által keltett zavarok kicsik, WiMAX viszonylatban a kompatibilitás megfelelő.
  Kiterjesztett spektrumú pont-pont rádiórelék. Ilyen alkalmazást Európában csak Magyarország használ.
  Katonai felhasználás: Radarok. Nemzetközi szinten végzett kompatibilitás vizsgálatok azt mutatják, hogy a WiMAX és bizonyos típusú radarok között inkompatibilitás van. Repülőgép eltúnik. Az 5725 – 5850 MHz-es sávban működő WiMAX berendezések káros interferenciával lehetnek a katonai radarberendezések bizonyos kategóriáira. Emiatt az európai kontinentális NATO országokra egységesen kimondható hogy a tárgyi frekvenciasávban WiMAX egyelőre nem használható. Ez a helyzet mindaddig fennáll, amíg a polgári és katonai rendszerek közti összeférhetőség probémája nem rendeződik.

## Slide 29
Szélessávú rádiós hozzáférési rendszerek megnevezései
Bluetooth:
  A WPAN (lásd ott) egy jellegzetes megoldása az IEEE 802.15 szabvány szerint.
FWA (Fixed Wireless Access, Állandóhelyű rádiós hozzáférés):
  Olyan pont-többpont rendszer,, amelynél a végberendezések egyúttal végfelhasználói berendezések, ahol végetér a rádiós kommunikáció.
HiperMAN (High Performance Radio MAN):
  Az ETSI (Európai Távközlési Szabványosítási Intézet) által kidolgozott szabvány WMAN-ra (lásd ott). HiperMAN szabvány alapján WiMAX (lásd ott) is létrehozható (6. ábra).
LAN (Local Area Network, Helyi hálózat):
  Egymás közelébe telepített számítógépek együttes működését biztosító távközlő hálózat.
MAN (Metropolitan Area Network, Városi hálózat):
  Olyan számítógépes hálózat, amelynek lefedési területe egy nagyváros méretével összevethető.
ORLAN (Outer RLAN, Külső téri RLAN):
  Olyan RLAN (lásd ott), ami épületen kívüli, külső téri rádióhullám terjedéssel biztosít távközlési összeköttetést. Gyakran nem tesznek különbséget RLAN és ORLAN között.

## Slide 30: Szélessávú rádiós hozzáférési rendszerek megnevezései
RLAN (Radio LAN, Rádiós helyi hálózat):
  LAN rendszer (lásd ott) rádiós megoldása. Jellegzetes átviteli távolság: 150 m vagy kisebb.
WAN (Wireless Access Network, Rádiós hozzáférési hálózat):
  Nagy területű (tipikusan országos) mobilitást biztosító hozzáférési hálózat. Ide tartoznak a mobil rádiótelefon rendszerek, valamint a WiMAX (lásd ott) egyik szabvány-hátterének jelenleg folyamatban lévő továbbfejlesztése, az IEEE 802.16e szabvány.
  Jellegzetes lefedés: bolyongási lehetőség következtében országos hatáskörű.
A WPAN – RLAN – WMAN – WAN hierarchia:

## Slide 31: Szélessávú rádiós hozzáférési rendszerek megnevezései
WAS (Wireless Access System, Rádiós hozzáférési rendszer):
  Rádiós összeköttetés végfelhasználói terminállal. A WAS a rádiós hozzáférési rendszerek legáltalánosabb kategóriája. Valamennyi speciális rádiós hozzáférési rendszer innen származtatható.
WiFi (Wireless Fidelity):
  Olyan RLAN kereskedelmi neve, ami az IEEE 802.11 szabványnak felel meg és a 2,4 GHz-es sávban (2400 – 2483,5 MHz) működik. Ritkán az 5 GHz-es sávban (5150 – 5350 MHz & 5470 – 5725 MHz) működő és IEEE 802.11 szabványnak megfelelő RLAN-okat is így nevezik.
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, Világméretben csereszabatos mikrohullámú hozzáférés):
  Olyan WMAN amire a csereszabatosságot biztosító u.n. WiMAX-profil teljesül, és a kijelölt laboratórium tanúsítványt ad. Jelenleg egyedül a spanyolországi Cetecom laboratórium rendelkezik tanúsítási jogosultsággal.
  A tanúsítvánnyal rendelkező WiMAX-termékek listája az alábbi web-címen érhető el: http://www.wimaxforum.org/kshowcase/view
  Az IEEE 801.16d, IEEE 801.16-2004 és IEEE 802.18e szabványoknak megfelelő berendezéseknél megvan annak a lehetősége, hogy teljesítsék a WiMAX-profil előírásokat Az ETSI HiperMAN szabványnak is van olyan opciója, ami lehetővé teszi a WiMAX követelmények teljesítését.
WiMAX-profil:
  Azon járulékos tulajdonságok együttese, amelyekkel valamely WMAN rendszernek rendelkeznie kell, hogy teljesítse a WiMAX minősítéshez szükséges műszaki feltételeket. A WiMAX-profil paramétereit a WiMAX Fórum nemzetközi szervezet határozza meg.

## Slide 32: Szélessávú rádiós hozzáférési rendszerek megnevezései
WLAN (Wireless LAN, Rádiós LAN):
  WLAN az RLAN-nak gyakran használt kereskedelmi elnevezése. A WLAN és RLAN között teljes az azonosság.
WMAN (Wireless MAN, Rádiós MAN):
  MAN rendszer rádiós megoldása. WMAN-t megvalósító szabványok:
  – IEEE 802.16, valamint
  – ETSI HiperMAN
  Mindkét szabványnak van olyan alesete, ami nem elégíti ki a WiMAX követelményeket (pl. IEEE 802.16a) és van olyan alesete, ami teljesíti a WiMAX-profil előírásait
  Jellegzetes átviteli távolság: 50 km vagy kisebb.
WPAN (Wireless Personal Access Network, Rádiós személyi hozzáférési hálózat):
  Személyi eszközök közötti rövidtávú átviteli összeköttetés. Jellegzetes átviteli távolság: 10 m vagy kisebb. Jellegzetes szabvány: IEEE 802.15. Jellegzetes megoldás: Bluetooth

## Slide 33: WMAN és WiMAX