## Slide 1: TETRA

## Slide 2: PROFESSZIONÁLIS MOBIL RÁDIÓS HÁLÓZATOK
Privát Mobil Rádiós Hálózatok
Nyilvános Mobil Rádió Hálózat

## Slide 3: Privát Mobil Rádiós Hálózatok
Jellemzői:
A felhasználó üzemelteti a hálózatot (a felhasználó által megbízott szervezet)
A felhasználó teljes ellenőrzést gyakorol a hálózat felett
Általában maga a felhasználó a tulajdonos
A hálózat teljes mértékben a felhasználó igényei (anyagi lehetőségei) szerint kerül kialakításra
Többnyire nincs szükség roamingra más hálózatok felé
Számlázás nincs (vagy nincs érdemi szerepe: pl. csak plusz információ szerzés a hálózat használatának mértékéről)

## Slide 4: Nyilvános Mobil Rádió Hálózat
(PAMR - Public Access Mobile Radio)
A hálózat üzemeltetője a tulajdonos
Az üzemeltetés célja a profit
A számlázás általában hasonlóan történik, mint a GSM rendszerben (a használat függvényében), de más megállapodás is lehetséges
Általában követelmény a roaming másik hálózatokba
A végfelhasználó igénye, hogy ugyan olyan funkciókkal rendelkezzen, mintha saját hálózatot tartana fönt
Bárki használhatja a rendszert, aki fizet érte (szerződéskötés után)

## Slide 5: Dilemma
Különálló hálózatok
vagy
?
Egységes hálózat
DXT
2.1. ábra

## Slide 6: TETRA
A TETRA (Terrestrial Trunked Radio) szabványosítása 1988-ban indult meg az ETSI által (ETSI – European Telecommunication Standards Insitute). A szabványosítás előtt a TETRA-t a Trans-European Trunked Radio rövidítéseként tartották számon.
Ez az első nyílt digitális PMR szabvány mely az egész világra kiterjed. A nyílt szabvány az előfeltétele a gyártók közötti egyenrangú versenynek, pályáztatásnak, és alapfeltétele a különböző gyártók által előállított rendszerek kompatibilitásának.

## Slide 7: Szabványosítás
ETSI – TETRA szabványok kidolgozásának szervezetei:
SIM
Data
Systems
Liaison
Group
Project
Teams
WG1
EPT = ETSI Project TETRA
WG = Working Group
WG2
WG3
WG4
WG5
WG6
WG7
WG8
EPT
ETSI
Radio
Aspects,
DMO
Network
Aspects
Services &
Facilities
Speech
Codec
Security
Aspects
Standard
maintenance
3.1. ábra

## Slide 8: szabványosított interfészek

## Slide 9: interfészek
Air Interface (AI): a mobil terminál és a rendszer közötti kommunikációra
Peripheral Equipment Interface (PEI): adat kommunikációra a mobil terminál és egy DTE (Data Terminal Equipment) között. (pl.: laptop)
Inter-System Interface (ISI): a különböző gyártók TETRA rendszereinek összekapcsolhatósága végett
Direct Mode Interface: a DMO direct módú kommunikációhoz, mobil és mobil között, valamint a mobilok repeater és gateway funkciójához
Network Management Interface: a hálózat üzemeltetéséhez és konfigurálásához
Line Connected Station Interface: a diszpécser állomások csatlakoztatásához
Gateway Interfaces: interfészek a különböző külső hálózatokhoz (PSTN, PABX, ISDN, PDN)

## Slide 10: interfészek
1
1
4
4
4
3
2
5
6
7
PABX PSTN ISDN PDN
TETRA
Hálózat 1
Interfészek:
TETRA
Hálózat 2
DWS
O&M
DXT
DXT
DXT
TBS
1
1
3.3. ábra

## Slide 11: TETRA MoU
A TETRA Memorandum of Understanding az ETSI TETRA szabvány támogatására és a TETRA rendszerben érdekelt gyártók és szervezetek összefogására jött létre 1994. december 1-én.
Főbb tevékenységei:
Szemináriumokat szervez a TETRA-t érintő kérdésekben
Kiadja a „TETRA NEWS”-t
Honlapot tart fenn: http://:www.tetramou.org
Munkacsoportjai vannak pl.:
  Szabványok elfogadása
  Piaci kapcsolat
  Hálózatok közötti kompatibilitás
  ETSI kapcsolattartók
  Rendőrségi kapcsolattartók
  Üzleti alkalmazások
  Hálózat üzemeltetők csoportja
  Stb…

## Slide 12: Szolgáltatások
HORDOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK
  TELESZOLGÁLTATÁSOK
DXT
DXT
TBS
DWS
Felhasználó interfész
Terminál interfész
Terminál interfész
Mobil Terminál
vagy
Diszpécser munkaállomás
Mobil Terminál
vagy
Diszpécser munkaállomás
TETRA
Hálózat
Felhasználó interfész
4.1. ábra

## Slide 13: Szolgáltatások
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK (BASIC SERVICES)
  Meghatározott távközlési követelmény kielégítése céljából, a szolgáltató által nyújtott olyan szolgáltatás a felhasználó felé, melynek típusai a teleszolgáltatások és a hordozó szolgáltatások összessége.
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (SUPPLEMENTARY SERVICES)
  A kiegészítő szolgáltatás módosítja, vagy kiegészíti az alapvető szolgáltatást. A felhasználó részére önállóan nem, csak a távközlési szolgáltatással együtt vagy azzal társulva lehet felajánlani. Ugyanaz a kiegészítő szolgáltatás számos távközlési szolgáltatás esetében közös lehet.

## Slide 14: Alapszolgáltatások
Teleszolgáltatások (Teleservices)
  A teleszolgáltatás a felhasználók közötti kommunikáció célját szolgáló olyan távközlési szolgáltatás típus, amely teljes képességet nyújt, beleértve a végberendezés funkciókat is.
  A teleszolgáltatás a különböző formájú alkalmazásokhoz való hozzáférés megszerzésének lehetőségét nyújtja a felhasználónak a végberendezésen keresztül, amelyet a hálózat a hordozó szolgáltatás segítségével visz át. Az egyes hívás típusokon belül lehetséges nyílt vagy titkosított beszéd átvitel a felsorolt esetekben.
Hordozó szolgáltatások (Bearer Services)
  A hordozó szolgáltatás olyan távközlési szolgáltatás típus, amely a végberendezések hálózatinterfészei között jelátviteli képességet nyújt. A teleszolgáltatáshoz hasonlóan lehet egyéni, csoport, visszaigazolt csoport és körözvényhívás a felsorolt esetekben.

## Slide 15: Teleszolgáltatások
Egyéni hívás (Individual Call) Kétirányú pont-pont közötti kommunikáció egy hívó és egy hívott fél között.
Csoport hívás (Group Call) Kétirányú pont-többpont közötti kommunikáció egy hívó és egy vagy több hívott fél között.
Visszaigazolt csoporthívás (Acknowledged Group Call) Kétirányú pont-többpont közötti kommunikáció egy hívó és néhány hívott fél között. A hívás a csoporthíváshoz hasonlóan épül fel, és a forgalmi csatornára kerül. A visszaigazolt csoporthívás tagjai ismertek az infrastruktúra számára, jelenlétüket a forgalmi csatornán azonosítójukkal kérdezik le. A jelenlévőknek a lekérdezést a forgalmi csatornán kell visszaigazolniuk. A hívás csak akkor mehet végbe, ha a hívás kritériuma teljesült, azaz pl. a csoport elegendő tagja van jelen. A hívó értesül a jelenlévőkről, és rendelkezhet azzal a lehetőséggel, hogy a hívást lefolytassa. A bejelentkezések ellenőrzése még ezután is folytatódhat, vagy befejeződhet, amennyiben a hívást lebontották.
Körözvényhívás (Broadcast Call) Egyirányú pont-többpont közötti kommunikáció egy hívó és néhány hívott fél között. A körözvényhívás résztvevői közös számmal rendelkező csoportot alkotnak. Lehetőség van a körözvényhívás visszaigazolására is.

## Slide 16: Hordozó szolgáltatások
Áramkörmódú: áramkör létesül végponttól végpontig:
Áramkörmódú nem-védett adat (Circuit mode unprotected data): 7,2/14,4/21,6/28,8 kbit/s
Áramkörmódú közepesen védett adat (Circuit mode protected data low): 4,8/9,6/14,4/19,2 kbit/s
Áramkörmódú erősen védett adat (Circuit mode protected data high): 2,4/4,8/7,2/9,6 kbit/s
  Csomagmódú összeköttetés alapú adat (Packet connection oriented data): adatcsomagok átvitele a forrás csomópontból a rendeltetési csomópontba a végfelhasználók között a hívás idejére felépített logikai összerendelés vagy virtuális áramkör útján.
  Csomagmódú összeköttetés-mentes adat (Packet connectionless data): egy adatcsomag átvitele egy forrás csomópontból egy vagy több rendeltetési csomópontba virtuális áramkör létesítése nélkül.

## Slide 17: KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Környezeti behallgatás (Ambience Listening): olyan képesség, amellyel egy ellenőrző pont a felhasználói állomást meghatározott típusú egyéni beszédhívás helyzetbe hozza, ami által a hívott előfizetői állomás adásra kapcsol anélkül, hogy az a hívott előfizető tudomására jutna, vagy arra intézkedést tenne. A behallgatás csak akkor létesíthető, ha a hívott előfizető nem foglalt. Ez alatt azonban a hívott előfizető hívást kezdeményezhet és fogadhat.
Díjkijelzés (Advice of Charge): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a felhasználással arányos díjról információt kapjon. A díjkijelzés nem helyettesíti a hálózati díjszámlálást.
Hozzáférési elsőbbség (Access Priority): lehetővé teszi, hogy a felhasználó a rendszerhez hozzáférést szerezzen a rádiócsatornák forgalmi torlódása esetén. A hozzáférési prioritással szabályozható forgalmi torlódás esetén a TETRA rendszerhez történő hozzáférés. A hozzáférési szint (Access Priority Level, APL) a végberendezésben van tárolva. A hozzáférési szint központilag is változtatható.
Normál esetben az összes végberendezés hozzáfér a hálózathoz. Forgalmi torlódás esetén a központ által kiadott üzenettel szabályozható, hogy csak azok a végberendezések kezdeményezhessenek hívást, melyek hozzáférési szintje a központ által kiadott hozzáférési szintnél nagyobb, vagy azzal egyenlő. A hozzáférési prioritást a megfelelő jogosultságokkal rendelkező személy, például, a diszpécser állíthatja be.

## Slide 18: KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Terület választás (Area Selection): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválasztásra területeket határozzon meg, és hívásonként kijelöljön hívásra felhasználandó kiválasztott területet. Egyéni vagy csoport hívás esetén a hívott aktív felhasználó nem elérhető, amennyiben a kiválasztott területen kívül van.
Bejövő hívás korlátozás (Barring of Incoming Calls): különböző korlátozásokat tesz lehetővé a bejövő hívásokra, amelyeket a felhasználó állíthat be.
Kimenő hívás korlátozás (Barring of Outgoing Calls): különböző korlátozásokat tesz lehetővé a kimenő hívásokra, amelyeket a felhasználó állíthat be.
Diszpécser által engedélyezett hívás (Call Authorised by Dispatcher): lehetővé teszi a diszpécser számára, hogy a hívás igényét jóváhagyja annak megkezdése előtt.

## Slide 19: KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Hívásteljesítés foglaltság esetén (Call Completion to Busy Subscriber): a hálózat figyeli a hívott felhasználót, és jelzést ad a hívó fél részére, ha az már nem foglalt, továbbá megkísérli a hívás befejezését. Ha a hívott fél foglalt, akkor a hívónak felajánlható a visszahívási szolgáltatás. Ha a hívó ezt elfogadja, akkor a központ figyelni kezdi a hívott felet. Ha a hívott fél már nem foglalt és adott időn belül nem kezdeményez újabb hívást, valamint nem kap a várakozó hívásnál magasabb prioritású hívást, akkor a központ értesíti a hívó felet. Ha a hívó úgy dönt, akkor a központ kísérletet tesz rá, hogy összekösse a hívott féllel.
Hívásteljesítés nem válaszol esetén (Call Completion on No Reply): a hálózat figyeli a hívott felhasználót, és jelzést ad a hívó fél részére, ha az egy bizonyos aktivitás után már nem foglalt, majd megkísérli a hívás befejezését. Ha egy hívott nem válaszol a hívásra, akkor a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hálózat figyelni kezdje a hívott felhasználót, és értesítse a hívó felet, ha a hívott rendelkezésre áll. Ha az értesítés után a hívó úgy dönt, akkor a hívott féllel létrejön a kapcsolat.
Hívásátirányítás foglaltság esetén (Call Forwarding on Busy): lehetővé teszi a hívott fél számára foglaltsága esetén az összes vagy meghatározott bejövő hívásainak adott számra történő átirányítását. Ezen átirányítás a hívás-kezdeményezéseket nem befolyásolja.

## Slide 20: KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Hívásátirányítás nem válaszol esetén (Call Forwarding on No Reply): lehetővé teszi a hívott fél számára, hogy nem válaszol esetén az összes vagy meghatározott bejövő hívásait adott számra átirányítsa. Ezen átirányítás a hívás-kezdeményezéseket nem befolyásolja.
Hívásátirányítás mobil előfizető nem elérhető esetén (Call Forwarding on Mobile Subscriber Not Reachable): lehetővé teszi a hívott (mobil) fél számára, hogy amennyiben nem elérhető, az összes vagy meghatározott bejövő hívásait adott számra átirányítsa. Ezen átirányítás a hívás-kezdeményezéseket nem befolyásolja.
Feltétel nélküli hívásátirányítás (Call Forwarding Unconditional): lehetővé teszi a hívott fél számára az összes vagy meghatározott bejövő hívásainak adott számra történő feltétel nélküli átirányítását. Ezen átirányítás a hívás-kezdeményezéseket nem befolyásolja. A végberendezés állapotára való tekintet nélkül kerülnek átirányításra a bejövő hívások.

## Slide 21: KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Hívó vonal azonosítás megjelenítés (Calling Line Identification Presentation): lehetővé teszi a hívott fél számára a hívó fél számának megjelenítését.
Hívó/kapcsolt vonal azonosítás letiltás (Calling/Connected Line Identification Restriction): lehetővé teszi a felhasználó számára hívószáma másik fél részére történő megjelenítésének letiltását.
Kapcsolt vonal azonosítás megjelenítés (Connected Line Identification Presentation): lehetővé teszi a hívó fél számára a ténylegesen kapcsolt szám megjelenítését, mivel pl. átirányítás esetén a hívott és a ténylegesen kapcsolt számok különböznek.
Hívás jelentés (Call Report): lehetővé teszi a hívó fél számára, hogy amennyiben a hívott fél foglalt, nem válaszol vagy nem elérhető, azonosítóját meghagyja visszahívás céljából.

## Slide 22: KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Hívásmegtartás (Call Retention): lehetővé teszi a felhasználó számára a már felépített hívásának bizonyos szintű megtartását az ellen, hogy a hálózatban definiált prioritások alapján megszerezzék. Lehetővé teszi a hívás-megszakítási joggal rendelkező hívásokkal szembeni védelmet. A szolgáltatással definiálható a hívásmegszakítással szembeni relatív védelmi szint, és megadható a hívástartási pontérték. Ha szükséges, akkor a rendszer a legalacsonyabb hívástartási pontértékkel rendelkező hívásokat szakítja félbe
Hívásvárakoztatás (Call Waiting): lehetővé teszi a hívott fél számára, hogy amennyiben foglalt, jelzést kapjon az újabb bejövő hívásról. A várakozó hívást elfogadhatja, elutasíthatja, vagy figyelmen kívül hagyhatja.
Dinamikus csoportszám kijelölés (Dynamic Group Number Assignment): lehetővé teszi a felhasználó számára a csoportképzést. Folyamatban lévő hívások esetén is csoportosíthatja a résztvevőket. A szolgáltatás a jogosult felhasználó számára lehetővé teszi csoportok létrehozását, módosítását, törlését és lekérdezését. Az érintett felhasználó a csoport azonosító alapján kérdezheti le a csoportra vonatkozó adatokat.

## Slide 23: Dinamikus csoportszám kijelölés szolgáltatás
A DGNA szolgáltatással
  egy beszélgetés részvevői egy csoportba szervezhetők (hívással kapcsolatos DGNA), vagy
  csoportok képezhetők a felhasználók hívószáma vagy rövidített hívószáma alapján is (nem hívással kapcsolatos DGNA).
Diszkrét behallgatás (Discrete Listening): lehetővé teszi a jogosult előfizető számára, hogy egy vagy több összeköttetésbe behallgasson anélkül, hogy az előfizetők tudomására jutna a megfigyelés. További lehetősége, hogy a megfigyelt összeköttetésbe belépjen, és/vagy a hívást lebontsa, amennyiben szükséges.
Hívástartás (Call Hold): lehetővé teszi a hívott fél számára, hogy a rendszertől függően a hívást megszakítsa a csatorna kötelező felszabadítása mellett, majd a későbbi folytatásnál újra felépítse egy másik csatornán.
Belevont hívás, hívásba történő bevonás (Include Call): lehetővé teszi az A felhasználó számára, hogy mialatt aktív hívásban van a B felhasználóval, egy másik hívást kezdeményezzen a C felhasználó felé, és azt bevonja az eredeti hívásba.

## Slide 24: Dinamikus csoportszám kijelölés szolgáltatás
Késői belépés (Late Entry): lehetővé teszi, hogy egy már meglévő csoport hívás esetén a hálózat jelzést adjon a késő belépő számára a bekapcsolódás lehetőségéről. Több résztvevős beszédhívás esetén az infrastruktúra olyan (late entry) jelzéseket küld a hívásra vonatkozóan a csoporthoz tartozó, de a hívás felépítésekor el nem érhető csoporttaghoz, mely lehetővé teszi a korábban távollevő csoporttagok számára az utólagos belépést.
Listakereső hívás (List Search Call): lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy híváslistát állítson össze. Az erre a listára érkező hívás az első résztvevő felé irányítódik. Sikertelenség esetén a hívás mindig a következő résztvevő felé irányítódik egészen addig, amíg valamelyik résztvevő válaszol vagy a lista végére ér.
Prioritásos hívás (Priority Call): lehetővé teszi az infrastruktúra számára, hogy a hálózat forrásaihoz prioritásos hozzáférést biztosítson olyan hívások számára, amelyek prioritásos státusszal rendelkeznek. A prioritási szint még nem alkalmazható a kezdeti becsatlakozásnál, de a hálózat további forrásaihoz, valamint a hívott félnél a rádiócsatornákhoz való hozzáféréshez már prioritás nyújtható.

## Slide 25: Dinamikus csoportszám kijelölés szolgáltatás
Megelőző prioritásos hívás (Pre-Emptive Priority Call): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy forrást kapjon még akkor is, ha ennek következtében más, kisebb prioritású hívásokat le kell bontani. Normál esetben ez a legmagasabb prioritású hozzáférési szintet jelenti.
Rövid szám címzés (Short Number Addressing): a hálózat azon képessége, amellyel a hívás kezdeményezője egy előre meghatározott rövidített számcímzést használhat a teljes cím helyett.
Kontrol átvitel Hívási jog átadása (Transfer of Control): a hálózat azon képessége, amellyel egy csoporthívás kezdeményezője (tulajdonosa) átadhatja a hívás tulajdonlását egy másik felhasználónak a csoporton belül. Az előző tulajdonos a csoporthívásból kiléphet, de a hívás távollétében is folytatódik.
Beszélő fél azonosítás (Talking Party Identification): biztosítja, hogy az összes kapcsolatban lévő fél ismerje az éppen beszélő azonosítóját.

## Slide 26: A TETRA HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE
TETRA
Hálózat
DWS
O&M
DXT
DXT
TBS
IP Backbone
CDD
TCS
GGSN
Internet
Intranet
DNS
TBS
PABX PSTN ISDN PDN
5.1. ábra

## Slide 27: KAPCSOLÓ KÖZPONT (DXT – DIGITAL EXCHANGE FOR TETRA)
A hálózatnak minimum egy DXT-t tartalmaznia kell. A DXT kapcsolja és bontja a hívásokat és dönt a hálózat automatikus tevékenységeiről

## Slide 28: A kapcsolóközpont (DXT) főfunkciói
Digital Switching (digitális kapcsolás)
Call services (hívás lebonyolítás)
Speech item allocation (erőforrás lefoglalása beszédhez, semi-duplex hívásnál)
Signalling services (jelzések)
Database services (adatbázis szolgáltatások)
Resource management (erőforrás elosztás)
Trunking
Numbering (szám analízis, routolás)
ISDN PRA connection to PSTN and PABX
IP Packet Data (adatforgalom)
Data services (adat szolgáltatások)
Charging services (számlázás)
Statistics (statisztika)
Authentication (autentikáció)

## Slide 29: A kapcsolóközpont (DXT) főfunkciói
Digital Switching (digitális kapcsolás):
A Switching Network Unit (GSWB) kapcsolja a 8 kbit/s-os a bejövő PCM al-időréseket a kimenő PCM időréseibe. Ezt a Call Control Computer (CCC) vezérli.
Call services (hívás lebonyolítás):
A fő feladatok: ellenőrizni az előfizetők hívással kapcsolatos jogait, hívások indítása és végződtetése, időzítők figyelése a hívás egyes szakaszaiban, erőforrás lefoglalása és felszabadítása, számlázási információk és statisztikai adatok gyűjtése.
Speech Item Allocation (erőforrás lefoglalása beszédhez, semi-duplex hívásnál):
A semi-duplex hívásoknál (csoporthívás, semi-duplex egyéni hívás) egyszerre csak egy résztvevő beszélhet, a többi hallgat. Ha egyszerre többen akarnak beszélni, akkor a rendszer prioritás alapján dönt, hogy ki az az egy, aki beszélhet. A felhasználók a PTT (Push To Talk) gomb megnyomásával jelzik szándékukat. A központ ellenőrzi a felhasználók prioritását, valamint hogy mennyi ideje tartják nyomva a gombot, és figyelembe vesz még néhány paramétert, majd ezek alapján hoz döntést.

## Slide 30: A kapcsolóközpont (DXT) főfunkciói
Signalling Services (Jelzések):
  LAPD: bázisállomásokkal és diszpécser PC-kel való jelzésátvitel
  RS232: helyi MML terminálokkal és nyomtatóval
  Analóg R2 jelzések PSTN/PABX-hez
  Digitális ISDN PRA jelzések PSTN/PABX-hez
  Analóg interfész (G4WIF) analóg PMR rendszerekhez, hangrögzítőkhöz, stb.
  O&M (Operation and Maintenance) Link távoli felügyelethez, és IP-s elérés Telneten keresztül
  Központok közötti jelzésváltások (CCS7- MTP szerint)
  Stb.
Resource Management (Erőforrás elosztás):
Erőforrás például: forgalmi csatornák, beszéd csatornák a DXTip és a diszpécser, vagy PSTN/PABX között, az analóg PMR rendszerek összekapcsolása a TETRA-val, vagy például beszéd csatornák két DXT között.

## Slide 31: A DXT által használt protokollok
Rövidítés | Protokoll neve | Szabvány | Példa a használatára
LAPD | Link Access protocol on D-channel | ITU-T | DXT-n belül; DXT  TBS; DXT  DWS;
EMT | External Message Transfer | Nokia | DXT  CDD; DXT  TCS;
TCP/IP | Transmission Control protocol / Internet Protocol |  | DXT  IP Backbone;
FTP | File Transmission Protocol | TCP/IP része | DXT  felügyeleti rendszer (NetAct)
FTAM | File Transfer, Access and Management | OSI része | DXT  fájlok mozgatása, pl.: adatfeldolgozó rendszer
Q3 | Q3 | Nokia | DXT  felügyeleti rendszer (NetAct)
MTP | Message Transfer Part | CCS #7 része | DXT  DXT

## Slide 32: Szinkronizáció
(időrés) Szinkronizáció:
  A beérkező bit „folyam” pontos dekódolása érdekében az időréseket szinkronizálni kell. Az adatátviteli sebesség betartásához is elengedhetetlen a pontos szinkronizáció. Valamint az időrések kapcsolása a központban szintén nagy pontosságot igényel.
Valós idő szinkronizálása:
  Célja, hogy minden hálózati elemen azonos legyen a pontos idő (dátum, óra, perc, másodperc), ez bizonyos funkciók zavartalan és gyors működéséhez elengedhetetlen (pl.: handover)
  A valós idő szinkronizálásához a forrást általában egy központi helyről nyerik, mely lehet egy a DXT-re csatlakoztatott GPS vevő, vagy a CDD szerveren futó NTP (Network Time Protocol) szerver, vagy egy különálló NTP szerver is. (Magyarországon ez utóbbi van használatban.)
  Fontos, mert
  minden processzor és folyamat szinkronizálása a DXT-n belül
  minden folyamat szinkronizálása az egyes hálózati elemek között
  számlázásnál a hívásrekordok a valós időpontot, időtartamot mutassák (CDR – Call Detail Record)
  riasztások és azok visszakereshetősége (alarm / alarm history)
  szolgáltatások és a fájl rendszer „time stamp”-jei pontosak legyenek
  hozzáférés engedélyezés, authentikáció, végpont-végpont titkosítás
  téli / nyári időszámításra való automatikus átállás

## Slide 33: (időrés) Szinkronizáció
Hálózaton belül két szinkronizációs forrást különböztetünk meg:
Plesiochronous mód (a hálózati elemek között nincs egységes szinkronizáció, mindegyik a saját belső órajelére szinkronizál) Ez nem ajánlott!
Hierarchikus szinkronizáció (Master-Slave Synchronization):
Az alacsonyabb szinten álló hálózati elem a magasabb szintű hálózati elemre szinkronizál. Általában több szinkronizációs forrás is megadható, mindig a működő legmagasabb prioritású szinkronjelet fogja használni a hálózati elem.
A szinkronjel forrása lehet GPS vagy, egy magasabb szinten lévő kapcsolóközpont (E1-es linkje), külső hálózatok például PSTN, nagy pontosságú atomóra, stb.
Ha minden külső szinkronjelet elveszít a hálózati elem, akkor a saját órajelére szinkronizál (plesiochronous mód).
A TETRA bázisállomások a saját átviteli linkjeikre szinkronizálnak, viszont a rádiós interfész időrései részben függetlenek, nincsenek szinkronban az átviteli rendszerrel sem a DXT-vel. Hierarchikus szinkronizálás a TETRA hálózatban:DXTPSTNDXT NTPDXTDXT7777666565(NTP – Network Time Protocol server)5.2. ábra
A számok a szinkronizációs forrás prioritását jelölik, 1-7ig. A 7 a legnagyobb prioritású. Mindig az elérhető legnagyobb prioritású forrásra szinkronizál a hálózati elem.

## Slide 34: Hierarchikus szinkronizáció
Hierarchikus szinkronizálás a TETRA hálózatban:
DXT
PSTN
DXT
NTP
DXT
DXT
7
7
7
7
6
6
6
5
6
5
(NTP – Network Time Protocol server)
5.2. ábra

## Slide 35: BÁZISÁLLOMÁS (TBS - TETRA BASE STATION)
A bázis állomások biztosítják az Air interfészt, a rádiós utat a mobil rádiók és a hálózat között.
A Magyarországon használt bázisállomás, TB3 380 adatai:

## Slide 36: A bázisállomások részegységeinek főfunkciói
Combiner:
Általában automatikusan hangolható combinereket alkalmaznak, melynél nagy előnyt jelent, hogy egy esetleges frekvenciaállítási igény esetén nem kell kimenni minden bázisállomáson beállítani a helyes értékeket, ez elvégezhető szoftveresen egy távoli (pl.: a felügyeleti) helyről. A combiner előnye, hogy egy antennára több adó-vevő (TTRX) egység jelét lehet kombinálni egymás zavarása nélkül. (a csillapítás elfogadható értéken tartása miatt 2 TTRX jelét szokták egyesíteni. )
TRUA (Transmission Interface Unit):
A DXT-ből érkező E1 (2 Mbit/s) a bázisállomáson belül a TRUA-ba csatlakozik, ez az illesztés a bázisállomás és az átviteli út között. Elvégzi a kódolást / dekódolást, multiplexálást / demultiplexálást, kapcsolja az időréseket a megfelelő TTRX-hez és vissza.
TBC (TETRA Base Station Controller):
A bázis állomás „agya”, a legtöbb funkció felett a TBC végzi az irányítást

## Slide 37: A bázisállomások részegységeinek főfunkciói
TTRX (TETRA Transciver - Receiver):
A rádiós adó-vevő egység. Egy TTRX négy csatornát képes kisugározni. Egy bázisállomás 1-8 TTRX-el rendelkezhet, melyen az egyik (általában a 0-s sorszámú) TTRX első csatornája a Main Control Channel (MCCH) a fennmaradó három pedig forgalmi csatorna, a további TTRX-ek 4-4 forgalmi csatornával rendelkeznek.
Egy TTRX-en belül az antenna diverzitás kiszolgálása miatt maximum 6 vevő lehet, míg adó egységből csak egy található benne.
Belső buszok:
D1 busz: szinkronizálva van az átvitelre. Továbbítja a DXT-ből érkező forgalmi csatornákat és LAPD jelzéseket a TTRX-ek felé (TRUA-n keresztül). Ha egy O&M (Operation & Maintanance) Link definiálva van a DXT és a TBC között, az is a D1 buszon halad keresztül.
D2 busz: aszinkron busz, mely a TBC és TTRX-ek közötti jelzések átvitelére szolgál.
Q1 busz: a TRUA és a TBC közötti kommunikációra szolgál.

## Slide 38: A bázisállomások részegységeinek főfunkciói
Hűtés:
Hogy a működés optimális legyen fontos szerepe van a megfelelő hűtésnek.
Táp ellátás:
A TBS tápellátásáért felelős (redundáns)

## Slide 39: Sziget üzemmód (Fallback mód
A TETRA hálózat nagyobb megbízhatósága érdekében, ha a kapcsolóközponttal (DXT) megszakad a bázisállomás kapcsolata, akkor is képes korlátozott szolgáltatásokat biztosítani. Ekkor csak egy TTRX működik (MCCH + 3 forgalmi csatorna). Azonban csak a három előre definiált (fallback background group) csoportban kommunikálhatnak a felhasználók. Mind a mobil rádiókban, mind a bázisállomásban előre be kell definiálni a használni kívánt csoportokat. A bázis állomás „fallback” módba lépésekor azonnal bont minden folyamatba lévő hívást és egy SDS üzenettel figyelmezteti a felhasználókat, hogy sziget üzemmódban működik tovább. A (maximum) három csoporthívás azonnal felépül, és amíg helyre nem áll az átvitel (kapcsolat) a DXT-vel, addig a csoporthívások felépülve maradnak, még akkor is, ha egyáltalán nem használják őket.

## Slide 40: CDD (Configuration and Data Distribution server)
Minden hálózatban legalább egy CDD ajánlott (egy bizonyos méret fölött kötelező).
Egy DXT csak egy CDD-hez csatlakozhat közvetlenül, viszont egy CDD több DXT-t képes kiszolgálni.

## Slide 41: Funkciói
A CDD szerver összegyűjti az adatokat az összes DXT-ből az előfizetőkről, csoportokról, szervezetekről (Organisation) és a rendszer konfigurációs paramétereiről, majd ha szükség van rá, akkor továbbítja a diszpécsereknek.
Az adatokat az IP-s hálózaton (IP backbone) küldi, így nem terheli a DXT-DXT közötti időkritikus TETRA szolgáltatásokat szállító linkeket. (MTP linkek: DXT-k közötti beszéd-, adat forgalom, és HLR/VLR üzenetváltások)
A CDD továbbítja a „felhasználó követési” információt (subscriber tracking) a diszpécsernek, aki ezt kérte.
CDD nélkül csak a „Home” DXT-hez csatlakoztatott diszpécser képes változtatni az oda tartozó felhasználó beállításain. A CDD viszont elvégzi a módosítás továbbítását, akkor is, ha nem a HLR DXT-hez van csatlakoztatva a diszpécser.
Biztosítja a megfelelő jogokkal rendelkező diszpécser számára a menedzsment funkciókat az egész hálózatra kiterjedően (Nem csak azon DXT-hez tartozó hálózatrészen, amelyikhez a DWS csatlakozik)

## Slide 42: Funkciói
Tükrözi az adatokat a hálózatban található többi CDD-nek (redundáns adattárolás)
„Consistency Check” (tartalom ellenőrzés) összehasonlítja a saját adatbázisát a DXT adatbázisával. (Mindig a DXT a master forrás, ha nem egyeznek az adatok, akkor a DXT adatait veszi helyesnek és felülírja a sajátját.)
Bizonyos paraméterek megváltoztatásánál, a hálózat összes érintett elemének továbbítja a megváltozott információt. (pl.: Organisation Block változtatásai, csoportok, előfizetők megváltoztatott jogai, paraméterei, Location Area változások stb.)
Ha több CDD is van a rendszerben, akkor mindegyik ugyan azt az információt tartalmazza, kivétel ez alól a diszpécserek adatai

## Slide 43: Funkciói
Ha egy diszpécseralkalmazás adatot kér a CDD-től, akkor a következő folyamat játszódik le:
a CDD adatot gyűjt a DXT-kből, mely az IP-s hálózaton bonyolódik. Így mindig rendelkezésre áll a legfrissebb adat a CDD adatbázisában.
A diszpécser alkalmazás információt kér a CDD-től
A CDD ellenőrzi a diszpécser jogait, és ha mindent rendben talál, akkor
Továbbítja a kért adatokat a diszpécsernek

## Slide 44: GGSN (GATEWAY GPRS SUPPORT NODE)
Feladata, hogy összekösse a TETRA rendszert az Internettel, együttműködjön belső (intranet) és külső (extranet) hálózatokkal. Biztosítsa a TETRA IP felhasználóknak, hogy hozzáférjenek bizonyos értéknövelt szolgáltatásokhoz.
Csak akkor használatos, ha a továbbfejlesztett csomagkapcsolt hálózati opcióval (Enhanced Packet Data) rendelkezik a rendszer. A biztonságos működéshez szükséges redundanciát több GGSN telepítésével lehet megteremteni.
A GGSN a NOKIA IP1260-as platformjára épül, és szinte teljesen megegyezik a GSM 2,5 generációs GPRS hálózatában és a 3G UMTS hálózatában használt eszközökkel. A GSM-el ellentétben a TETRA csomagkapcsolt adatátvitele nem tartalmaz SGSN-eket, hiszen ezt a forgalom nagysága nem indokolja.

## Slide 45: DISZPÉCSER ÁLLOMÁSOK (DWS – DISPATCHER WORK STATION)
A jogosultságok alapján a diszpécserek három fajtáját különböztetjük meg:
  Csak kommunikációs jogú (DWS C)
  Csak menedzsmentre alkalmas (DWS M)
  Kommunikációra és menedzsmentre is alkalmas (DWS C&M)
  Mindhárom diszpécser munkaállomás azonos hardver és szoftver elemekből épül fel, egyedül a licensz fájl tartalma különbözteti meg ezeket egymástól.
A diszpécser munkaállomásokat kétféleképpen lehet csatlakoztatni a DXT-hez.
  E1 (2 Mbit/s) összeköttetés (DWSx E1)
  ISDN vonalon keresztül (ISDN Dial-Up DWSx)

## Slide 46
Diszpécser állomások csatlakoztatásának lehetőségei:
ET
DXT
E1 Mux
ET
ET
EPCO
PSTN
DWS
DWS
DWS
DWS
E1 (2 Mbit/s)
ISDN PRA (30B+D)
ISDN BRA (2B+D)
(multiplexer)
( E1 / ISDN PRA
Protocol converter)
5.3. ábra

## Slide 47: DISZPÉCSER ÁLLOMÁSOK (DWS – DISPATCHER WORK STATION)
Speciális esetben lehetőség van egy harmadik kapcsolódási módra is, mely mobil összeköttetést biztosít (DWSr). Csak menedzsment jogú diszpécser csatlakoztatható, ehhez szükség van egy TETRA mobil rádióra (esetleg GSM telefonra, ha a TETRA-GSM hálózat össze van kötve) mely az adatátvitelt biztosítja. Ha kommunikációra is szükség van a menedzsment funkció mellett, akkor egy másik TETRA készüléket kell használni (mint sima mobil rádió felhasználó, nem mint diszpécser!).
Ez a megoldás előnyt jelenthet például, ha a diszpécser munkájából adódóan változtatja a helyzetét.
Mobil rádión keresztüli csatlakozás (csak menedzsment funkció) DWSr:
DXT
DWS M
5.4. ábra

## Slide 48: TCS (TETRA CONNECTIVITY SERVER)
A TETRA hálózat funkciói bővíthetők külső alkalmazások használatával. Ahhoz, hogy egy külső alkalmazás kommunikálni, adatot forgalmazni, együttműködni tudjon a TETRA hálózattal, TCS alkalmazására van szükség.
A TCS programozható interfészt biztosít (API – Application Programming Interface) a külső alkalmazás (TCS client) számára.
Egy TCS maximum 40 alkalmazás kiszolgálására képes (1; 3; 8; 18; 40).
TCS alkalmazandó, ha egy másik gyártó diszpécserét akarják csatlakoztatni az EADS TETRA hálózathoz. (Az EADS által gyártott DWS virtuális TCS-el rendelkezik /szoftver/, ezért ezekhez nem kell külön TCS szervert alkalmazni.)

## Slide 49: TCS (TETRA CONNECTIVITY SERVER)
AVL (Automatic Vehicle Location – Automatikus jármű helymeghatározás)
Ipari mérőberendezések távoli felügyelete, irányítása:
TETRA
T
C
S
- Mérési eredmények feldolgozása, tárolása. - Felügyelet, stb.
TETRA
T
C
S
TCS
Client
TCS
Client
Felhasználó hálózata
Térképes helymeghatározás
Mérőberendezés
5.5. ábra

## Slide 50: AIR INTERFACE – RÁDIÓS ÚT
A többi kontinensen:
(Szabvány szerint létezik még egy 870-888 MHz uplink, 915-933 MHz downlink is)
824 MHz
308 MHz
336 MHz
851 MHz
380 MHz
390 MHz
400 MHz
410 MHz
420 MHz
430 MHz
Európa: Nyilvános és Privát Hálózatok (Public & Private Trunking)
450 MHz
460 MHz
470 MHz
UPLINK
DOWNLINK
UPLINK
DOWNLINK
UPLINK
DOWNLINK
10 MHz Duplex Spacing
10 MHz Duplex Spacing
300 MHz
344 MHz
UPLINK
DOWNLINK
806 MHz
869 MHz
UPLINK
DOWNLINK
Oroszország:
36 MHz Duplex Spacing
45 MHz Duplex Spacing
Európa: Közrendészeti és Készenléti Szervek (Public Safety & Security)
11.1. ábra

## Slide 51: MODULÁCIÓ
A használt moduláció a π/4 DQPSK (Differential Quaternary Phase Shift Keying)
A könnyebb érthetőség kedvéért kezdjük egy egyszerűbb modulációval, eljutva a π/4 DQPSK-ig.

## Slide 52: modulációk tulajdonságai

## Slide 53: π/4 DQPSK fázisátmeneti diagrammja

## Slide 54: ACELP BESZÉD KÓDOLÓ - DEKÓDOLÓ
A vezetékes telefóniában egy beszédcsatornát 64 kbit/s-on visznek át. Ez nagyon gazdaságtalan lenne a TETRA rádiós útján megvalósítani, mert nagymértékben megnövelné a felhasznált frekvencia sávot. Ezért a beszédet tömörített kódolt formában viszik át. Ezt az ACELP (Algebraic Code-Excited Linear Predictive) kóder - dekóder segítségével valósítják meg.
Működési elve a következő:
Az analóg beszédet digitálissá alakítják (A/D átalakító), majd a beépített „kód könyv” alapján kódolják. A kódolás kimenetét összeveti a bemenetével és, ha szükséges, akkor módosít a paramétereken, hogy minél kisebb legyen a különbség. Ezután csak a paraméterek kerülnek továbbításra, melyből a vevőoldalon fordított sorrendben az analóg beszéd visszanyerhető.
ACELP előnyei:
  alacsony 4,567 kbit/s sávszélesség
  jó beszédminőség (a sávszélességhez képest)
  jól elnyomja a háttérzajt

## Slide 55: ACELP BESZÉD KÓDOLÓ - DEKÓDOLÓ
- ACELP
ACELP Kodekek elhelyezkedése:
DXT
ET2E
ET2E
ET2E
TLIC
TLIA
EC2ET-NT
TBS
EPCO
ISDN
DSC
TDSC
TRUA
DWSi
DWSe1
PSTN
Analóg PMR
TLIC
Hangrögzítő
11.4. ábra

## Slide 56: TETRA KERETEK FELÉPÍTÉSE
A beszéd 60 ms-os egységei kódolva, 14 ms-os TDMA időrésben kerülnek továbbításra.
Egy időrés 510 bitet tartalmaz, melyből csak 274 bit a hasznos információ. Uplink irányban egy időrés két fél időrésből áll össze (half-timeslot).
Négy 14,167 ms-os időrésből áll össze az 56,67 ms-os TDMA keret, melyből 17 + 1 kontrol keret alkot egy multikeretet (1,02 s).
A hiperkeret 60 multikeretből épül fel, mely így 61,2 s-os.

## Slide 57: TETRA KERETEK FELÉPÍTÉSE
2
1 2 3 …
509 510
1 2 … 255
1 2 … 255
2 fél időrés = 2 * 255 bit
1 időrés = 510 bit; 14.167 ms
1 TDMA keret =
4 időrés; 56.67 ms
1 multikeret =
18 TDMA keret; 1,02 s
1 hiperkeret =
60 multikeret;
56.67 ms
TETRA keretszervezés:
3
4
1
…
1
2
18
…
60
1
2
11.5. ábra

## Slide 58: TETRA KERETEK FELÉPÍTÉSE
1. fél-időrés
2. fél-időrés
UPLINK
fél-időrések
UPLINK időrés
DOWNLINK időrés
1 időrés 510 bit (255 szimbólum)
TETRA időrések felépítése:
Beszéd / adat
Broadcast üzenetek
linearizáció
Training sequence
11.6. ábra

## Slide 59: A BESZÉD KÓDOLÁSA A TDMA KERETBE
A beszéd jelet először digitálissá alakítják, majd a beszédkódolás és a csatornakódolás után multiplexálják, végül hozzárakják a megfelelő biteket és létrehozzák a keretnek megfelelő struktúrát.
Beszéd
kódolás
Csatorna
kódolás
A / D
TDMA Keret (36 kbit/s)
D / A
4 * 9 kb/s
4 * 9 kb/s
1 2 3 4 1 2
4,567 kb/s
7, 2 kb/s
4 *
7, 2 kb/s
Beszéd
dekódolás
Csatorna
dekódolás
Beszéd
Mux
Demux
Keret
’felépítő’
Keret
’lebontó’
Be
Ki
Beszéd
11.7. ábra

## Slide 60: A BESZÉD KÓDOLÁSA A TDMA KERETBE
14.167 ms
Beszédkódolás és a TDMA keretek:
60 ms
60 ms
TETRA 4:1 TDMA Keret
56.67 ms
…
11.8. ábra

## Slide 61: A MOBIL RÁDIÓ MŰKÖDÉSI MÓDJAI
A TETRA mobil rádió kétféle üzemmódban képes működni:
  TMO (Trunking Mode Operation)
  DMO (Direct Mode Operation)
TMO:
  A „normál” működés, amikor a mobil regisztrálva van a hálózaton, lefedett területen tartózkodik, a hálózat kontrolálja a készüléket. A készülék igénybe tudja venni a rendszer összes (számára) elérhető szolgáltatását.
DMO:
  A hálózat szolgáltatásai nem elérhetőek a mobil számára, például elhagyta a lefedett területet, vagy az őt eddig kiszolgáló bázis állomás meghibásodott. Ha a készülék alkalmas a DMO üzemmódra, akkor másik készülékekkel (melyek szintén DMO módban vannak) képes közvetlenül kommunikálni. Ekkor is TDMA struktúrát használ, de leegyszerűsített hívás felépítési jelzéseket küld. A DMO módot a felhasználónak kell aktiválnia a készülékén, hiszen a hálózat semmilyen kapcsolatban nem áll a mobillal. (Olyan speciális esetben amikor a hálózat elérhető és mégis DMO módba kapcsol át az előfizető(pl.: torlódás miatt), ez esetben a diszpécser értesülhet róla, hogy a mobil direkt módba lett kapcsolva.)

## Slide 62: DMO
TETRA
DMO
11.9. ábra

## Slide 63: Repeater funkció (DMO)
Az ETSI szabványok szerint a mobil rádió rendelkezhet „Repeater” funkcióval, mely DMO módban megnöveli a távolságot, melyen belül kommunikálhatnak a felhasználók.
Például MS1 normál körülmények között nem tudná elérni MS2-őt, de mivel köztük elhelyezkedő felhasználó készüléke rendelkezik repeater funkcióval ezért képesek kommunikálni.
Slave link
MS1 maximális DMO hatótávolsága
MS1
MS2
Master link
MS3
11.10. ábra

## Slide 64: Gateway funkció (DMO)
Egy másik hasznos funkció lehet a „Gateway” funkció. Mely összeköti a TMO és a DMO módban kommunikáló felhasználókat. Mintegy megnöveli a hálózati lefedettséget. Ennek nagy haszna lehet például alagutakban, bányákban, épületekben.
Gateway
TETRA
MS1
MS2
11.11. ábra

## Slide 65: FORGALMI MÓDOK
Fajtái:
Semi-duplex (TMO)
Duplex (TMO)
Simplex (DMO)

## Slide 66: Semi-duplex
A felhasználónak nyomva kell tartania a PTT gombot, miközben beszél, ahhoz, hogy a hívott félhez eljusson a mondanivalója. Ezen idő alatt a készüléke nem fogad beszéd üzeneteket (a jelzéseket viszont igen). Tehát egy időben a készülék vagy sugároz, vagy fogad.
Ha az előfizetők egy bázisállomás körzetében tartózkodnak, akkor a kommunikációhoz egy csatorna (időrés pár: egy uplink, egy downlink) elég.
A csoporthívások mindig semi-duplex módban zajlanak.

## Slide 67: Semi-duplex
Beszéd
MS2 „B”
U
U
D
D
Jelzés
TDMA Időrések:
U
D
TDMA Időrések:
MS3 „A”
Semi-duplex hívások (csoporthívás):
MS1 „B”
MS1 „A”
MS2 „B”
MS3 „B”
11.12. ábra

## Slide 68: Duplex
A felhasználó készüléke egyszerre képes adni és venni. Nem kell használni a PTT gombot, ahhoz, hogy a készülék továbbítsa a beszédet. Úgy lehet beszélgetni, mint ahogy az a telefóniában máshol megszokott (pl.: vezetékes, vagy GSM). Mindkét résztvevőnek külön csatornája van (1-1 uplink és downlink időrés).
A duplex módot csak egyéni hívásokra lehet használni.

## Slide 69: Duplex
Beszéd MS1 – MS2
Duplex hívások:
MS1
MS2
MS2
U
U
D
D
Beszéd MS2 – MS1
TDMA Időrések:
U
D
MS1
TDMA Időrések:
11.13. ábra

## Slide 70: Simplex
Csak a direkt (DMO) módnál használatos.
Miután a DMO mód aktív a készüléken, a felhasználónak nyomva kell tartania a PTT gombot, miközben közöl valamit, ahhoz, hogy a hívott félhez eljusson a mondanivalója. Ezen idő alatt a készüléke nem fogad beszéd üzeneteket. Az oda vissza kommunikációra egy csatornát (egy frekvenciát) használnak. (Nincs uplink és downlink).
Az üzenetek darabolása, a keret struktúra, a kódolás megegyeznek a normál (TMO) módban használatossal. A keretek tartalma és a címzés meglehetősen hasonló mint a TMO módnál. A hívás felépítés leegyszerűsített: a mobil, amelyik kezdeményezi a hívást először küld egy szinkron jelet, majd megkezdi a hívást mint „master”. Aki épp beszél mindig az a „master”.
A TETRA szabványban létezik egy frekvencia hatékony simplex üzemmód is, ekkor egy frekvenciát két beszélgetés képes használni egyszerre. A második hívás „mastere”, az első hívás „masterére” szinkronizál.

## Slide 71: Simplex
Simplex hívás:

## Slide 72: SZABVÁNYOS KIMENETI TELJESÍTMÉNYEK
Bázis állomás

## Slide 73: SZABVÁNYOS KIMENETI TELJESÍTMÉNYEK
Mobil rádió

## Slide 74: SZABVÁNYOS KIMENETI TELJESÍTMÉNYEK
A TETRA szabványok szerint a bázisállomásoknak egy a táblázatból választott maximális érték mellett, az összes ez alatti értékkel is tudnia kell üzemelni.
A bázisállomások kimeneti teljesítménye állandó, mindig a beállított értéken kell sugároznia.
A mobil rádiók maximális kimeneti teljesítményeinek illeszkedni kell a táblázathoz.
A terminálok kimeneti teljesítménye a körülmények függvényében rendkívül gyakran kerül állításra. Ez a szabványok szerint kétféleképpen lehetséges:
  Open Loop Control – a mobil saját magát állítja
  Closed Loop Control – a bázisállomás állítja a mobil kimeneti teljesítményét (csak hívás / adatforgalom esetén használható)
A mobil rádió kimeneti teljesítményének szabályozása 7 lépésben történhet. Minden mobilnak tudnia kell a kezdő 15 dBm-es (Step 7) szintet és ezt a maximális teljesítményéig növelnie kell 5 dBm-enként, ha szükséges:

## Slide 75: SZABVÁNYOS KIMENETI TELJESÍTMÉNYEK

## Slide 76: Energiatakarékos üzemmód (Energy Economy Mode)
A mobil rádió akkumulátorának kímélése érdekében a szabványok 7 fajta „alvó” üzemmódot (EGx) is definiálnak. Ez azt jelenti, hogy a mobil nem az összes TDMA keretet figyeli (a downlinken), csak például minden másodikat, de akár az is lehet, hogy 18-ból csak egyet. Az „alvó” üzemmód természetesen nem összeegyeztethető a gyors hívásfelépítéssel. Ezért kompromisszumot kell kötni az akku élettartama és a hívás felépítés gyorsaságának követelményei között.

## Slide 77: A CELLA MAXIMÁLIS MÉRETE
A hullámterjedés késleltetéséből és a veszteségekből adódóan létezik egy maximális távolság, amelyen belül a mobil rádió képes kommunikálni a hálózattal.
A TETRA moduláció 36kbit/s-os vagyis 27,77 µs/bit.
Két bitet visznek át szimbólumonként (55,55 µs/szimbólum).
A maximális késleltetés 7 szimbólum (14 bit) lehet mely 388,88 µs.
Ezekből a maximális cellaméret:
r = c / tk (3*108 / 388.88) / 2 ≈ 58,33 km sugarú
Ez azonban az elvi maximum, még ideálisnak mondható körülmények között sem érdemes ekkora cellákat tervezni.