## Slide 1: Hibajavító eljárások
Készítette: Unger Tamás István

## Slide 2: Csatornakódolás
Átvitt információ védelme egy adott átviteli csatornán
Csatornakódolási eljárások
Hibadetektálás
Hibajavítás
BER-csökkentés
Közvetlenül a forráskódolás után
Zajos átviteli csatorna matematikai modellje

## Slide 3: Hibafelismerés, hibajavítás
Hibadetektálás: A rendszer felismeri a hibás bitet, szimbólumot, keretet, de nem képes kijavítani azt
Hibajavítás: A felismert hibát egy adott algoritmussal javítja a rendszer
Hibajavítás
Hibadetektálás

## Slide 4: ARQ
Automatic Repeat Request
Adó
Vevő
Átviteli csatorna
01010010100101110111011010
01001011011010110101010101
Adat
Hibafelismerő kód
ACK

## Slide 5: ARQ
Vételi hiba esetén a vevő nem küld nyugtát  az adó megismétli az üzenetet
Adó
Vevő
Átviteli csatorna
01010010100101110111011010
01001011011010110101010101
Adat
Hibafelismerő kód
ACK

## Slide 6: FEC
Forward Error Correction
Forráskódolást követő közvetlen csatornakódolás a vevőoldalon
A vevőnek ismernie kell az adó által használt algoritmust
A dekódolás inverz algoritmussal történik
Törekvés az eredeti bitsorozat előállítására („best effort”)

## Slide 7: FEC
Mi az a maximális BER, aminél a rendszer még képes elvégezni a hibajavítást?
Az adott FEC-eljárást az átviteli csatornához optimalizálni kell

## Slide 8: Hibadetektálási eljárások- Ismétlés
Egyszerű, rugalmatlan eljárás. Blokkokra bontott adatfolyamon hajtható végre.
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
csatornakódolás

## Slide 9: Hibadetektálási eljárások- Ismétlés
Zajos csatorna hatása:
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
A redundancia miatt nagy a valószínűsége, hogy a determinált mennyiségben megismételt blokkok közül nem mind hibásodik meg  az üzenet visszaállítható

## Slide 10: Ismétlési eljárás hátrányai
Az adó és a vevő között meg kell állapodni a kódhosszban, illetve abban is, hogy melyik hányszor ismétlődik.
Pazarló, túlzó redundanciát okoz, nem segíti elő a rendelkezésre álló sávszélesség hatékony kihasználását
Minden blokkban egyforma bithiba esetén nem működőképes

## Slide 11: Paritásképzés
00101101
0
10101101
1
10001101
0
00101111
1
11101101
0
00111101
1
Hasznos adatblokk(8 bit)
Paritásbit
A biteket egységekbe szervezzük(oktett), majd mindegyikhez egy-egy paritásbitet rendelünk
A paritásbit az egységben lévő 1-esek számát mindig párosra egészíti ki
Csak detektálásra(hol van a hiba?)

## Slide 12: Polaritásváltás - diverziti
TX
RX
f1
f2
00101101
11010010

## Slide 13: CRC
Cyclic Redundancy Check
Az adatblokkokhoz egy polinom együtthatóit rendeli
Osztás egy előre meghatározott polinommal  az osztás eredményeinek együtthatói alkotják a CRC-kódot(chekchsum)
Vevőoldalon: CRC szorzása az adott polinommal – egyezik?
Másik megoldás: CRC újra kiszámítása vevőoldalon

## Slide 14: Hamming-távolságon alapuló hibafelismerés
Hamming-távolság: két azonos hosszúságú bitsorozat eltérő bitjeinek száma
N bites kódszóban d hiba detektálása  N+d+1 hosszúságú kódszóra van szükség
A kódok között minimum d+1 Hamming-távolság kell
Kódtáblázatot ismernie kell a vevőnek
Egyezést vizsgálunk a vevőoldalon (hibás kódszó esetén nem lehet egyezés)

## Slide 15: Hamming-távolságon alapuló hibafelismerés

## Slide 16: Reed-Solomon kód
Hamming(7,4) kódon keresztül megérthető

## Slide 17: Reed-Solomon kód
A mechanizmus hasonló, de több bites szimbólumokra is alkalmazható
RS(255,235) , RS(n,k)
Redundancia szimbólumok száma: n-k
Javítható szimbólumok száma:
Maximális Hamming-távolságú kód:

## Slide 18: Reed-Solomon kód a digitális műsorszórásban
RS(204,188,t=8)  RS(255,239,t=8)
188 üzenetszimbólumhoz 51 db nulla jobbról  RS-kódolás  nullszimbólumok eltávolítása
Bájtszervezésben
188 + 16 redundancia bájt = 204 bájt
Javítható szimbóumok:
188/204 = 92%  8%-os többlet a kódarányból adódóan

## Slide 19: Interleaving
Rádióösszeköttetések  fading  csoportos bithiba
A blokkos hibák kiküszöbölésére a bitek valamilyen szabály szerinti összekeverése szükséges adóoldalon  visszaállítás vevőoldalon
A bitkeverés buffert igényel adó-, és vevőoldalon egyaránt

## Slide 20: Interleaving
i
t
d
o
l
g
o
z
o
m
,
h
o
g
y
y
n
n
a
n
a
b
á
n
a
t
s
o
M
r
o
v
á
s
á
r
a
m
e
n
n
i
.
s
á
v
i
z
a
d
z
e
k
z
a
eredeti üzenet
i
t
d
o
l
g
o
z
o
m
,
h
o
g
y
y
n
n
a
n
a
b
á
n
a
t
s
o
M
r
o
v
á
s
á
r
a
m
e
n
n
i
.
s
á
v
i
z
a
d
z
e
k
z
a
fading hatása
i
o
m
,
h
o
g
y
y
n
n
a
n
a
b
á
n
a
t
s
o
M
r
o
v
á
s
á
r
a
m
e
n
n
i
.
s
á
v
i
z
a
d
z
e
k
z
a
vett üzenet

## Slide 21
i
t
d
o
l
g
o
z
o
m
,
h
o
g
y
y
n
n
a
n
a
b
á
n
a
t
s
o
M
r
o
v
á
s
á
r
a
m
e
n
n
i
.
s
á
v
i
z
a
d
z
e
k
z
a
eredeti üzenet
b
á
n
a
t
s
o
M
i
y
n
n
a
n
a
t
d
o
l
g
o
z
o
m
,
h
o
g
y
d
z
e
k
z
a
s
á
v
i
z
a
r
o
v
á
s
á
r
a
m
e
n
n
i
.
s
d
,
z
z
o
m
t
a
o
v
e
r
a
a
m
n
o
a
o
t
a
M
á
y
o
g
z
á
á
i
b
i
z
y
d
s
r
.
n
s
v
e
o
g
n
n
n
á
i
k
h
l
n
a
átvitt üzenet
beírás
kiolvasás
interleaving

## Slide 22
t
a
o
v
e
r
a
a
m
n
o
a
o
t
a
M
á
y
o
g
z
á
á
i
b
i
z
y
d
s
r
.
n
s
v
e
o
g
n
n
n
á
i
k
h
l
n
a
vett üzenet
s
d
,
z
z
o
m
t
a
o
v
e
r
a
a
m
n
o
a
o
t
a
M
á
y
o
g
z
á
á
i
b
i
z
y
d
s
r
.
n
s
v
e
o
g
n
n
n
á
i
k
h
l
n
a
fading hatása
beírás
kiolvasás
(de)interleaving
b
á
n
a
t
o
M
i
y
n
n
a
n
a
t
o
l
g
o
z
o
m
h
o
g
y
d
z
e
k
a
s
á
v
i
a
r
v
á
s
á
r
a
e
n
n
i
.
i
t
o
l
g
o
z
o
m
h
o
g
y
y
n
n
a
n
a
b
á
n
a
t
o
M
r
v
á
s
á
r
a
e
n
n
i
.
s
á
v
i
a
d
z
e
k
a
„visszanyert” üzenet

## Slide 23: Interleaving a gyakorlatban
12-es mélységű átszövés DVB-X rendszerekben

## Slide 24: DVB-rendszerek

## Slide 25: Köszönöm a figyelmet!