## Slide 1: Filléres SDR nem csak kezdőknek
Budai Tamás
2013

## Slide 2: Mi az az SDR?
Software Defined Radio, vagyis szoftveres úton megvalósított rádió
Lehet adó, vevő egyaránt
A Rádiófrekvenciás eszközben mindössze egy nagysebességű A/D konverter található, minden más (demodulálás, szűrés, stb.) a szoftverben történik

## Slide 3: A saját SDR rendszerünk
PC
(Linux)
PC
(Windows/ Linux)
Hálózat
(internet)
ANT.
Vevő
Feldolgozó szoftver
rtl-sdr szoftvercsomag

## Slide 4: A saját SDR rendszerünk
PC
(Linux)
PC
(Windows/ Linux)
Hálózat
(internet)
ANT.
Vevő
RF Hardver
Feldolgozó szoftver
rtl-sdr szoftvercsomag

## Slide 5: A hardver
Egyszerű USB stick, eredetileg digitális televízió vételére tervezve:
Az ára töredéke a profi eszközökének (~4000Ft)

## Slide 6: A hardver
Az eszköz „lelke” a Realtek RTL2832U chip
8 bites IQ mintákat küld ki magából maximum 2,4 MSPS sebességgel
Elonics E4000 tunerrel 40MHz-2GHz sávban hangolható

## Slide 7: A szoftver
A gyártók által készített szoftverben korlátozva van a hangolhatóság
Egyedi szoftverrel az eszköz teljesen kihasználható
rtl-sdr szoftvercsomag
rtl-tcp program: a kapott IQ mintákat egy TCP porton továbbküldi
A feldolgozó szoftverben bármilyen demodulátor, szűrő, stb. megvalósítható!

## Slide 8: A feldolgozó szoftver
Több fizetős és ingyenes áll rendelkezésünkre, különböző tudással
Általunk használt: SDR# , GNURadio

## Slide 9: SDR#
http://sdrsharp.com/
Ingyenes, nyílt forráskódú
Windows operációs rendszerre*
Demodulálási lehetőségek: NFM, WFM, AM (DSB, LSB, USB), CW, RAW
Spekrtumkép és Vízesés-diagram
További funkciók: fevétel készítése, digitális zajszűrés, plugin rendszer

## Slide 10: GNURadio
http://gnuradio.org
Ingyenes, nyílt forráskódú
„fapadosabb” ,mint az SDR#
Feldolgozó blokkokból építhetünk tetszőleges szoftveres „eszközt” (mint pl. a LabView, MATLAB Simulink programokban)
Szinte bármilyen feladatra alkalmas

## Slide 11: További tervek
Antenna beszerzése a jobb vételhez
A rendszer elhelyezése egy kedvező vételi helyen (pl. az egyetem teteje)
GNURadio segítségével digitális adások demodulálása, dekódolása (pl. DRM)