## Slide 1: ÚJ TARTÓSÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK MIKROBIOLÓGIAI VONATKOZÁSAI Lippai Dénes Legenda Sörfőzde 2017.01.20.

## Slide 2: Besugárzás

## Slide 3: Ultraibolya sugárzás (UV)
- 240-280 nm hullámhossz tartomány
- nukleinsavak abszorpciós maximuma: 265 nm →DNS károsodas
- mikróbák UV-érzékenysége függ: a fejlődési stádiumától, sejtsűrűségtől, a sejteket körülvevő közeg összetételétől
- védő hatasú anyagok: antioxidánsok, kataláz, piroszőlősav
- kicsi áthatolóképesség
- a sugárhatás a sugárforrástól távolodva négyzetesen csökken

## Slide 4: Élelmiszer besugárzás
• Olyan tartósítási módszer, amely kontrollált szintű ionizáló sugárzásnak
teszi ki az élelmiszereket, hogy elpusztítsa a veszélyes baktériumokat, vírusokat, rovarokat vagy parazitákat, vagy hogy megőrizze annak frissésseget.
• „Hideg pasztőrözés” - hatásat hőhatás nélkül éri el
• „Befejező kezelés” – csomagolt élelmiszer kezelhető, ezzel kizárható az
utófertőzes

## Slide 5
Az élelmiszerek biztonsága és eltarthatósági ideje úgy növelhető, hogy a vitamintartalmuk és érzékszervi tulajdonságaik nem, vagy csupán csekély mértekben változnak.

## Slide 6: Tartósítási eljárások: • a mikroorganizmusok számára kedvezőtlen körülmények kialakítása, • a mikroorganizmusok élettevékenységeinek szabályozása

## Slide 7
HŐKEZELÉSES TARTÓSÍTÁS
Pasztőrözés:
Az eljárás Louis Pasteur francia vegyész nevéhez fűződik, aki nem csak felismerte, hanem be is bizonyította, hogy a mikroorganizmusok erjedést és betegségeket idézhetnek elő, valamint, hogy az élelmiszer a levegőben levő organizmusok hatására indul bomlásnak. Munkásságában ezt a módszert elsősorban a bor, ecet és sör eltarthatóságára alkalmazta. Az eljárást először 1862. április 20-án hajtották végre sikeresen.
• A vegetatív (spórátlan) mikrobasejtek elpusztítása ill. nagy arányú csökkentése
• 100°C alatti hőmérséklet
• Létojás: 64,4 °C minimum 2.5 percig
• Tej: (HTST) 71,7 °C minimum 15 másodpercig
• jégkrém (fagylalt): 71,1 °C-on 10 perc, 79,4 °C-on 15 mperc
SÖR: függ a töltési techonlógiától (pillanatpasztőr, vagy alagút pasztőr…)

## Slide 8: HŐKEZELÉSES TARTÓSÍTÁS
Sterilezés (appertizáció):
Valamennyi mikroorganizmus és spóráinak elpusztítása
• 105-130°C hőmérséklet
• Tej UHT kezelése: 138-142 °C, 2-3 sec
+ aszeptikus csomagolás
• „kereskedelmi sterilitás”

## Slide 9: A mikroorganizmusok hőtűrését befolyásoló tényezők
A mikroorganizmus szaporodási fázisa;
A tenyészet szaporodási hőmérséklete;
A közegben lévő védőanyagok;
Zsírok, cukrok, fehérjék, glicerin
A közeg vízaktivitása, ill. sótartalma;
Salmonella Typhimurium D90: 72-78 perc csokoládéban 0,0008 perc tejben
A közeg pH-ja;

## Slide 10: A hőkezelés méretezése
Hő terjedése: vezetés, áramlás
Hőbehatolási (hőpenetrációs görbe): a termék leglassabban melegedő pontjának (hidegpont) hőmérsékleti változása felmelegítés-hőntartás-lehűtés
A hőbehatolási görbe által leírt, változó ideig tartó, változó hőmérsékleteknek a mikrobákra gyakorolt pusztító hatását összegezzük
Megállapodás szerint a 121,1°C-on mért hőpusztulási sebességhez viszonyítjuk minden más
hőmérséklet pusztító hatását

## Slide 11: A hőkezelés méretezése
A hőpusztulási görbéből a 121,1°C-ra
vonatkoztatott relatív pusztulási sebesség kiszámítása (F/t)
log 10 : z = (log t – log F) : (121,1 – T)
F/t = antilog (T – 121,1) / z
Sterilezési görbe felvétele

## Slide 12: A hőkezelés méretezése
Probléma: Melyik az a mikroorganizmus, aminek a hőpusztulási görbéje alapján méretezzünk?
F0: sterilezési egyenérték
C.botulinum: D121,1=0,21perc; z=10 °C
a hidegpontban mérhető változó hőmérsékletek a 10°C-os z-értékű mikroorganizmusra olyan pusztító hatást fejtettek ki, amely F0 percnyi 121,1 °C-on tartással egyenértékű
Egészségügyi minimum: 12D C. botulinum, F0=2,42 perc

## Slide 13: Romlás okai:
Elégtelen hőkezelés
– többnyire egyféle, általában spórás baktériumot lehet találni,
– gyengén savas élelmiszereknél: leghőellenállóbb termofil spórások,
– a termofil aerob vagy anaerob spórások hőtűrése nagyságrenddel nagyobb lehet, mint mezofiloké
– a túlélő spórák kicsírázásával csak nagy melegben (45-50°C-on) kell számolni,
– segédanyagok (pl. a zöldségkonzervek felöntőlevéhez használt cukor, a húskonzervekhez, készételekhez használt fűszerek) magas termofil spórás szennyezettsége veszélyes

## Slide 14
• Utószennyeződés
– a csomagolóanyag vagy a zárás nem megfelelő,
– hűtővíz beszivárgás (hűtővíz rendszeres cseréje, fertőtlenítése!)
– mikrobióta vegyes összetételű, vegetatív baktériumok és élesztőgombák jelenléte

## Slide 15: Köszönöm a figyelmet!