## Slide 1: Sörvizsgálatok
A. Laboratóriumi kísérletek
I. Árpaszem vizsgálata
II. Csírázás nyomonkövetése
III. Maláták minősítése, analízisei
IV. Szabványosított sörlevek előállítása
(Kongresszusi, Hartong cefrézés)
Cefrézéssel kapcsolatos vizsgálatok
Sörlevek összetevőinek vizsgálatai

## Slide 2: Sörvizsgálatok II.
B. Félüzemi kísérletek
Cefrézés nyomonkövetése
Szűrési tapasztalatok
Komlózatlan sörlé vizsgálatai
Komlózott sörlé vizsgálatai
Erjesztési körülmények nyomonkövetése
Fickó sör – főerjedés vége
Kész sör –érlelés vége

## Slide 3: Vizsgálatok csoportosítása
Érzékszervi vizsgálatok
Mechanikai vizsgálatok
Fizikai és kémiai vizsgálatok
Mikrobiológiai vizsgálatok

## Slide 4: Mérések A.
A.I.: - Mechanikai vizsgálatok:
Szárazanyag tartalom (légszáraz, sz.a.), Ezerszemtömeg, Hektolitertömeg, osztályozottság, vágási felület, friabilitás
- Analitikai vizsgálatok:
Fehérjetartalom.
A.II.: Csírázási energia, (pl. Aurby) levélcsíra hossza
A.III.: Mechanikai ugyanaz,mint szem
Analitikai: fehérje, Phadebas teszt
AIV.: Cukrosodási és szűrési idő, jódpróba, SZAN, pH, extrakttartalom, EBC szín
Viszonyszámok, Hartong szám, extrakttartalom
A.V.: Cefrézési diagrammok, cukrosodási és szűrési idők
A.VI.: HPLC-szénhidrát, cefrézési görbe paraméterei, oldható N-tartalom, SZAN, pH, Phadebas teszt
A. Laboratóriumi kísérletek
I.Árpaszem vizsgálata
II.Csírázás nyomonkövetése
III.Maláták minősítése, analízisei
IV.Szabványosított sörlevek
V.Cefrézéssel kapcsolatos vizsgálatok
VI.Sörlevek összetevőinek vizsgálatai

## Slide 5: Mérések B.
B.I. Bemérések, receptúra, cefrézési diagramm
B.II. Szűrési megfigyelések
B.III. Színléből eredeti extrakttartalom, HPLC
BIV. pH, komló adagolás, extrakttartalom, SZAN, EBC szín
BV. Erjesztési diagramm, erjedés fokok, beélesztőzés-sejtszám, pH
BVI. HPLC
BVII. Kész sör minősítés, SZAN, pH, keserű érték
B. Félüzemi kísérletek
Cefrézés nyomonkövetése
Szűrési tapasztalatok
Komlózatlan sörlé vizsgálatai
Komlózott sörlé vizsgálatai
Erjesztési körülmények nyomonkövetése
Fickó sör – főerjedés vége
Kész sör –érlelés vége

## Slide 6: Sörlégyártás számításai

## Slide 7: I. Árpatárolás
Az árpát szakszerűen kell tárolni silókban. A frissen learatott árpát a csíranyugalom eléréséig tárolják, mert a friss árpa rosszul csírázik. A malátázáshoz szükséges, meglehetősen nagy csírázási energiát csak a szakszerű tárolás alatt szerzi meg. A malátázásra érett árpát felhasználásig tárolják.

## Slide 8: 1. Feladat:
Egy siló átmérője 4 méter, magassága 12 méter, a kúpos rész magassága további 2 méter. A silót 80%-ig töltik fel árpával, melynek hektoliter tömege 65 kg. Hány tonna árpa van a silóban?

## Slide 9: Megoldás:
henger térfogata = r2 x π x m
kúp térfogata = r2 x π x m / 3
henger térfogata = 22 x π x 12 = 150,8 m3
kúp térfogata = (22 x π x 2) / 3 = 8,4 m3
siló térfogata (100%) = 159,2 m3
siló térfogata (80%) = 127,4 m3

## Slide 10: Össz.tömeg meghatározása:
0,1 m3 → 65 kg
127,4 m3 → X kg
X = (65 kg x 127,4 m3) / 0,1 m3 = 82810 kg = 82,81 tonna
Megoldás:
A silóban 82,81 tonna árpát tárolnak.

## Slide 11: 2. Ezer szem tömeg
Képlet:
Ezer szem tömeg, légszáraz (g) =
korrigált szem tömeg x 1000
egész szemek száma
Ezer szem tömeg, száraz tömeg (g) =
ezer szem tömeg, (légszáraz) x (100-W)
100
W = az árpa víztartalma %-ban

## Slide 12: Feladat:
Egy 40 grammos árpa minta 1,6 g törött és idegen szemet, valamint 1048 árpa szemet tartalmaz. Az árpa víztartalma 11,5%. Mennyi az ezer szem tömege?

## Slide 13: Megoldás:
1048 szem tömege: 40,0 – 1,6 = 38,4 g
Ezer szem tömeg, légszáraz =
(38,4 x 1000) / 1048 = 36,6 g
Ezer szem tömeg, száraz tömeg =
[36,6 x (100 – 11,5)] / 100 = 32,4 g
Megoldás:
Az árpa ezer szem tömege:
32,4 gramm.

## Slide 14: Főzőházi kihozatal
A főzőházi kihozatal megmutatja, hogy a sörlé főzéséhez felhasznált malátaőrlemény mennyiség hány százaléka van jelen a komlózott sörlében. A főzőházi kihozatal a főzőházi műveletek hatékonyságának fontos mérőszáma.
Kiszámításához az alábbi adatok ismeretére van szükség:
malátaőrlemény mennyisége (kg),
komlózott sörlé mennyisége (hl),
komlózott sörlé extrakt-tartalma (kg/hl).

## Slide 15
A komlózott sörlé extrakt-tartalmát szacharométerrel (fokolóval) állapíthatjuk meg, ám az arról leolvasott érték – mely 20°C-ra vonatkozik – 100 kg sörlére adja meg az értéket. A főzőházi kihozatalhoz azonban 100 literre (= 1hl) vonatkoztatva kell megadni. Az átszámításhoz az alábbi képlet alkalmazható:
extrakt-tartalom (kg/hl) = extrakt-tartalom (kg/100 kg) x fajsúly
vagy táblázatból olvasható ki.

## Slide 16
A komlózott sörlé mennyiségét a komlóforralás végén tudjuk leolvasni, amikor a sörlé közel 100°C-os. Ha lehűtjük 20°C-ra (amely hőmérsékleten az extrakt-tartalmat is mérjük) térfogata mintegy 4%-ot csökken. A forró komlózott sörlé mennyiségét ezért 0,96-tal kell szorozni. A 0,96-os faktort korrekciós vagy összehúzódási tényezőnek nevezzük. A szacharométerről leolvasott érték, a fajsúly és a korrekciós tényező szorzatát kihasználási tényezőnek nevezzük, amely a Plato táblázatban is megtalálható érték.

## Slide 17: Ezen adatok ismeretében már kiszámolható a főzőházi kihozatal:

## Slide 18: Feladat:
Egy pilseni típusú sörhöz 4600 kg malátaőrleményt használtunk fel. A komlózott sörlé mennyisége 331 hl lett, extrakt-tartalma a szacharométer szerint 10,7%. A 10,7%-os sörlé fajsúlya 1,04294. Számolja ki a főzőházi kihozatalt!

## Slide 19
Kihozatal = (10,7 x 1,04294 x 0,96 x 331)/46 = 76,95%
Megoldás:
A főzőházi kihozatal 76,95%-os.

## Slide 20: Komlóadagolás
A sörlé forralása közben komlót adagolunk. A komlóban található α-savak izomerizálódnak izo-α-savakká, amelyek a sör kellemesen keserű, aromás ízét adják. A keserűséget ún. keserűség egységben, IBU egységben adjuk meg:
1 IBU egység = 1 mg α-sav / 1 liter sör
Komlózáskor azt is figyelembe kell venni, hogy a sörléhez adagolt komló α-sav tartalmának csak kb. egyharmada hasznosul.
Olyan komló pelletet használunk komlózáshoz, melynek α-sav tartalma 14,5%. Mennyi pellet szükséges 50 l 24 mg/l α-sav tartalmú sörbe? Ne felejtse el figyelembe venni a hasznosulás mértékét!
24 mg α-sav → 1 liter sörben
X mg α-sav → 50 liter sörben
X = (50 l x 24 mg) / 1 = 1200 mg α-sav
1200 mg α-sav → 30%
X mg α-sav → 100%
X = (1200 mg x 100%) / 30% = 4000 mg α-sav = 4 g α-sav
100 g pelletben → 14,5 g α-sav
X g pelletben → 4 g α-sav
X = (4 g α-sav x 100 g pellet) / 14,5 g α-sav = 27,58 g pellet
Megoldás: A sörünkhöz 27,58 g szükséges az adott komló pelletből.

## Slide 21: ERJESZTÉS
Beélesztőzés

## Slide 22
A sörlevet az erjesztés megkezdése előtt levegőztetik és beélesztőzik, azaz beoltják sörélesztővel. A beélesztőzéshez több lépésben szaporítják fel az élesztőt, kiindulva a színtenyészetből, melyet ferde agaron tárolnak. Más esetekben egy előző erjesztésből elvett, savazással tisztított élesztőt használják fel újra. A beélesztőzés általában milliliterenként (!) 20 millió élesztősejttel történik, tehát 20 x 106 sejt / ml koncentrációban.

## Slide 23
1. Feladat:
A söriparban sűrű élesztő szuszpenzióval végzik a beélesztőzést. Egy hektoliter sörléhez általában 0,6-0,7 liter szuszpenziót adnak. Ha az előbbiekben említett beélesztőzési arányt alkalmazzák (20 x 106 sejt/ml), akkor milyen határok között mozog az élesztő szuszpenzió sejtkoncentrációja?

## Slide 24
1 hl = 100 l = 100000 ml = 105 ml
1ml sörlébe → 20 x 106 sejt
105 ml → x sejt
X = 105 x 20 x 106 = 2 x 1012 sejt kerül bele 1 hektoliter sörlébe
2 x 1012 sejt → 0,6 l = 600 ml
x → 1ml
X = (2 x 1012) / 600 = 3,3 x 109 sejt/ml
2 x 1012 sejt → 0,7 l = 700 ml
x → 1ml
X = (2 x 1012) / 700 = 2,8 x 109 sejt/ml
Megoldás:
A sűrű élesztő szuszpenzió sejtkoncentrációja 2,8-3,3 x 109 sejt/ml.

## Slide 25: Az erjesztő tankok hűtése
Az erjesztés során fejlődő hőt hűtéssel vonják el.
Az erjesztés során extrakt kilogrammonként 586,6 kJ hő termelődik.
Az extrakt-tartalomnak mintegy kétharmadát erjesztik le az élesztők a főerjesztés során. Ha egy hektoliter sörlé 12 kg extraktot tartalmaz, akkor ebből kb. 8 kg-ot használnak fel az élesztők a főerjesztés során. Ez azt jelenti, hogy az erjesztés első szakaszában
egy hektoliter sörlére vonatkoztatva 4693 kJ (=586,6 kJ x 8) hő fejlődik.

## Slide 26: Feladat
Egy erjesztő pincében átlagosan 2000 hektoliter sörlevet erjesztenek 6 napig. Mennyi hőt kell naponta elvonni?
1 hl sörlé erjesztésekor 4693 kJ hőt kell elvonni 6 nap alatt.
→ 1 nap alatt 1 hl-ből 4693/6 = 782 kJ hőt kell elvonni.
Tehát 2000 hl-ből 782 x 2000 = 1564000 kJ hőt kell elvonni.
Megoldás:
Az erjesztő pincét úgy kell tervezni, hogy naponta 1560 MJ hőt tudjanak elvonni.

## Slide 27: Erjesztés
Szén-dioxid elvezetés
Az erjesztés során az élesztők szén-dioxidot termelnek, amely mérgező. Mivel 4%-nyi CO2 már halálos mérgezést okozhat, a fejlődő gázt el kell távolítani.
1 m3 szén-dioxid = 2 kg

## Slide 28: 1. Feladat: Egy erjesztő pincében átlagosan 2000 hektoliter sörlevet erjesztenek 6 napig. Naponta hány köbméter CO2 termelődik, ha hektoliterenként 0,3 kg CO2 a fickósörben elnyelődik?
C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2
1 hl 12% extrakt-tartalmú sörléből kb. 8 kg szénhidrátot erjesztenek meg az élesztők, amelyből 4 kg etanol és 4 kg CO2 keletkezik.

## Slide 29: Levezetés:
1 hl sörléből 6 nap alatt → 4 kg CO2 keletkezik
2000 hl-ből 6 nap alatt → 2000 x 4 kg = 8000 kg CO2 keletkezik
Ebből a fickósörben oldott állapotban marad → 2000 x 0,3 kg = 600 kg CO2
Tehát 6 nap alatt 7400 kg CO2 keletkezik
1 nap alatt → 7400/6 = 1233 kg CO2
1233 kg / 2 ≈ 616 m3
Megoldás:
Ebben az erjesztő pincében naponta 616 m3 szén-dioxid termelődik.

## Slide 30: 2. Feladat:
200 m3 12%-os extrakt-tartalmú sört erjesztünk 78%-os erjedésfokig miközben a termelődő CO2 0,2%-át nyeli el a sör.
a) Hány m3 normál állapotú gáz fogható fel zárt erjesztési rendszerben?
b) Hány m3-es tároló tartály kell, ha a CO2-t -20°C-ra hűtve 50 bar nyomáson tároljuk?

## Slide 31: Alapadatok:
Normál állapotú gáz:1 bar, 0°C, 22,41 dm3/mol
C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2
Mt glükóz = 180 g
Mt CO2 = 44 g
p1 x V1=p2 x V2
t1 t2

## Slide 32
a)
1 m3 sörlében→0,12 m3 szénhidrát (mert 12%-os extrakt-tartalmú a sörlé)
200 m3 sörlében → 24 m3 szénhidrát
A 24 m3 szénhidrátnak csak 78%-át erjeszti meg az élesztő
24 m3 x 0,78 = 18,72 m3 ≈ 18720 kg
180 kg glükóz erjesztésekor → 88 kg CO2 keletkezik
18720 kg glükóz erjesztésekor → X kg
X = (18720 kg x 88 kg) / 180 kg = 9152 kg CO2 keletkezik összesen.
9152 kg x 0,998 = 9133,69 kg keletkezik és nem nyelődik el a sörben.
44 kg CO2 → 22,41 m3
9133,69 kg CO2 → X m3
X = (9133,69 kg x 22,41 m3) / 44 kg = 4651,95 m3
Megoldás:
Az erjesztési során 4651,95 m3 normál állapotú CO2 keletkezik.

## Slide 33
b)
V2 = p1 x V1 x t2 =
t1 x p2
V2 = (1 bar x 4651 m3 x 253K) / (273K x 50 bar) = 86,2 m3 CO2
Megoldás:
A tároló tartály mérete 86,2 m3 kell legyen.

## Slide 34: Erjedésfok
Az erjesztés során a sörlé extrakt-tartalmát folyamatosan használja fel az élesztő. Az erjedésfok megmutatja, hogy a sörlé extrakt-tartalmának hány százaléka került erjesztésre.
A beélesztőzött sörlé és az erjesztés alatt álló sör extrakt-tartalma közötti különbséget egy bizonyos idő pillanatban leerjesztett extraktnak hívjuk.

## Slide 35
Látszólagos erjedésfok: A szacharométerrel leolvasott értékből számított erjedésfok, amit befolyásol az erjedő sör alkoholtartalma.
Valódi erjedésfok: az alkohol eltávolítása (pl. lepárlással) után mért érték (az eltávolított etanolt vízzel pótolni kell!). Balling tapasztalati úton bevezetett egy képletet, mellyel a látszólagos erjedésfokból egyszerűen számolható a valódi erjedésfok:
Valódi erjedésfok = látszólagos erjedésfok / 0,81

## Slide 36: 1. Feladat:
Egy 12%-os komlózott sörlé erjesztése során a szacharométerrel 4 % extrak-tartalmat mérünk. Mennyi a látszólagos és valódi erjedésfok?
Leerjeszetett extrakt mennyisége = 12 % - 4 % = 8 %
Látszólagos erjedésfok = (8 x 100)/12 = 66,7 %
Valódi erjedésfok = 66,7 / 0,81 = 82,3 %

## Slide 37
Az erjesztés során még két fontos paraméter van, amely az erjesztés lefutását mutatja: a végerjedésfok és a kiadási végerjedésfok.
Végerjedésfok limit: a legmagasabb elérhető erjedésfok.
Ezt az értéket már erjesztés kezdetekor megállapítják a következő módon: a sörléhez nagyobb mennyiségben élesztőt adnak, szobahőmérsékleten (25°C-on) erjesztik addig, amíg már nem csökken az extrakt-tartalma (kb. 48 óra).
Végerjedésfok: az erjesztés végén mért erjedésfok. Értéke lehetőleg minél közelebb legyen a végerjedésfok limithez.
Kiszámításukhoz ugyanazt a képletet használjuk, mint az erjedésfok számításához.

## Slide 38: 2. Feladat: Egészítse ki a táblázatot, amellyel egy erjesztés lefolyása jellemezhető.

## Slide 39: Megoldás:
Notes: ((x-2.7)*100)/x=78,4 100x-270=78,4x 21,6x=270 x=12,5

## Slide 40: Sörlé keverés
A sörfőzéshez használt alapanyagok minősége nem egyenletes, így az erjesztés végén kapott termékek is eltérőek lehetnek. Ennek elkerülésére a sörleveket és a söröket is keverhetik – vágják –, hogy kiegyenlítsék az eltéréseket.

## Slide 41: 1. Feladat:
Egy hiba eredményeként 643 hektoliter sörlé túl „sűrű” lett – 12,2%-os – ezért hígítani kell vízzel, hogy a kívánatos 11,3% legyen az extrakt-tartalma. Hány hektoliter vizet kell hozzáadni?

## Slide 42: A problémát két módon is meg lehet oldani.
Keverési egyenlet
mennyiség I. x extrakt-tartalom I. + mennyiség II. x extrakt-tartalom II.
= (mennyiség I. + II.) x extrakt-tartalom III.

## Slide 43: Behelyettesítve a példában szereplő értékeket:
643 hl x 12,2% + mennyiség II. x 0% = 643 hl x 11,3% + mennyiség II. x 11,3%
643 hl x 12,2% - 643 hl x 11,3% = mennyiség II. x 11,3% - mennyiség II. x 0%
mennyiség II. (11,3% - 0%) = 643 hl (12,2% - 11,3%)
mennyiség II. = [643 hl (12,2% - 11,3%)] / (11,3% - 0%) =
(643 hl x 0,9%) / 11,3% = 51,2 hl
Megoldás:
A 12,2%-os sörléhez 51,2 hl vizet kell adni, hogy a kívánt 11,3%-os sörlevet kapjuk.

## Slide 44: B. Keverési kereszt („András kereszt”) Ezzel a módszerrel a keverési arányt kapjuk meg.
Extrakt-tartalom I. (%)
Extrakt-tartalom II. (%)
Extrakt-tartalom III. (%)
(elérendő extrakt-tart.)
Arány I.
Arány II.

## Slide 45: Az arányokat a jelenlegi extrakt-tartalmak és az elérendő extrakt-tartalom különbsége adja.
12,2 %
0 %
11,3 %
11,3 rész
0,9 rész

## Slide 46: A kereszten kapott értékeket így lehet leolvasni:
ha a 12,2%-os sörléből 11,3 részt és a vízből (0%-os rész) 0,9 részt keverünk össze, akkor 11,3%-os sörlevet kapunk.
A megadott mennyiséget behelyettesítve:
11,3 rész = 643 hl
0,9 rész = (643 hl x 0,9 rész) / 11,3 rész = 51,2 hl
Megoldás:
A 12,2%-os sörléhez 51,2 hl vizet kell adni, hogy a kívánt 11,3%-os sörlevet kapjuk.

## Slide 47: 2. Feladat:
Kétféle sörlevünk van: egy 11,6% és egy 12,2% extrakt-tartalmú.
Milyen arányban kell keverni, hogy 12%-os extrakt-tartalmú sörlevet kapjuk?

## Slide 48: A. Keverési kereszt
A kereszten kapott értékeket leolvasva:
ha a 12,2%-os sörléből 0,4 részt és a 11,6%-os sörléből 0,2 részt keverünk össze, akkor 12 %-os sörlevet kapunk.
Megoldás:
Tehát a keverési arány 12,2% : 11,6% = 2 : 1.
12,2 %
11,6 %
12 %
0,4 rész
0,2 rész

## Slide 49: B. Keverési egyenlet
12% x 100 = 12,2% x Y + 11,6% x (100-Y)
1200 = 12,2 Y + 1160 – 11,6 Y
40 = 0,6 Y
Y = 66,6 %  X = 33,4%, azaz
Megoldás:
12,2 %-os sörléből 66,6%, a 11,6%-os sörléből 33,4% kell a keveréshez, ami 2 : 1 aránynak felel meg.